# 探究高层建筑消防安全疏散设计的相关要点论文_陈文潮

摘要：高层建筑由于高度较高，而且结构较为复杂，在火灾发生时，无论是安全疏散、防烟排烟还是进行火灾扑救都存在着较大的难度，一旦处理不好，则极易趣导致火势加迅蔓延，给人们的财产和生命安全带来较大的损失。所以在进行高层建筑消防安全设计时，需要做好疏散设计，在火灾发生时能够及时疏散人员，降低人员伤亡的数量。为此，本文就高层建筑的消防安全疏散设计的相关要点展开具体论述。

关键词：高层建筑；消防；安全疏散设计

1.高层建筑中存在的消防隐患

1.1高层建筑易发生火灾

高层建筑内的电器比较多，自然用电量也不小，其内部非常复杂，如果电器的线路老化，就极易发生火灾。并且高层建筑物的易燃物较多，一旦引起易燃物的自燃，就不容易扑救。如果管理不善，自动报警器不能在紧急情况下起作用，这样高层建筑就更容易发生火灾。

1.2高层建筑火灾的势态

高层建筑一旦发生火灾，如果防火的分隔情况不好，就可能出现烟囱效应，从而使火灾蔓延更为迅速。烟囱效应就是在高层建筑的竖向井道（比如楼梯间、共享中庭、排烟通道等等）由下向上蔓延，然后排除建筑物的现象。不过烟囱效应跟室内与室外温度、建筑物的高度有关。也就是室内外温差越大，建筑物的高度越高，烟囱效应的扩散也更为明显。

1.3高层建筑火灾的人员疏散

由于高层建筑离地面距离很高，所以在发生火灾，人员疏散的时候，安全到达地面还需要很长一段时间，容易造成人心恐慌。还有在疏散的同时，由于人员容易集中，人群堆积而发生的拥挤，极易在疏散通道内引起踩踏事件，造成人员的伤亡。再有就是火灾容易引起烟囱效应，人们为了逃生都涌向楼梯间，烟气也被带入人群的方向，使人员疏散更加困难，产生空气不能流通，人员不能疏散的状况。

2.高层建筑消防安全疏散设计的必要性

安全疏散是指在发生火灾的情况下引导人们向安全的区域撤离。而高层建筑安全疏散设计主要是对高层建筑发生火灾后提前预测其安全疏散形式，在预测时要考虑到火势大小、烟气流动方向等来采取相应的措施，从而为高层建筑的消防安全疏散设计提供一个科学有效的方法，以保障人们的安全。

另外，根据上文中所说的高层建筑中存在的诸多消防隐患，因此高层建筑物在施工之前，工程设计人员应首先考虑到安全疏散设施的设计，使其更加合理化及安全化。在安全疏散设施设计时，不仅要注意建筑物的结构特点，还应考虑到人们在火灾发生之后具有的心理，将二者结合在一起，才能提高安全疏散设施的性能。安全疏散设施设计的合理与否，直接关系到人们的财产及生命安全，应成为施工中的重点。

3.高层建筑消防安全疏散设计要点

3.1合理布置疏散出口

通常情况下，都将疏散出口设置在靠近主体建筑标准层或者防火分区的两端以及接近两端出口处，这是为了让人们在发生火灾进行疏散的时候能够朝着两个不同的方向。在上文我们已经了解，发生了火灾，人们往往处于十分恐慌的状态，总是按照习惯朝着明亮的楼梯疏散，如果有一些阻碍，那么就会掉头重新寻找，在这样的情况下，设置两个方向的疏散通道则可以提高安全度。要将两个或者两个以上的疏散方向设置在建筑物的任何一个部位，只有这样，在发生火灾的时候，才能方便人们疏散，最大限度的降低损失。但是需要注意的是，不能将疏散走道布置成为袋形，因为袋形走道只有一个方向可以进行疏散，那么如果这个方向不能发挥效能，走道内的人员就可能没法逃生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2合理设置高层建筑的避难层

避难层的设置对于高层建筑是非常重要的，高层建筑高度高、人员多，火灾发生的时候疏散较为缓慢，所以避难层是必不可少的。避难层的形式主要分两种，一种是普通避难层，一种是专用避难层。前者主要是集中布置设备、管道的避难层，后者主要的让疏散人群大面积的停留的避难层。而且避难层的耐火极限越高越好。

3.3合理布置消防电梯

电梯是用于楼中一种简便、快捷而且节省脚力的一种常用设备，而消防电梯有别于普通电梯，它是普通电梯的延伸。由于火灾发生时，建筑物内的的电源被切断，电梯自然停止使用。如果消防队员仅靠建筑物内的攀爬楼梯上楼营救，不仅浪费体力，在救援的同时增加了救援的时间，而且也降低了救援和灭火的效率。所以在建筑物内，设置消防电梯是提高救援效率的一个很好的方法。

3.4疏散应急照明及指示标志设计

疏散应急照明及指示标志设计也是疏散设计中比较重要的环节，但是却往往被人忽视，特别是在装修设计的时候常常被忽视。一般的设计公司很少能理解疏散应急照明及指示标志设计的重要性，怎么方便就怎么设计，甚至会出现偷工减料的现象，要知道疏散应急照明及指示标志在火灾发生时是起引路作用的。因此，必须注重对应急照明和指示标志的设计。安全出口上方和走道转角处应严格设置；一些重要场所地面还应该设置发光的疏散指示标志，以保证人员安全疏散。

3.高层建筑消防安全疏散设计的实例分析

3.1工程概况

某金融中心项目用地南北长约135米，东西宽约147米，总用地面积为12746.66平方米，总建筑面积为193697.60平方米，规划中用地性质为商业性办公用地。建筑含地下室，裙楼，塔楼三个部分，规划设计为1栋高层建筑（塔楼），建筑高度294.3米（海拔高度299.8米），消防计算建筑高度288.8米；6栋多层建筑（裙房），高21.4米，耐火等级为一级。

3.2消防间距

该建筑项目北侧及东侧的裙房距香江塔楼约12米，塔楼距东北侧香江塔楼17.83米，距离其它方向地块均有规划道路相隔距离均大于30米，基地内塔楼38.5米（9层）以下范围距离本项目北侧及东侧的裙楼不小于9米，塔楼与裙房之间以室外开敞的城市连廊相连。

3.3消防环道

该项目结合城市道路设置环形消防车道，消防车道荷载按70T计算。在塔楼南侧及东南侧为消防救援场地，此位置消防车道距离建筑≥5米，消防车道净宽6米、净高5米。其余消防车道净宽4米、净高5米。

3.4灭火救援设施

3.4.1消防救援场地内边距离塔楼5米，设置在塔楼南侧及东南侧，其长度大于一个长边且不小于建筑的1/4周长，坡度小于2%，宽度为10米。在此范围内，即塔楼西南角设有塔楼楼梯到达地面的出入口。

3.4.2位于消防登高场地相邻区域，塔楼幕墙每层（三层通高办公大堂除外）均设置两处易打碎钢化玻璃，可供消防救援人员进入。出入口可引导消防救援人员进入办公区和避难区，出口尺寸为1.0（米）X1.0（米），两处出入口之间距离≤20米。因本项目塔楼造型特殊，供消防救援人员进入的出入口在各层的位置较难上下对齐，每隔一个分区在水平方向有小幅偏移。窗口玻璃采用易于打碎的钢化玻璃并设置室外易于识别的明显标志。

结束语：综上所述，高层建筑的出现，在一定程度上解决了城市问题，给人们的工作、生活带来了便利，但是我们也应该看到其中的问题。高层建筑层数较高，影响人员疏散的因素多，一旦发生火灾，人员疏散就是一个大问题。要想使人员及时疏散并保证其安全，就要通过疏散出口的布置、避难层、消防电梯、疏散应急照明及指示标志设计等方面做好高层建筑的消防安全疏散设计，以保证安全疏散工作的顺利进行，切实维护人们的生命财产安全。

参考文献

[1]李全云.单元式高层住宅防火疏散设计探讨[J].住宅科技.2011.

[2]石国勇.浅谈高层建筑消防安全疏散设计[J].建筑设计管理.2012.

[3]郑奕.高层建筑物火灾消防安全疏散设计研究[J].城市建设理论研究.2012.

论文作者:陈文潮

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第21期

论文发表时间:2018/1/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ac98f5237ca580b9d1689cfc.html