# 对环境工程中城市污水处理的探究论文_周明

南京中电环保股份有限公司 211102

摘要：环境污染问题已经引起世界人们的共同反响。随着生活水平的不断提高，人们对生活环境和城市污水处理的要求也越来越高，我国城市污水处理在发展的过程中还存在一定的问题，加大城市污水处理力度对居民用水安全的提高具有深刻意义。基于此，本文主要针对环境工程中城市污水的处理措施进行了探讨。

关键词：环境工程；城市污水；处理；措施

城市污水处理对环境改善项目的发展具有积极意义。合理的规划和工艺方案是城市污水处理厂正常运行的有力保证，一般不会出现严重的环境风险。判断一个城市污水处理项目是否对环境造成影响，需要对污水处理厂的布局、工艺方案、污染防治措施以及生态保护措施进行衡量和评价。

一、国内外污水处理技术发展现状

据统计，城市污水的年排量在我国已经达到了420亿吨，然而我国城市污水的处理率和二级处理率分别为30%和15%，城市污水的排放量随着经济的发展呈逐年增长趋势，未能处理的污水通过各种方式被排放到城市的地表水系，势必对城市的水环境造成污染，影响居民的身体健康。城市污水处理不仅有利于环境和资源的可持续发展，也是节能减排的重要体现。

二、影响城市污水处理的因素

（一）污水管网设计

在城市污水处理的过程中污水管网是保证污水收集和输送的重要部件。污水管网有利于城市污水处理厂与污水产生源之间的有效连接，在对城市新区或者城市市区进行污水处理工程建设的情况下，我们一般考虑采用分流制系统；然而应用于之前建有合流制排水系统的旧城区以及小城镇，把原合流制直泄式排水系统改造成截流式合流系统；在雨水量较少的地方一般都采用合流制排水系统。在旱季和雨季出现的排水量有很大差异，需要选择截流倍数较大的排水系统。不同环境下，进入到污水处理厂的水质和水量也会发生一定的变化，从而产生冲击负荷，因此，在工艺流程的设计和选择参数之前，一方面要充分考虑到污水水管道水质和水量的变化，另一方面通过对水质和水量的分析与校核进行合理设计，保证经过污水处理的水达到理想要求。

（二）垃圾渗滤液的处理和影响

中小城镇出现垃圾渗滤液的处理问题比较多，因为中小城镇的污水处理厂离城市不远，垃圾处理的规模也相对较小，这些是导致垃圾渗滤液不经处理或经预处理后直接排到城市污水处理厂的主要原因。中小城镇垃圾渗滤液进入污水处理厂所产生的水质变化在一定程度上容易对其他处理厂产生影响，其影响随着处理厂规模的增大而减小，在设计时需要引起高度重视。另外，渗透液处理量与污水处理厂的规模具有相对性，设备选型的工程费和运行费也会随着渗滤液处理量的增加而增大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）二次污染与臭气问题有待解决

众所周知，城市污水经过污水厂工艺的处理后，只有达到国家规定的排放标准才可以进行出水，然而，污水处理过程中所产生的废物问题被很多处理厂所忽视，一旦处理不当，就很容易对环境造成二次污染；另外，臭气的产生不仅影响这操作人员的身体健康，也不利于周围环境和居民的健康，污水处理厂在一定意义上是消除和解决环境污染问题的企业，解决除臭装置问题是处理厂的职责和义务。

三、环境工程中城市污水处理措施

（一）BIOSTYR工艺

预处理和生物滤池是新一代BIOSTY工艺流程的主要组成单元，这种成套组合设备在布置方面相对紧凑，它对水质的排放要求相对严格，它不仅可以将需要回用的出水进行深度处理，还可以对污水进行二次处理。

（二）BIOFOR

BIOFO工艺是DENSANDEG工艺和BIOFOR工艺的结合。DENSANDEG集合了快速混凝、旋流沉砂、斜板沉淀、慢速反应等多种功能，是化学强化一级处理装置。SS除污率达到85%，BOD除污率也达到60%，然后在通过生物法做更深层次的处理，将出水提升一个品质，达到低质回水标准。

（三）活性污泥法

近年来，活性污泥法已经成为世界上大部分国家通用的生物处理方法，尤其是城市生活污水。活性污泥法两大优点：处理能力高以及出水水质比较好。主要组成部分有：（1）曝气池系统；（2）沉淀池系统；（3）污泥回流系统；（4）剩余污泥排放系统。主要程序：（1）废水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液；（2）在曝气池中会使得空气中的氧进入混合液中，这样就会产生好氧反应；（3）再将混合液进行搅拌至悬浮状态，在废水里面的有机物和微生物通过氧气充分发生代谢反应之后混合液里面的悬浮固体就会沉淀下来，进而水就会从混合液汇总分离出来。沉淀池中会产生大量污泥，这里面大部分的污泥都会回流至曝气池中，这就是所谓的回流污泥，这样就能保证曝气池内微生物的密度，微生物在经过一系列反应之后会大量增殖，为了维持微生物的稳定会清除一部分沉淀池中的污泥，沉淀池中所保留的污泥也称作为剩余污泥，也是活性污泥。活性污泥都具有分解有机物以及氧化反应的能力，同时要想效率更高就必须保证良好的凝聚和沉降性能。

（四）生物膜法

生物膜法是一种通过特定微生物处理污水的有机处理方法。生物膜法主要分为：（1）生物过滤法；（2）地埋式生物接触氧化法；（3）生物转盘法；（4）生物接触氧化法。生物膜法具有以下主要优点：（1）造成的污泥不多，且不会引起污泥膨胀；（2）抗冲击负荷的能力很强；（3）运行管理比较方便。生物膜法有以下缺点：（1）污水处理的效率较低，处理后的水比较浑浊；（2）需要大量的填料和支撑结构。

四、结束语

城市污水处理项目是一项利国利民的公共工程，在建设的同时必须考虑到项目给城市环境带来的实际效益，避免项目可能会对城市环境带来的二次污染。在实践的过程中，必须不断创新，让污水处理项目变得更为简便、有效，更好的维护城市环境、保护人类不可缺少的水资源。

参考文献：

[1]王连山，刘之烨，陈永飞.城市污水处理中的现状和发展对策研究[J].城市建设理论研究（电子版），2012，（05）.

[2]唐月新.对环境工程中城市污水处理的探讨[J].科技向导，2012，（04）.

论文作者:周明

论文发表刊物:《基层建设》2015年11期

论文发表时间:2016/11/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/accf4138d76cdf2217584199.html