# 暖通空调安装施工过程中的问题分析论文_方蕾

中国建筑第二工程局有限公司第三公司天津分公司 天津 300171

摘要：暖通安装工程对人们的生活有着不可替代的价值的。人们是否能住得好住的舒适往往与暖通安装工程的认真度、负责度有着密不可分的联系。暖通安装工程需要在保障安全的前提下，降低经济成本，增大监管力度，提高施工质量。

关键词：暖通空调；安装施工；质量控制

引 言：对于暖通安装施工中的质量控制，我们应该依据规范及按图组织编制施工方案，以更低的成本、更精湛的工艺进行施工。暖通空调安装施工过程中，经常会暴露出一些问题，因此要从暖通空调工程施工的前期开始，做好暖通安装过程中的质量控制工作。

1施工前期质量控制

1.1施工材料的质量

现今，生产施工材料的公司越来越多，材料的种类五花八门，质量问题也频频出现。因此，不论是甲方提供的材料还是施工单位提供的材料，都要在材料方面把好关，这是施工的基础，严重影响着完工后的质量。材料审查人员要详细阅读材料的说明性文字，了解材料的规格，并对材料进行质量抽检，抽检不合格的坚决不能使用，如果材料的出场证明不齐或没有质量合格证书的，也不能进行使用，并且，管理人员要把每次使用的材料都要做好详细的记录，防止材料出现问题造成对施工产生不必要的后果。

1.2暖通空调设备的选择

在采购设备材料时，要严格对设备的质量进行严格检查，尤其是购买冷水机组、锅炉、空调末端机组、水泵、风机等重要设备的时候，要检查设备出厂合格证，查看设备的规范说明，详细了解设备的规格和性能，如果都符合国家的有关规定，就要检查是否符合设计要求，在设计过程中，设计师会进行对设备综合性能进行分析，为应对国家有关规定和客户的需求，设计出更为合理的设备组合。最后要进行对设备进行组装实验，对其按规范要求进行检测，如果不能进行运转的话，也是不能进行使用的。

1.3施工方案严格确认

施工方案是在施工前进行的施工规划，是控制整个施工质量的核心，所以对施工方案的审查也是非常关键的一步，施工单位应该依据施工的实际情况进行拟定施工方案，要对施工的规范，设计要求的标准进行详细描述。施工单位要对施工方案的编辑、审查、批准都应该足够重视，项目经理和编辑者要反复审查，确保施工方案可以按实际情况进行施工。施工监理要按照施工方案进行审查施工安排是否合理，施工机械和人员配置是不是符合施工的要求，施工方法是不是可以在现场进行施工，在安全问题和质量问题是不是做到位，详细审查每一项工作和施工的每一个环节，确保施工方案可以顺利实施。施工单位要和施工监理进行相互分析质量的控制目标，明确对暖通空调施工质量的把握。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2暖通空调施工阶段的质量控制

2.1预留洞的质量控制

在暖通安装的过程中，预留洞也是影响暖通安装的质量的重要的原因之一。在这样的情况下，就需要对预留洞的情况进行相应的关注，并且也需要进行质量控制。在具体的预留洞质量控制方面，应该注意到预留洞的数量，尺寸，位置以及标高等各种相应的因素应该达到在设计过程中的各种要求。并且对这些预留洞的各项标准需要进行反复地复核，以及对预留洞所涉及的各项数据进行相应的计算。在我国以往的一些建筑工程中，就是因为对预留洞的各项数据没有进行较好的确认，因此造成了管道材料的浪费，让暖通在进行建造的过程中不能够节约成本。

2.2供暖管道的质量控制

在对供暖管道的质量控制方面，应该注意到对管道进行完善的保护。在实际的保护过程中，可以使用的方法一般有套管等措施。不仅需要使用套管等措施对供暖管道进行质量控制，同时也需要避免因为套管不能够较好的符合防渗的相关要求而导致的渗漏的清况。因此就需要在供暖管道的穿越部位设置刚陕管道，而且也需要根据实际测量的清况并结合各连接尺寸使用细齿据剩寻管道锯开，在实际的细齿锯进行锯开的过程中，所使用的方式主要为可操作接头B型，这样的方式下需要先确认管子的规格和所使用套管的规格都正确，在切割后也需要将按压螺母以及压环套入管端，在使用相应的扩口工具敲入管端。但是在锯开后应该注意断口要平齐。而且在进行粘结前需要注意到使用插口先插入进行实验，不能够全部插入。

2.3水管道的施工中安装

在设计施工方案时明确规定了施工管道的安装，所以在采购空调水系统的管道阀门等应遵循设计的规定，选择适合的型号、规格、材质。认真阅读设计图纸和相关的技术资料，摸清水系统管道的施工流程，以及相应的特殊安装技术，搞清楚整个工艺流程，提高施工的质量。在施工时，要参照专业的设计图纸，建筑图纸和结构图纸，主要审核各种管道所在的位置，通过设计图纸的坐标和标高来查看空调水管道是否有交叉情况，管道在所处的空间中是否安排合理，预留预埋，套管尺寸是否对应。管材和管件在施工前要进行对铁锈及污物的清除，用钢丝刷或砂纸进行内壁和外壁的擦拭，清理完毕之后，再把管口进行封闭。为了遵循设计规范要预制管道支架。在进行管道施工时，应该使用支吊架进行固定，支架和支架之间的距离和位置应该严格按照设计图纸的规定进行施工。

3暖通工程竣工阶段质量控制

3.1工程师在暖通工程竣工验收阶段，首先根据质量验收规范编制验收方案，当暖通空调安装完毕之后应该组织相关人员对暖通设备的外观进行检查，接着进行进行风管严密性测试、风量测定和调试、水系统水压试验、单机试运转、系统联合测试等一系列的调试工作，以确保工程安装满足设计的要求。

3.2调试时注意多专业的配合，如在水压测试及灌水试验、管道冲洗时，电梯需提升至最高层，以免电梯井进水造成成主板烧掉。其他如配电房、机房、档案室、消控中心等关键部位需留人值守，防止事态进一步扩大。保证暖通工程符合要求。

4结语

随着科技的发展，社会的进步，暖通空调施工质量要求也不断提高，在质量管理中既要按照国家规定及设计方案施工，还要提高每个施工人员和管理人员的专业素质和敬业精神，提高暖通空调施工的质量和效率。

参考文献

[1]郭敬威.暖通安装工程施工中应注意的问题[J].中国新技术新产品，2009（15）.

[2]杨荣宗.暖通空调安装施工过程中的问题分析[J].建筑与装饰，2009（09）.

论文作者:方蕾

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第20期

论文发表时间:2017/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/acd1fa3331d38f589b17b38c.html