# 浅谈土工合成材料网喷射混凝土在边坡防护中的应用论文_吴新华,,闫林芳

摘 要：边坡防护施工具有较大难度，在很长一段时间内都是有关人员研究的重要课题。本文从土工合成材料网喷射混凝土质量控制策略出发，对施工放样、坡面处理、脚手架搭建、锚杆施工等土工合成材料网喷射混凝土在边坡防护中的施工流程进行简单的分析。

关键词：土工合成材料网；喷射混凝土；边坡防护

引言

近年来，中国的经济建设取得了前所未有的进步，交通事业的发展也可谓是如火如荼，在这样的时代背景下我国公路工程的施工规模同样在不断的扩大当中。但是问题在于，边坡防护工作的难度比较大，因此在很多时候都存在施工质量问题。土工合成材料网喷射混凝土，是现阶段我国公路边坡防护施工中比较常见的一种施工技术，其具有施工稳定性突出、施工流程清晰、施工难度低的优势，因此正在受到越来越广泛的认可和重视。

1土工合成材料网喷射混凝土质量控制策略

1.1强化强度检测

在喷射混凝土的质量控制工作中，最重要的一项内容就是要强化强度检测工作。工作人员可以在工程施工的过程中抽取监测样品，并且就近利用模具进行操作，将模具敞开一侧朝下，保持其夹角分开约九十度放置在墙角处。首先将混凝土材料喷射到模具外侧，确保混凝土材料能够正常喷射以后，将喷头对准模具下层由下至上的进行喷射，逐层逐步的进行喷射。待模具内部充满混凝土以后，稳定的将该模具移动到不影响正常施工的位置，利用工具对混凝土结构的表面进行抹平处理。经过一周的正常标准化养护以后，对混凝土结构进行二次加工，使之尺寸保持在100×100×100（mm）左右，而后继续以标准的养护方法对其进行养护，待四周养护结束以后方可开始进行抗压强度的检测，以此来提升强度检测的准确度。

1.2做好厚度检测

厚度检测相对来说比较简单，目前常见的检测方法主要是凿孔法。工作人员应该根据喷射混凝土支护技术规范的有关要求，对断面处的喷射混凝土厚度进行检查，一般来说最小值需要控制在设计厚度的1/2以上，另外要多次取样进行分析，最终取平均值，平均值大于等于设计厚度方可通过检测。

1.3提高锚杆间排距检测质量

锚杆间的排距数据直接影响着锚杆支护结构的稳定性，只有锚杆排距的数据符合有关要求，锚杆才可能发挥应有的作用。一般情况下锚杆外露距离需在十到二十厘米左右。工作人员可以在工作面用尺进行测量，根据锚喷支护工程质量检测的有关要求进行判定。

1.4保障外观检测效果

外观检测比较简单，因此一般通过目测法和实测法这两种手段就能很好的完成检测工作。在工程施工结束以后，观察边坡是否存在钢筋外露、漏喷、线型不畅等问题，如果有需要及时联系有关人员进行处理。

2土工合成材料网喷射混凝土在边坡防护中的施工流程

2.1施工放样

借助经纬仪确定工程目标区域的控制桩位置，一般需要纵向到顶、横向到边，中间的桩距一般需要根据实际情况进行确认，一般距离不超过三十米。控制桩可利用钢筋材料代替，填埋深度需要控制在二十厘米以上，保证控制桩的稳定性。

2.2坡面处理

公路工程沿途周边的岩石边坡必然松散不平，对接下来的施工有一定的负面影响。因此施工人员需要在施工放样结束以后，对岩石边坡上的石块等进行清理，确保其表面的平整性。

2.3搭设脚手架

边坡防护工程的脚手架搭设一般需要利用扣件式钢管脚手架结构，钢管立柱需要安置在固定的岩石上，否则其稳定性将会受到严重的影响。通常情况下，脚手架的宽度需要控制在二点五米左右，垂直杆间距需要控制在一点五米左右，从而确保施工的正常进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在搭设脚手架的过程中，工作人员必须要做好管扣的搭设工作，确保脚手架的结构紧密性，从根本上保证脚手架的安全性能。

2.4锚孔放样

在第一部操作中工作人员已经准确的完成了控制桩放样施工，在此前提下利用皮尺进行测量，即可获取锚孔的位置。在测量的过程中，务必要保持皮尺松紧度的均匀。如果经过测量发现控制点间距存在较大的误差，则需要对这些误差进行平均化处理，避免误差数据集中在同一个点上。

2.5锚杆施工

首先利用钻孔设备对实现确定的位置进行打孔，确保锚杆孔口位置上下左右距离的均匀性，在钻机准备完毕以后，根据钻孔的实际要求和有关标准，对钻机的位置、角偏差等进行适当的调整，一般偏差不得超过五厘米、偏差角度不得超过两度。其次，在打孔的过程中工作人员需要使钻头缓慢钻入、垂直进钻入，适当的调整钻头的速度和压力，保证打孔位置能够顺利成型。第三，在孔洞顺利钻开以后，工作人员需要依托于实际情况适当调整钻入速度，以顺利进尺为标准。在钻孔结束的时候，工作人员需要重复推拉钻头，保证孔洞内部的通畅，为后续施工做好准备。

加工和安装锚杆的过程中，首先需要利用砂轮机等打磨锚杆表面，并且利用切割机对锚杆进行切割，而较短的锚杆可以利用双面焊接的方法进行延长。在注浆施工之前，工作人员需要检查管道是否有杂物，使注浆管深入到孔底五厘米左右的位置，缓慢的进行注浆并且匀速拔出，防止其中产生大量的气泡、避免注浆结构断裂。进行注浆的时候，需要格外注意避免内部空洞的问题，借助压力泵将水泥砂浆灌注到锚孔当中，保证其均匀的填充到孔洞当中。

2.6挂土工合成材料网

土工合成材料网的悬挂是整个施工流程的重中之重，因此我们必须要投入十二分的精力进行操作。首先从上至下的将土工合成材料网放置在边坡上，将土工合成材料网进行牵引和固定，稳定以后由人工进行施放，整个放网过程必须要匀速缓慢的进行，在土工合成材料网位置发生偏差的时候第一时间进行处理和调整。首先令土工合成材料网紧贴岩面，利用U形钉进行固定，使之稳定的连接在坡面上。特别需要注意的是在利用U形钉进行固定的时候，以混凝土块作为垫材，厚度与喷射混凝土一致，确保其耐久性得到明显提升。

2.7喷射混凝土

在开始喷射之前，工作人员需要对喷射设备、实际风向、水管线、电力管道等进行检查，并且测试是否有故障现象。确认无误后，利用清水对坡面进行冲刷，使岩层表面保持湿润清洁，确保混凝土材料能够和岩层进行良好的连接。除此之外，应该准确的埋设混凝土厚度参照物，从而确保在喷射过程中工作人员能够第一时间掌握喷射厚度。在喷射的过程中，需要保证混凝土材料的水灰比合理性，确保喷射的混凝土结构能够顺利凝结，不能出现干斑或者流淌的情况。喷射设备需要与坡面保持平行，上下左右的偏移度不得超过十度，喷头和岩面的距离应保持在八十厘米左右，观察到混凝土终凝现象以后的两小时左右，即可投入养护工作。在进行养护工作的时候，工作人员需要根据本地区的气候变化合理的进行洒水处理，保证混凝土的顺利凝结。另外，养护总时长需要在一周以上，当气温降到五摄氏度以下时停止洒水养护，并采取有效的保温养护措施，否则混凝土表面很容易出现结冰开裂等问题。

结语

土工合成材料网喷射混凝土技术能够提升边坡防护之间，对于岩石及土壤结构风化脱落问题有着极强的应对能力。因此，在今后的工作中有关人员需要从施工放样、洒水养护、喷射混凝土等方面入手，争取提升土工合成材料网喷射混凝土在边坡防护中的应用效果。

参考文献

[1]周星宇,李铮,冯云鹏,王辰.土工合成材料在边坡工程中的加固及修复[J].山西建筑,2019,45(18):76-77.

[2]罗敏敏,徐超,杨子凡.土工合成材料加筋土柔性桥台复合结构及应用[J].土木工程学报,2019,52(S1):226-232.

[3]邢然,朱天戈,杨化浩,者东梅.土工合成材料标准化及质量现状[J].塑料工业,2017,45(12):11-14.

[4]林涛,张子培.土工合成材料网喷射混凝土施工技术[J].公路交通科技,2006(05):102-103.

论文作者:吴新华,,闫林芳

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第21期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ace17feade566cd92f9c17b5.html