# 浅析自动喷淋养护技术在新疆喀什地区预制T梁施工中的应用论文_薛娇

薛娇

（新疆交通建设管理局项目执行二处奥布项目部，830013）

【摘 要】新疆喀什地区昼夜温差大，气候干燥，预制T梁使用自动喷淋养生系统，不但节省人工，而且避免了因个人责任心对养护质量的影响，由于有了良好的养护条件，对提高混凝土的早期强度，防止混凝土产生收缩裂纹具有明显效果。

【关键词】养护；自动喷淋；防止；裂纹；混凝土

1、工程概况及特点

本项目地处新疆喀什阿克陶县境内，属高山区。年平均气温0.7℃，最高气温32.7℃，最低气温-27.2℃；多风少雨，紫外线强烈，昼夜温差大、蒸发量大，气候干燥。设计桥梁9座，预制T梁346片，数量较多。因本地区气候特点，如何保证混凝土的养生质量，是保证预制T梁质量的关键。

2、混凝土养护的目的

混凝土养护目的是为了给混凝土凝固硬化提供适宜的温度和湿度。我国新疆喀什地区气候干燥，且昼夜温差较大，中午过高的温度将会造成砼中的水蒸气大量蒸发，使其产生脱水现象，导致已形成的凝胶体的水泥颗粒不能充分水化，难以转化为稳定的结晶状态，以至于缺乏足够的粘结力。水蒸气的蒸发过程还会对混凝土产生较大的回缩变形，会因为干缩出现裂纹，影响砼的整体性和耐久性。此外，在混凝土的养护过程中还应避免其受到振动、冲击和施加荷载的损害。干缩裂缝是昼夜温差较大地区混凝土最易出现的缺点和问题，针对这种问题和导致这种问题出现的原因可知，在相对湿度大的环境中养护是克服干缩裂缝的重要方法。因此混凝土的养生对保证工程质量有着重大的意义。国内目前最为便捷和常用的T梁养生方法多为人工浇水养生，这种养生方法存在着很大人为因素导致的不确定性，操作者的质量意识和工作态度都将会对养生的结果产生很大影响，人为疏忽时常会导致部分区域出现漏养、养护时间不足、养护方法不对等问题。且T梁腹板截面大，翼板宽，传统覆盖养生没办法使用，使得喷上去的水挥发极快，使T梁腹板、翼板易产生裂纹，形成缺陷。结合T梁腹板自身特点和新建喀什地区自然条件，在最大程度满足生产进度要求和质量要求的前提条件下，经过多次试验，不断总结、改进，最终在本项目梁场形成自动喷淋养生系统工艺。新疆喀什地区夜晚温度较低，当温度降至5℃以下时，就必须停止喷淋养生，转为覆盖保温养生。

3、工艺特点

3.1、保证养护质量。自动喷淋养生系统是全自动控制，可以，满足全天候、全湿润、水雾均匀的良好养护效果，对于公路养护具有重要意义的同时气雾状水还可以在最大程度上节约水资源。

3.2、有效降低劳动强度。传统洒水养生在夏季时，梁场配备2-3名专职养护人员，在中午高温时养护频率明显不足，混凝土表面形成干湿循环。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆自动喷淋系统在使用过程中只需要一名养护人员，降低了人工成本同时也简化了维护过程，只需要养护人员设定好时间及循环范围即可正常工作。

3.3、提高劳动生产率。采用自动喷淋养护系统，采取轮流定时喷淋，本项目T梁预制场，最大生产能力为平均每天1.5片，每排4个台座（根据预制情况调整开关），共4排，可一次同排多片同时进行养护。特别是在夏季高温时，达到全方位、全湿润的养护效果及频率，只需按用时天气、温度情况及时调整喷淋周期、时间。

3.4、系统零部件购买、组装、维修方便。可根据梁长、场地实际情况进行不同的组合安装。 养护用水能够多次循环利用，有利于节水，实现了环保。

4、T梁混凝土养护的一般规定

4.1、T梁混凝土浇筑完成并对表面修整拉毛后首先对其顶板进行覆盖，待初凝后进行洒水养护。待T梁混凝土强度达到拆模时，进行拆模，拆模时应边拆模边在其表面立即覆盖清洁的塑料薄膜，使混凝土表面保持水份。同时接入自动喷淋系统，开始自动喷淋养护。

4.2、T梁混凝土保湿养护时间不得少于7d ，新疆喀什地区多风，风大时注意采取防风措施。

5、T梁的喷淋养生实施

5.1、供水系统。在建设预制场时，根据地势做好排水沟，排水沟的大小和位置能满足排水，又不影响T梁的施工。在预制场的两侧或两头不影响施工的部位，修建蓄水池和沉淀池，蓄水池的容量比沉淀池容量大2-3倍为宜，排水沟要与沉淀池连通，沉淀池要与蓄水池连通。

5.2、台座喷淋系统。在台座浇筑的时候就必须把支路水管预埋好，在T梁混凝土拆模后进行喷淋管道的连接，喷淋管道预先在场外拼接好，出水口间距控制在1m。每个喷水口安装二分叉金属喷嘴，喷嘴可以上下左右随意调节角度，以便于调整喷淋范围，杜绝喷淋盲区。

5.3、智能控制系统。在蓄水池出口的主水管上安装管道增压泵，增压泵功率要满足多片T梁（最多4片）同时养护的功率，控制水泵开关定时的继电器，继电器功能要满足定时开关的功能，增压泵安装水泵电子开关和总电源开关，然后分别在每个支水管上装好手动阀门。打开自动控制系统总电源开关，定好控制系统喷淋循环的总持续时间和等待时间，压力水泵开始工作。打开需喷淋台座阀门，根据天气、温度情况调节喷淋时间继电器时间，一般10s～30s，定好喷淋时间，时间到后自动停止喷淋，手动开启下一排支管开关，同时关闭刚养生完台座支管阀门，开始下一排喷淋养护，循环一周后开始等待时间，等待时间根据测试梁体表面水分蒸发完毕时间和总循环时间来确认。当延时时间到后水泵再一次开启进入新一轮循环，如此周而复始直到养护期满为止。

5.4质量要求 在购置喷雾嘴时根据喷淋面积要选择喷口大小合适的金属喷雾嘴，因喷嘴要频繁拆装，方便拆卸的弹簧套筒卡扣式连接件质量必须要好，各连接头缠绕的密封条一定要饱满，确保支水管路不渗漏，保证水压力，从而保证喷淋效果。喷淋管道最好使用PPR材质管道，事先裁成1m长，跟金属喷雾嘴连接好，根据养护需要拼装成一定长度，待T梁拆模完毕后连接到支水管路上。

5.5安全生产

1、施工现场的任何电气工种的工作必须要由专业技能人士完成，最大可能保护人身和财产安全。

2、施工现场采用“三相五线制”供电，电气设备要求作保护接零或保护接地。

3、各种电气设备应装专用开关和插销，插销上应具备专用的保护接零（接地）触头。 禁止使用不合格装置及霉烂电线。一切移动式电线全长不得有驳口，外绝缘层无破损。 开关箱必须严格实行“一机一闸一漏”制，严禁同一开关直接控制两台及以上设备。

6、结语

新疆喀什地区昼夜温差大，气候干燥，预制T梁使用自动喷淋养生系统，不但节省人工，而且避免了因个人责任心对养护质量的影响，由于有了良好的养护条件，对提高混凝土的早期强度，防止混凝土产生收缩裂纹具有明显效果。

参考文献：

[1]施向明-《小箱梁自动喷淋养生工法》-《中国科技财富》-2010；

[2]牛昊鹏-《预制箱梁自动喷淋养生工艺》-《中小企业管理与科技》-2012。

论文作者:薛娇

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年5月总第210期

论文发表时间:2016/7/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ace20f58c3a9e19ad3e1a403.html