# 高层建筑玻璃幕墙设计与施工技术应用分析研究论文_白雷周

摘 要：玻璃幕墙在高层建筑中应用广泛，玻璃幕墙设计工作要求设计人员应该肩负起自身的工作重责，从多个方面针对玻璃幕墙设计内容进行统筹规划与合理部署，以确保玻璃幕墙支撑、防护的作用效果得以保障。鉴于玻璃幕墙设计工作的重要性，本文主要结合某高层建筑工程玻璃幕墙工程实例，通过严格按照玻璃幕墙设计原则及要求，重点针对案例高层建筑玻璃幕墙设计内容、幕墙施工技术内容等进行阐述与说明。并在此基础上，根据当前高层建筑玻璃幕墙设计实况，提出关于高层建筑幕墙设计与施工技术的优化管理措施，以期可以给相关人员提供一定的借鉴价值。

关键词：高层建筑；玻璃幕墙；设计问题；施工技术

RESEARCH ON DESIGN AND CONSTRUCTION TECHNOLOGY OF GLASS CURTAIN WALL IN HIGH-RISE BUILDING

BAI LEIZHOU

Shanghai Bailu curtain wall engineering Co., Ltd. Shanghai 200000

ABSTRACT: glass curtain wall is widely used in high-rise buildings. The design of glass curtain wall requires that designers should shoulder their own responsibilities, plan and reasonably arrange the design contents of glass curtain wall in many aspects, so as to ensure the supporting and protective effect of glass curtain wall. In view of the importance of glass curtain wall design, this paper mainly focuses on high-rise buildings, focusing on the research and analysis of the design content and construction technology content of glass curtain wall, in order to provide some reference value for relevant personnel.

KEYWORDS: high rise building; glass curtain wall; design problem; construction technology

前言

玻璃幕墙设计施工主要以板状玻璃等玻璃结构为原材料，正式应用过程，现场设计人员需要严格按照玻璃幕墙设计施工原则，从多个方面进行统筹规划与合理部署，以确保施工效果得以达到预期。目前，玻璃幕墙设计施工已经得到高层建筑施工领域的应用，且应用效果较好。

但是，玻璃幕墙设计施工涉及到的工序内容较多，一旦出现疏忽问题，势必就会对造成更多的隐患。针对于此，建议现场施工人员应该严格按照幕墙玻璃设计原则以及施工要求，合理贯彻与落实玻璃幕墙内容，以确保高层建筑建设质量有所保障。

1 某高层建筑工程概况

某高层建筑工程为商办用地(C8类),总建筑面积147992.23m2,地上建筑有塔楼1、塔楼2建筑层数18层，高度90.9m，塔楼1建筑面积34058.7m2，塔楼2建筑面积33541.57m2，幕墙总面积为21600m2。此工程系统设计选择，采光位置为竖明横隐框架玻璃幕墙，层间位置为复合铝板幕墙，辅系统为格栅幕墙。

其中，在幕墙设计规范方面，工程设计人员主要按照《建筑幕墙》、《玻璃幕墙工程技术规范》等规定要求进行统筹规划与合理部署，以确保建筑玻璃幕墙设计质量得以达到预期。本文主要结合该案例工程玻璃幕墙设计与施工技术内容进行研究与分析，以供参考。

图1 竖明横隐框架玻璃幕墙

2 高层建筑玻璃幕墙设计内容分析

2.1 高层建筑玻璃幕墙安全可靠性设计内容

1）安全可靠性设计内容主要从玻璃幕墙水密性特点、气密性特点等方面进行研究与分析。根据结构承受力数值、极限变形问题的反馈数值进行安全可靠设计工作[1]。

2）同时，设计人员应该根据高层建筑玻璃幕墙防雷接地系统运行情况进行合理部署，建议最好立足于高层建筑现场实际情况，重点针对建筑防雷钢筋、预埋件问题进行优化处理，尽可能地确保焊接处理效果得以达到预期。

3）此外，避雷设施应该严格按照钢筋结构情况、接地系统情况，实现合理连接过程。

2.2 高层建筑玻璃幕墙防火功能设计内容

1）防火功能设计作为高层幕墙结构设计的重点内容，要求设计人员应该严格按照玻璃幕墙、楼板间空隙问题、其他构件位置关系特点，进行协调处理与优化分析。同时，在填充料的选择方面，现场设计人员主要按照防火涂层情况进行合理选择，以确保其可以有效用于保护层当中。

2）除此之外，对于现场没有设置窗槛墙的位置，设计人员主要采取精细化处理方式，重点针对每一层楼层外沿位置进行合理处置，严格检查现场是否存在隐患问题。需要注意的是，耐火极限设置方面应该满足规定需求，并且严格按照单独设立标准进行优化分析，以防止玻璃幕墙结构应用过程出现不良问题[2]。

2.3 高层建筑玻璃幕墙材料选取内容

案例工程涉及到的幕墙种类较多，以隐框玻璃幕墙为例。

1）在材料问题的选择上，隐框玻璃幕墙需要从钢材、埋件、连接件等材料方面进行研究与分析。其中，设计人员应该针对材料强度问题、抗腐蚀性问题等进行统筹规划与合理部署，严格确保材料质量。

2）需要注意的是，选取过程中设计人员应该根据国家材料标准要求进行合理选取。

3）同时，重点针对材料安全使用的极限状态情况，实现质量检测过程。

3 高层建筑幕墙施工技术内容的相关分析

3.1 高层建筑幕墙预埋件安装施工技术应用要点

3.1.1 预埋件规模、尺寸问题

预埋件安装作业作为玻璃幕墙现场施工的核心内容，要求现场施工技术人员应该重点针对预埋问题进行统筹规划与合理部署，以期可以为高层建筑幕墙施工质量提供保障。以案例工程现场施工为例，技术人员实行预埋件安装作业的过程中，主要从预埋件规模大小、尺寸大小等方面进行合理确定[3]。

3.1.2 重点技术处理问题

待确保各项数据满足施工标准之后，再开展施工。同时，技术人员针对预埋件钢筋、主体钢筋位置进行焊接处理。确保焊接处理效果安全无误之后，再完成混凝土浇筑工作。需要注意的是，现场技术人员应该严格按照预埋件位置情况进行安装处理工作，目的在于防止出现变形等不良问题。

3.2 高层建筑幕墙安装施工技术应用要点

3.2.1 按照标准工序要求，合理处理幕墙安装工作

幕墙安装工作要求现场技术人员应该严格按照标准工序要求实现对幕墙安装工作的处理过程。正式处理之前，现场技术人员应该根据高层建筑玻璃幕墙安装实况，重点针对幕墙问题进行分格处理。在这里，案例工程技术人员在分格比的选择方面，主要以1.2:1-1.5:1的比例方式进行分格处理[4]。

3.2.2 做好精细化管理工作，深化幕墙安装工作效果

值得注意的是，玻璃幕墙安装之前应该针对预埋件问题进行再次检查，目的在于合适预埋件质量问题是否合格，以防止安全隐患问题出现。根据现场反馈情况来看，幕墙安装工作效果较好。

3.3 高层建筑玻璃幕墙安装施工技术应用要点

3.3.1 玻璃保护问题

玻璃材质本身就属于易碎范畴，因此在玻璃幕墙安装过程中，现场技术人员应该尤其注意玻璃运输、搬运问题。移动处理过程中，现场技术人员应该注重玻璃的保护问题，最好可以运用保护箱进行装运处理。并在箱内安置缓冲材料，如泡沫等，目的在于实现减震效果[5]。

3.3.2 细节处理问题

待检查完与处理完玻璃之后，现场技术人员应该针对安装孔位置问题进行检查处理工作，重点针对钢槽内外的灰尘进行清理，以防止对后续施工造成不良影响。确认无误后，现场技术人员可以将垫块安置在玻璃支撑边缘位置处。根据现场实际情况，适当调整玻璃位置。需要注意的是，玻璃安装偏差应该控制在误差范围内，以防止出现隐患问题。

4高层建筑幕墙设计与施工技术的优化管理措施分析

4.1 严格按照幕墙施工技术原则，深化现场质量效果

1）从事于现场施工的技术人员应该明确自身工作的重要性，从多个方面针对高层建筑幕墙技术内容进行统筹规划与合理部署，准确合理地将各项技术内容落实到现场施工当中。

2）与此同时，重点围绕现场施工技术的应用情况进行合理落实，确保技术管理内容得以体现。

3）除此之外，现场施工技术人员必须严格恪守自身的技术行为，正确处理好技术关键内容，如预埋件安装工作作等，深化现场幕墙施工质量效果。

4.2 科学设计高层建筑幕墙内容，提高设计质量

1）高层建筑幕墙设计人员应该严格按照设计原则，重点从安全可靠性设计内容、幕墙安装设计内容与材料选取设计内容等方面进行统筹规划与合理部署。正式设计过程中，建议设计人员应该肩负起自身的设计原则，立足于现场幕墙设计实况，从多个方面提高设计质量。

2）需要注意的是，针对高层建筑幕墙设计工作存在的不合理问题，设计人员必须及时上报并做好协调处理工作，以防止对后续施工内容造成不良影响。除此之外，设计人员在材料问题的处理方面，应该按照质量检测标准针对现场施工材料问题进行核查与分析，防止不良材料进入现场施工当中，造成不必要的影响。

5 结论与建议

综上所述，高层玻璃幕墙设计工作应该立足于现场实际情况，从多个方面针对玻璃幕墙设计问题进行研究与分析。最好可以从各个工序方面进行统筹规划与合理部署，如预埋件安装等技术方面，以期可以为玻璃幕墙设计质量与效果提供科学保障。值得注意的是，高层建筑玻璃幕墙施工技术应该严格按照技术原则，重点针对材料问题、安装问题等进行研究与分析，及时发现现场施工存在的潜在问题或者隐患问题，以防止对高层建筑建设质量造成不良影响。相信通过全体人员的不断努力，高层玻璃幕墙设计工作效果势必会达到预期。

参考文献：

[1]卢渊. 高层建筑玻璃幕墙设计与施工技术分析[J]. 中国高新技术企业,2016(17):102-103.

[2]陈凤霞. 现代高层建筑玻璃幕墙施工技术分析[J]. 建材与装饰,2018(13):26-27.

[3]汤浩东,王雷. 高层建筑玻璃幕墙施工技术关键研究[J]. 居舍,2018(25):84.

[4]陈军材. 高层建筑玻璃幕墙设计与施工技术分析[J]. 城市建设理论研究(电子版),2019(01):113.

[5]刘芳,肖铭逊. 高层建筑玻璃幕墙施工技术及质量控制[J]. 居舍,2019(31):39.

[6]JGJ 102-1996, 玻璃幕墙工程技术规范[S].

撰写日期：2020-2

论文作者:白雷周

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ad1c814ff0dbfcd68fa0f08a.html