# 水利工程施工中防渗技术的应用探微论文_刘冬,黄宇

摘要：当前阶段，我国水利工程的分布范围相对较广，并且水坝种类日益多元化。水利工程的建设，既能够防洪减灾，并且能够对生命财产加强保护，为农田灌溉提供充足的水资源等，对人们受益颇多。然而，由于外界因素的影响，导致水利工程经常出现渗漏现象，严重损害水利工程的正常使用。通常情况下，施工人员会运用防渗墙、灌浆类等施工技术合理处理渗漏问题，保证水利工程的功能与作用。本文针对水利工程防渗漏施工技术进行展开论述，希望能够促进水利工程的长远发展。

关键词：水利工程；施工；防渗技术；应用

1分析水利工程中渗水的表现情况

1.1水利工程中出现大面积渗水情况

大面积渗透情况，通常出现在水利工程的地板位置上，究其原因在于：水利工程在建设初期并未对基坑与垫层平面进行加固处理，尤其是这二者与水位之间的关系不够稳固。同时，如果基坑的水位高于垫层平面水位，则更容易出现渗水问题。一旦遇到雨季，随着降雨量的持续增加，导致城市给水系统难以及时排水，基坑水位便会“水涨船高”，甚至淹没垫层，这时水利工程便出现了严重的渗水现象。

1.2施工缝存在渗水问题

水利工程建设阶段，混凝土作为一种重要的材料，在工程建设过程中运用量较大。为了便于水利工程的浇筑施工，施工单位在水利工程建设中经常将这一工作划分为若干项目。但是，由于这种浇筑方式，出现施工缝的概率较大，因此一旦遭遇雨天水利工程便容易出现渗漏问题，影响水利工程的整体质量。

1.3水利工程出现变形缝渗水问题

在水利工程的建设过程中，止水带作为一种重要的基础设备，在施工中应该加强止水带的防护加固工作，保证止水带始终处于稳定工作的状态。然而，在当前的水利工程建设过程中，大多数施工人员并未高度重视这一问题，并未设置加固措施，导致止水带位置出现偏移，使得水利工程表面处理出现严重问题，变形缝严重渗漏。

2防渗技术在水利工程中的应用

2.1灌浆防渗技术

（1）高压喷射防渗。采用这一技术方法能够让土体与泥浆混合形成固体状态，能够对水利工程有效加固，从而防止渗漏情况出现。高压喷射防渗的方法主要分为旋喷、定喷以及摆喷等三种，其中旋喷一般应用在黏土黄土、淤泥与较深地基当中，而定喷技术则更多应用在板墙工程的防渗。如果早遇到较大水流或是高硬度石块，可先尝试着进行高压喷灌泵实验去验证高压喷射技术能否达到预期效果。由此可见，该灌浆防渗技术对土体性质有一定的要求，但优点在于可控性与施工灵活性表现良好，所以得到广泛应用，因此需要结合施工实际情况去考虑选用。

（2）卵砾石层灌浆。卵砾石层的地形结构在水利工程施工中非常普遍，帷幕灌浆也基本上是该地形的施工常态，要想降低施工难度，应当采取打管灌浆或是调阀灌浆的技术方法，能够有效处理卵砾石层钻孔问题。在实施这一方案时，施工人员要对灌浆孔的布设做好布置，一般灌浆形式为三排孔灌浆，能够增加灌浆对裂缝的影响而提高卵砾石强度，并且解决了施工进度缓慢的问题，进一步强化了水利工程的防渗效果。

（3）土坝坝体劈裂灌浆。这一技术的应用需要结合水坝坝体应力分布规律实际情况，主要目的在于加固存在渗漏隐患的水坝坝体。具体来讲，选用灌浆泵对准确定好孔位的水坝坝体灌注浆液，借助坝体劈裂灌浆所带来的渗透力与挤压力实现对坝体的加固，以此去改善坝体应力分布。当然，这一技术方法也要结合实情慎重选择，倘若水利工程存在局部小裂缝，则可实行局部灌浆法，而如果裂缝分布无规律且多发性，一定要采取全线劈裂灌浆的方法。从实际效果来看，该灌浆技术能够对水利工程中的裂缝起到良好的加固作用，维护了水坝坝体的密实度，保持其力学稳定性。此外，还可将其视作为坝体裂缝产生依据，为后续施工提供参考。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（4）控制性灌浆。社会时代的发展也促使水利工程施工环境发生改变，过去许多灌浆技术与现代水利工程施工实情不相符，暴露出一定的滞后性。因此，我们可将控制系统引入去改善传统的灌浆技术，通过自动化控制去提升水泥处理效果以及使用性能，能够有效改善水利工程的渗漏问题。控制性灌浆技术的应用，能够确保浆液容量、灌注范围得到精准控制，提高灌浆形成的圆柱体的质量，从而在强化防渗效果的同时有效节约成本。

2.2防渗墙技术

（1）多头深层搅拌防渗墙。该技术方法的应用要用到多头搅拌机，所以在实际的水利工程施工中要利用多头搅拌机的辅助将水泥浆液送至土体内部，通过搅拌作业去促使二者融合，在有效搭接下形成水泥防渗墙，该防渗墙能够明显阻断外界杂质、水的侵扰，防渗效果良好。一般来讲，多头深层搅拌防渗墙技术更多应用在小型沙砾混合土、黏土等土体环境中。

（2）锯槽防渗墙。该技术方法的应用一定要结合水利工程实情以及科学指标，具体来讲便是按照既定的倾斜角度，利用锯槽设备的刀杆去不断切割土体，直到土体出现凹槽且最终形成槽型防渗墙。值得注意的时，切割作业开展时一定要合理设置防渗墙厚度，总结过往经验来看厚度设置在20~30cm最合适，既能实现不错的防渗效果，也不会影响到水利工程结构。

（3）链斗法防渗墙。先利用旋转链斗开槽机深入土体取土，在此之前先将排桩下放，这一技术方法在应用时要保证挖槽的深度控制在12~17m，宽度为16~48cm，一般适用于黏土、沙土以及小粒径的沙砾当中。

（4）射水法防渗墙。这一方法，主要是借助于造孔机成型器的喷嘴，直接将高压高速水流喷出，并对土层进行合理切割与修整孔壁。当槽孔逐渐成型以后，可以借助于泥浆进行护壁，并运用特殊性的混凝土来进行浇筑，便于形成薄壁式防渗墙。射水成墙法主要应用于黏土地层结构与砂土地层结构当中。通常来讲，射水成墙法的防渗墙厚度控制在0.22m0.44m之间，深度控制在30m左右。

3提高防渗技术在水利工程中应用效果的策略

防渗技术在水利工程中的应用需要确保其效果有所保障，具体来讲要做好以下几方面工作：其一，优选材料。技术保障十分关键，但施工材料同样起到重要的辅助作用，施工单位应当结合实际需求对材料进场标准严格把控，保证材料的防渗效果。同时，对材料的运输、保管与分发也要制定专门的制度，保证材料不浪费且功能不受损；其二，优选填筑技术。结合水利工程项目特点以及自身技术水平去选择填筑技术，保证柱墙施工质量，为水利工程的防渗施工奠定基础；其三，加强监理。对防渗施工操作加强监督，保证施工规范性，不得出现任何违规操作现象，以施工质量的提高去保证防渗效果。

4结束语

综上所述，在当前的水利工程施工与运行过程中，由于种种因素的制约，极易产生渗水现象，一旦这种现象无法得到控制与处理，将严重影响到水利工程的质量与实际性能。故此，为了确保水利工程功能的有效发挥，水利工程人员应该采取合理的防身技术与方案对防渗现象加以控制与处理，确保水利工程能够正常发挥其功能与作用，保证人们的财产安全与生命安全，促进水利工程的可持续发展。

参考文献

[1]王蕾.水利工程施工中防渗新技术及其应用[J].农业科技与信息，2019（13）：88-89.

[2]杨洁琼.关于水利工程施工中防渗技术的应用分析[A].科技与企业杂志社、北京科技大学计算机与通信工程学院、北京科技大学土木与环境工程学院.科技与企业——企业科技创新与管理学术研讨会论文集（下）[C].科技与企业杂志社、北京科技大学计算机与通信工程学院、北京科技大学土木与环境工程学院：《科技与企业》编辑部，2016：1.

论文作者:刘冬,黄宇

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷23期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ad1ca659479bd38a48ed4d32.html