# 铝合金门窗防渗水施工技术管理分析论文_黄培德

东莞市华锋幕墙装饰工程有限公司 广东东莞 523000

摘要：近些年来，随着我国经济的快速发展，建筑工程的施工技术水平也得到了很大程度的提升，但是，由于铝合金门窗的施工过程设计的内容较为广泛，从设计与制作到安装与土建处理，每一个环节的内容都具有较大的复杂性，对于施工技术的管理难度较大。因此，铝合金门窗常常会出现渗水情况，本文对于铝合金门窗防渗水的施工技术进行深刻的讨论，旨在提高铝合金门窗的防渗水施工技术的水平。

关键词：铝合金门窗；渗水问题；技术管理；问题分析

引言：在现代的建筑中，铝合金占据着非常重要的地位，是不可或缺的因素。虽然建筑技术在生产力发展的带动下得到了飞快的发展，但是仍然存在着很多的问题。在我国相关的铝合金门窗施工的单位中，铝合金门窗渗水一直以来都是一项难以解决的问题，并且此类问题不仅仅造成了较大的经济损失，还有可能对企业形象以及社会发展造成严重的不良影响。因此，解决铝合金门窗工程中的出现的渗水问题刻不容缓。

一、对于铝合金门窗工程施工前期的准备工作的管理：

1.1制定一套科学的施工方案：

对于一项建筑工程来说，一套完整的施工方案是必不可少的。因此，在工程施工前，要根据工程的实际情况制定出一套详尽的施工方案，对于工程施工中可能出现的情形要制定出一系列解决措施。对于铝合金门窗的施工应该采取雨水的疏导和封堵有机结合的方法。在施工前期的准备工作中，为了有效的避免雨水渗漏情况的出现，要准备出相关的设计文件，关于防止雨水冲刷面防渗的设计要进行周全的分析，关于铝合金门窗的材料的结构以及挠度等因素也要进行严格的计算。在铝合金门窗工程施工前期的准备工作中，对于下料环节以及铝合金材料的处理环节要进行详细的解释，对于安装过程中需要注意的事项要进行重点强调，并且要使得每一个工作人员了解安装过程中的相关的技术要求。

1.2严格把关铝合金门窗的型材：

在建筑工程的实际施工过程中，施工材料是其顺利施工的基础，也是关乎工程质量的关键因素。在铝合金门窗过程的施工中，施工质量不合格很有可能引发门窗渗水现象，因此，在施工前期，要对于施工材料进行严格的把关，在型材的选择上，要对工程的结构特点进行周密的荷载计算，要把握窗型、型材系列以及相关地搭接节点等因素。最后选择的型材最好都是同一厂家生产并且是属于同一系列的型材，同时还要制定出一份门窗图表，以此来对工程的施工质量进行把关。施工前期选择型材主要有以下要求：

（1）对于型材的选择，首先要考虑门窗的抗风压力，从这方面考虑型材的刚度以及强度因素，从而来对主受力杆进行选择，增强关键杆的惯性矩。

（2）进行型材选择时，必须从工程的实际情况出发，根据工程需要确定门窗的规格。

（2）进行型材的选择时，要根据《建筑玻璃应用技术规程》中的相关内容进行辅料玻璃厚度的确定。

（3）选材一定要对型材的质量进行严格把关，不允许施工中出现质量不合格的材料。

（4）选材的过程中要根据实际的空气的出入量等相关因素，，来对窗扇之间进行挡风板的设计，为了更好的起到防渗水的效果，应该选择挡水断面较高的窗框型材料，外转角飘窗的转角材料应该选用窗边框与转角合体的连体材料。

二、铝合金门窗的渗水问题的预防措施：

在实际的施工过程中，经常出现渗水的部位有窗顶、窗台、窗框、以及窗扇，为人们的日常生活工作带来了很多不方便，同时造成了严重的经济损失以及较大的不良影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆下面是针对这些问题提出的预防措施：

2.1对于窗台渗水问题的预防措施：

在为了更好的预防窗台的渗水现象，应该严格控制好其清洁程度。如果在窗户的缝隙塞满施工之前没有进行清理工作，那么将会出现密封膏裂缝或者是窗台内外的高度不统一的情况，以上现象会引发窗台渗水现象的产生。因此，在实际的施工中，要选择使用细石混凝土进行窗台的浇筑施工，同时，还要进入到两侧的筑墙体大概一块砖的长度，并且要达到挑泛水的坡度，从而防止窗台下口出现渗水现象。（挑泛水坡度：10--20mm）

2.2对于窗框渗水问题的预防措施：

为了保证门窗施工的质量，首先应该认识到其渗水的原因，只有这样才能很好地控制过程的质量。关于和合金门窗常出现的门框渗水现象，一般都是因为密封胶发生间断或者是窗框和洞口接触面之间在施工时所抹的砂浆与原基地无法很好结合，以上两种现象会使窗框出现裂缝，引发窗框渗水现象的发生。为了更好的避免窗框渗水现象，在施工的过程中必须要严格的注意窗框的拼接部位的刚度、平面度以及相关的密封质量，要提高其阻水的能力，提升其水密性能，从而降低渗水的可能性。除此之外，进行窗缝抹底灰的施工中，要从内往外进行找坡。

2.3对于窗扇渗水问题的预防措施：

对于铝合金工程施工中经常出现的窗扇渗水问题，其原因一般有以下几点：a窗户的表面有雨水。b室内外的具有压力差。c铝合金的窗扇或者是边框具有缝隙。为了避免铝合金窗户出现渗水的现象，在施工安装的过程中，要提高防渗技术水平，采取有效的防渗措施，在窗扇运输以及其安装的过程中，避免出现变形的现象。更重要的是：施工中一定要选择密封性较高并且老化较为缓慢的型材，从而防止铝合金门窗出现渗水的现象。

三、铝合金门窗的施工技术的质量控制：

3.1要对门窗框以及连接件要进行防腐蚀处理：

铝合金自身是一种较为被氧化的材料，目前通常都是采取塑料薄膜或者是≥10μm的氧化膜起保护作用。但是，在实际的施工中，如果出现水泥砂浆或者是电焊火花这种对氧化膜容易产生破坏的现象，就会使的材料被氧化。所以，在实际的施工中，要提高对于成品的保护程度，还要对门窗门框等方方面面进行防腐蚀的处理工作，保证工程的施工质量。

3.2对于铝合金门窗的安装及相关的质量控制：

铝合金门窗进行安装操作的过程中，要严格按照相关的设计要求，关于钉子的位置以及其间距等因素要严格把握，对于门窗安装的垂直度以及相关的平整度也要仔细进行确认，一旦出现偏差要及时进行调整，保证门窗的安装质量。

在门窗的安装施工过程中，对于门窗与洞口墙体之间地间隙的处理是整个施工中最重要的组成部分，也是决定质量的关键因素，因此要科学、合理的使用塞缝的施工技术来保证施工的质量。在进行塞缝施工之前首先应该使用防水砂浆进行充实，凝固之后才可以进行上墙安装操作。在施工中所使用的施工材料应该选择二分之一的配比的硬性水泥沙浆，再加上5％的防水粉以及0.2％的杜拉纤维，通过框槽、接缝整体的塞缝的方法施工。除上述内容以外，进行门框的塞缝操作以后，要进行室外侧密实平整度以及相关的养护工作，同时，也要采取淋水试验，对而门窗防水性能进行检测，确认没有渗水现象产生才可以视为质量过关。

结语：综上所述，铝合金门窗出现渗水现象较为严重的主要有窗框、窗台等部位，为了更好的防止铝合金门窗出现渗水的现象，应从施工前期的准备工作以及施工过程中施工工艺等方面进行严格控制，在门窗施工中，保证塞满技术的施工质量，确保每一个施工环节的质量，从而降低渗水几率，提高铝合金门窗防渗水工作的施工质量水平。

参考文献：

[1]王菲菲，郑修齐. 铝合金门窗防渗水施工技术的应用[J]. 门窗，2016，02：36-37.

[2]朱银根. 铝合金门窗防渗水施工技术的应用[J]. 门窗，2014，09：134-136.

[3]邵建国. 铝合金门窗防渗水施工技术的应用[J]. 四川建材，2015，02：220-221.

[4]廖兴邦. 铝合金门窗的施工及其防渗水技术[J]. 广东建材，2005，11：63-65.

论文作者:黄培德

论文发表刊物:《基层建设》2016年25期9月上

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ad230546e77f39c3ad7d4890.html