# 基础灌浆施工技术在水利工程中的应用探讨论文_蒋文志, 李建刚, 王桂智

摘要：水是人类生存和发展的重要资源之一，社会的进步是的我国水利工程也不得不进行更新和优化，以便满足人们日益增长的能源需求，水利工程的建设成为新时期人们重点关注的工程项目之一。相比较与其他类型的工程项目，水利工程项目在人们的工作和生活中发挥着至关重要的作用，是水资源合理化使用的关键性工程项目。近年来，我国开始全面进入现代化发展阶段，各种基础性建设逐渐提上了发展日程，尤其是水利工程。在水利工程建设施工中，基础灌浆技术是一种使用广泛的施工手段，直接影响了水利工程的施工质量。所以，本文着眼于现阶段我国水利工程的发展现状，探究了基础灌浆施工技术的各种应用情况，以便可以为发展水利工程的长久发展打好基础。

关键词：基础灌浆；水利工程；应用研究；施工技术

引言

随着我国逐渐加快城市建设，社会经济体制得到了进一步的完善，水利工程作为首要民生项目之一，在经济发展和建设中发挥了关键作用，其施工质量的好坏直接影响了工程类项目的社会经济效益，一旦在施工过程中出现了质量问题，就会影响工程的整体施工进度，同时，还会对工程周围的生态环境造成负面影响，严重时甚至会影响居民的工作和生活。所以在进行实际施工过程中，要注重对基础灌浆施工技术的应用。由于基础灌浆施工技术具有施工成本低廉和施工工艺简单易行的特点，所以可以有效地提升水利工程项目的经济效益，最大限度地提升工程稳定性和安全性，以便为人们的工作和生活提供优质的服务。

1基础灌浆施工技术在岩溶区域的应用

1.1高压灌浆技术

通过对岩溶区域应用高压灌浆技术，可以提升填充物和地基结合度，从而真正实现加强地基的稳定性等目的。同时，由于溶岩地区土壤结构复杂多变，具有松散、柔软的特征，所以必须使用高压灌浆技术来进行水利工程施工，只有这样才能提升地基的承载能力，为后期工程的施工打好坚实的基础。除此之外，在岩溶地区进行水利工程施工时，使用高压灌浆技术还能将施工地区的土壤与水泥材料进行有机结合，缩短凝结时间，这样不但提升了土壤的牢固性，还大大增强了地基的稳定性。所以，水利工程施工单位要提升对高压灌浆技术的重视程度，以便从根本上提升工程的施工质量。同时，相关工作人员要根据工程的实际施工情况和相关地区的地质特点来设计施工方案，确保后期工程施工可以顺利进行。

1.2高压旋喷灌浆技术

与其他施工技术相比，高压旋喷灌浆技术的应用需要与机械设备相互配合来完成。在实际操作中，通常需要使用高压泵来进行施工，使水泥在高压的条件下灌注到规定区域。此外，这项施工技术具有一定的使用局限性，会对周围的地质环境造成破坏。但是，通过高压旋喷灌浆技术可以确保水泥材料，在不同区域内与土壤的拌合质量都是均匀稳定的，而且，通过不停高速运转的机械设备，使水泥和土壤可以有效地结合在一起，最终实现提升水利工程地基强度的目的。通过这种方法，可以大大提升水利工程地基的承受能力，帮助提升和改善岩溶区域水利工程的施工质量。

1.3裂缝处理技术

在水利工程类项目中，混凝土是常用的施工材料。虽然它具有性价比高、使用质量好的特点，但是在实际使用过程中，经常会出现裂缝的问题。并且，一旦在工程中出现裂缝，那么将会对工程的施工质量造成严重的影响。所以在进行工程施工时，要尽可能的避免这种问题的发生，使用基础灌浆技术可以很好的解决以上问题。通常在进行混凝土裂缝处理时，会采用化学灌浆技术通过相关设备的配合，将水泥材料灌注填补到裂缝中，由于水泥材料具有较好的应用性能，可以和混凝土施工材料进行有效的融合，所以可以通过水泥材料，来进行裂缝的修补，从而综合提升工程的结构强度，在混凝土原有的基础性能上增加应用性，避免由于裂缝问题而影响工程的使用性能。

2灌浆技术在严重漏水区域的应用

2.1填充料的处理与应用

在大部分的工程基础施工过程中，水泥和沙石是常用的填充料。所以填充料质量的好坏将直接影响了灌浆的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行水利工程基础施工时，要根据相关规定和工程施工要求来进行砂石的选购，首先要对砂石的颗粒直径和清洁程度进行全方位的筛选和控制，其次，要根据施工标准要求来选择水泥使用型号，确保水泥与沙石的配比符合工程施工要求，两者混合的配比能够满足填料凝结强度需要，保证基础工程的结构质量强度符合标准。所以在进行填充量的采购和处理时，要控制好水泥和砂石的质量和混合比例，确保各种填充料质量都能满足施工需求、符合施工标准，为后期灌浆施工工作的顺利进行，打好坚实的基础。

2.2利用模袋的灌浆法

所谓的模袋灌浆法，指的就是将灌浆材料装入模袋中进行处理，通过使用模袋实现阻隔的目的。在实际应用中我们可以发现，模袋灌浆施工技术具有很多的应用优势，具有灵活多变的使用特性。根据溶洞不同的结构形式来选择不同规格型号的模袋，可以确保模袋在灌浆完成之后发挥出阻隔溶洞的作用和功能。在施工中，溶洞内的环境因素会影响灌浆材料的凝结质量，而通过模袋可以实现灌浆料与外界环境的有效阻隔。除此之外，模袋还可以减少材料中的水分流失，提升施工材料浆液的凝结质量，从而满足施工设计的根本需求。由于模袋具有较强的耐磨性，所以在水利工程施工中，可以利用各种机械设备进行搬运和移动，大大提升了工作效率，降低成本消耗，提高经济效益。同时，通过模袋的约束，可以有效避免溶洞内填充的砂石外流、溢出，发挥了良好的阻隔作用。

3基础灌浆技术在吸浆现象中的应用

3.1限流法

在水利工程中使用限流法，主要是为了调节基础灌浆的速度，根据实际灌浆需求和水利工程的施工现状，将灌浆的速率调节、控制在合理科学合理的范围内。通过限流法可以有效的控制浆液凝固的时间，确保观灌浆效率和灌浆质量，充分发挥基础灌浆施工技术的优势，更好地控制吸浆现象。

3.2控压法

所谓的控压法，指的就是以人工干预的方式来控制水利工程中灌浆压力，提升灌浆材料的自由流动性能，科学合理地控制灌浆速度，确保灌浆材料的流速和凝结时间符合水利工程设计要求。在水利工程的施工过程中，灌浆压力始终是施工人员重点关注的问题之一，如果无法对其进行有效的控制，不能采取有效措施对其压力进行缓解和调节，就有可能影响基础灌浆的施工效果，降低水利工程施工质量，为工程后期施工埋下了很多隐患最终危害水利工程项目的整体使用安全。所以，在进行灌浆施工过程中，要注意对灌浆压力的监管和掌控，发现压力过高或过低时，及时、准确地做出调整和优化，避免影响后期的施工进程。

3.3采取多次灌注措施

对于经常发生裂缝的施工地区，再进行灌浆操作时，要循环往复地进行灌注才能确保施工质量符合要求，避免出现裂缝的问题。分析以往的施工过程，为了确保裂缝区域的顺利施工，要确保往复灌注的时间间隔不得多于八分钟。所以，在进行灌注施工时，相关人员要严格掌握灌注间隔时间，控制多次灌注的时间都能符合施工标准要求，提升水利工程施工质量。同时，在进行实际施工过程中，要严格按照施工标准要求，科学配置施工设备和人员数量切实落实施工标准，确保灌注施工符合施工规定。以便打好水利工程施工基础。

结语

总体来讲，在水利工程的施工建设中，要重视对基础灌浆施工技术的研究和应用，根据工程施工环境，结合实际施工进程，选择科学、合理的基础灌浆施工技术，以便从根本上实现提升水利工程施工质量的目的。同时，相关工作人员要善于总结施工经验，积极做好水利工程施工中的各个环节，严格遵守基础灌浆技术规范，为水利工程的长足发展提供有力支持。

参考文献

[1]张炳山.帷幕灌浆施工技术在水利工程中的应用研究[J].中华建设,2019(07):136-138.

[2]沈福学.帷幕灌浆施工技术在水利工程大坝基础防渗加固处理中的应用[J].科学技术创新,2018(18):118-119.

[3]赵文刚,孙军,崔明星.浅谈基础灌浆施工技术在水利工程中的应用[J].城市建设理论研究(电子版),2018(17):157.

论文作者:蒋文志, 李建刚, 王桂智

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第23期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ad2d21477e583fba6ca29748.html