# 对电力营销计量装置的安全运行与故障诊断研究论文_刘军胜1,王永康2

摘要：计量现场工作一直都在电力营销工作中占据着相当重要的地位，主要负责对电力系统中的电能计量装置的定位、安装、验收和定期检修和故障处理进行全面的分析。而专业的电力营销计量工作不仅对有着一定的要求，而且在作业的过程中也存在着不同的危险点。只有从技术层面有效地找出电力营销计量过程中存在的危险点，并在之后采用适当的技术手段处理出现的危险点，才能够让电力营销的质量更上一层楼。

关键词：电力计量装置；安全运行；故障诊断

一、电力计量装置异常的原因

1.1电力计量装置内部故障

电力计量装置的电度表一旦发生故障，如内部零件有损坏情况，会导致整个设施无法继续稳定运转。电力计量装置内部零件损坏是电力计量装置异常的常见原因之一，也是造成装置综合误差值加大的因素。电力企业在安装电力计量装置时，应要保障仪器质量，并在安装前对仪器零件进行检测。在仪器安装后，电力企业的员工还要定期查看，做好检测维修工作，保障电力计量装置能够计量准确、运行稳定。

1.2供电系统不稳定

在电力输送过程中，供电系统受供电线路等问题的影响，可能会导致电力计量装置发生异常。这种异常的产生原因，主要分为用户与电力系统自身设施两方面。用户在使用电力产品时，如有不规范操作行为，可能会导致电力系统短路，使得电力计量仪器产生异常。电力系统内部设施会释放电荷等干扰因素，这些干扰因素会对电力计量装置的运行产生一定的影响。为避免电力计量装置异常现象发生，电力企业应提高电力输送的稳定性，降低对计量仪器的干扰作用，并要重视科研工作，改良电力计量装置，加强其抗干扰性能。

1.3窃电等不良用电行为

国内部分地区对合法用电的重要性缺少认识，不清楚窃电行为的危害性，导致私拉电路、自行改装电力计量装置等行为非常常见。这种行为会使电力计量仪器无法正常运行，不能正确地计量用户的真实用电量。电力企业需要在偷电行为较为密集的地域，大力宣扬用电安全理念，培养当地居民的合法用电意识，加大对不良用电行为的打击力度。电力企业可考虑组织人员，深入现场检测电力计量装置状况，在窃电行为多发区举办电力知识讲座，拓宽监督渠道，加强人们的用电安全意识，使其能够自发地抵制不良用电行为。

二、电力计量装置异常原因及监测的重要性

电力计量装置即对电能使用量进行记录的设备，比较常见的是电能表。对于计量装置运行产生异常的原因进行分析，并采取针对性处理策略，从而确保它的稳定运行，提升数据准确性。但是，在实际运行过程中，计量装置会出现异常，并影响到数据的准确性，从而降低了电力用户的满意程度。所以，工作人员针对异常原因进行深入的研究，提升监测力度，保障电力企业有序发展。

三、电力计量装置异常处理对策

3.1对计量方式进行改造

计量方式的改造就是指运用先进的计量手段对传统的计量手段进行改变，将计量装置由传统的安装在室内改变为安装到室外，从而使得电能的损耗能够有效地降低。还将传统的接线方式从计量表前接线改造成计量表后面接线的方式，这样就能够将线路比较混乱的地方进行梳理，同时还要做好低压混乱现象的标识，对出问题的部分进行及时的清理，严禁私自乱拉乱接的现象发生，定期对计量器进行检修，以防出现跑电的现象，还要对计量装置的准确度进行检测，确保计量装置能够有效地开展计量工作。

3.2通过改造计量定点位置来加强用电管理

在对大量的用电用户开展计量工作的时候，可以采用或者引进新型的专线以及装柜。这样就使得用户不能够对计量点进行私自的改造，避免出现偷电行为，同时还能够对计量器的精确度以及有效度进行提高。通过运用这种精确度比较高的装置设置，能够对客户的具体用电情况进行精确的测量，从而确保计量工作的有效改造。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如：在用电企业当中普遍运用的是0.25%的高精度计量设备，这样就使得计量器在计量工作的时候，能够将因为电流互感器产生的影响有效地降低，从而使得计量误差能够极大地减少。在有些企业当中还引入的是S型精度的计量器，这种计量器能够将计量的误差控制在所允许的范围当中，从而促使计量的精确以及有效度得到提升。

3.3加强对计量人员的管理和培训

计量工作人员在各个工作流程中运用计量系统开展工作，系统能自动对不符合工作标准和工作流程的行为予以提醒，有效解决了计量工作随意性造成的管理不到位问题，提升了内部作业差错控制与行为约束机制，也为企业实现电力营销计量全过程标准化、精细化管理打下坚实的基础。另外，要多注意加强对计量人员的培训。加强对计量人员的管理和培训，检查人员应不断提高业务素质和熟练掌握发现问题的技能，特别是对技术性窃电行为的证据要有能力去提取和鉴定。培养和建立一支思想素质高、技术过硬的计量安装队伍，实行专业化计量装置安装和拆换，并配备齐全的拆装工器具和安全工器具。

3.4依据规程正确配置计量装置

提高电流互感器、电压互感器和电能表的精度等级。对于负荷波动大的用户，改造中选用S级电流互感器和电能表能更有效地提高计量装置的准确性。增大电压互感器二次回路导线截面、缩短二次导线长度，或安装电压互感器二次压降补偿装置以减少二次压降引入误差对计量准确性的影响。合理选用电流互感器变比，确保用户正常负荷时电流互感器一次电流达到额定值的30%以上，尽可能选择复式变比电流互感器，同时对未使用的变比档实施防窃电措施，这样可根据用户负荷的发展情况合理选择使用变比，提高计量的准确性。改善计量装置的运行环境，以满足计量装置使用说明书和规程中规定的接地用户计量方式由三相三线改为三相四线，合理选配计量装置中的电流互感器、电压互感器和电能表，使它们的合成误差最小。

四、电力计量装置异常监测方法

4.1对电流异常进行监测

对电流异常进行监测的主要方式是通过对电流相关的指标进行监测，相关指标主要有相电流、相电流突破量、断路器位置与三相不平衡电流。当这几项指标中的一项发生异常时，就会对电流产生影响，从而判断出电流是否出现异常。

4.2计量电压异常监测

计量电压异常监测属于常见的电力计量装置异常监测方法，这一监测主要围绕三相不平衡电压、相电压、相电压的突变量、断路器位置展开，如出现相电压低于正常状态下额定电压30%且额定电流低于相电流15%的情况，便可以初步断定电力计量装置电压出现异常；如果出现三相不平衡电压、相电压突变量均超过一定限度且经延时没有恢复正常，同样可判断电力计量装置电压出现异常。

4.3对功率因数异常进行监测

对功率因数异常的监测主要是通过负荷功率因数与断路器的位置，如果功率因数超出界限，并且很长时间没有恢复正常，这时就会导致监测的功率因数发生异常，从而对电力计量装置造成影响，对功率因数异常监测方法是目前反应速度最快，效果相对较好的方式。

结语：

综上所述，电力计量装置的异常监测具备较高现实意义，在此基础上，本文涉及的计量电压异常监测、计量电流异常监测、电能计量装置异常监测系统等内容，则提供了可行性较高的异常监测路径，而为了进一步提高异常监测质量，产生异常状况原因的更深层次剖析同样需要得到重视。

参考文献：

[1]朱东花.关于电力计量装置异常原因及监测方法的探讨[J].电子测试,2018(13):105-106.

[2]邬依昆.基于电力计量装置异常原因及监测方法的研究[J].大科技,2018(2):106-107.

[3]施辉.电力营销计量现场作业危险点分析与防范策略分析探究[J].工程技术:全文版,2017(02):196-199.

论文作者:刘军胜1,王永康2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ad7853b7fa722ad18601d71d.html