# 水利工程防渗处理施工关键技术分析与研究论文_孙可浩

山东省滨州市邹平市长山镇人民政府 山东滨州 256206

摘要：水利工程由于外界不良因素的影响等问题，导致渗漏现象的出现，在很大程度上影响着水利工程自身的质量与使用寿命，也影响着我国水利工程施工建设水平的发展，为此，在日常工作中加强现代先进技术与设备的应用，并结合相应的防渗技术与措施，确保水利工程在建设施工过程中不受外界因素的影响，并由此对水利工程自身的质量与使用寿命进行保障。本文主要对防渗施工技术在我国水利工程中的实际应用进行了分析研究。

关键词：水利工程；防渗施工；技术

引言

随着我国社会经济的发展速度不断加快，有效带动了我国水利工程的快速发展，水利工程作为我国国民经济发展工作中支柱性产业之一，对我国农业产业以及其他产业的发展有着重要的保障作用。在最近几年的发展过程中，我国大力开展水利工程建设，对各个地区的中大型水利工程的建设数量正在不断扩张，但是在这个工程的建设工作中仍然存在一些问题没有得到有效的完善，造成水利工程存在各种安全隐患问题。在水利工程的建设施工过程中，渗水问题是其中一个比较典型的问题，相关施工单位针对水利工程渗水问题进行了长时间的研究和探索，提出了一系列的防渗漏解决措施来加以保障。

1水利工程渗漏的主要原因分析

1.1设计因素

对于水利工程而言，设计是整个项目的基础，如果水利工程的设计存在问题，将对其施工以及整个水利工程的质量造成严重的影响。而水利工程出现渗漏的一个重要因素就是设计，设计单位在进行水利工程设计时，如果没有对施工现场环境进行充分全面地调查，在设计的过程中采用不合理的结构，可能导致水利工程在施工过程中或建成后出现渗漏的问题。同时在设计时，如果对于细部结构以及材料等没有合理地进行设计，也有可能导致水利工程在施工过程中或建成后出现渗漏的情况。

1.2原材料质量

材料质量对水利工程堤防建设效果形成直接影响，其也是诱发渗漏水问题的主要原因。但是在具体施工实践中，很多人员没有深刻认识到使用优质材料的必要性，堤防施工时采用了劣质材料，势必会埋下安全隐患。

1.3建筑工程结构的因素

水利工程建筑与其他建筑存在最大的不同就是从水利工程修建完成后就一直受到水的冲刷与浸泡，久而久之就有可能出现结构上的变化或改变。所以，在水利工程这一特点下就会给工人施工方面带来很大的困难，包括施工操作的复杂性和操作难度的加大。在操作过程中，如果工人没有按严格的方式进行施工作业就更有可能导致建筑项目的整体结构发生破坏，从而使水利防渗漏的问题更加严重。此外，如果水利建筑工程本身所处的环境比较恶劣时，建筑物也会随着时间的推移受到不同程度的损坏，出现渗漏问题严重结构老化等问题。

2水利工程施工中防渗技术的应用

2.1高压喷射灌浆

通常，在现代水利工程防渗施工的过程中，所谓的高压喷射灌浆技术由于施工设备简单且施工过程中所采用的原料也较为廉价，加之施工效率与质量相对较高，由此导致该种方式受到大量水利工程施工单位及人员的引用；不过，由于该方式在应用过程中对工程施工所在地区的地质因素有着较高的要求；这主要是由于当相关人员在进行高压喷射的过程中，泥浆的喷射会对地层产生一定程度的破坏；为此，相关人员根据不同地层的特点，将泥浆的喷射方式划分为摆喷、旋喷及定喷三种方式，以此适应不同地质地层结构的需要，进而对水利工程自身的质量进行保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2土坝坝体劈裂灌浆技术的应用

土坝坝体劈裂灌浆技术是水利工程防渗漏施工中重要技术之一。然而，该项目在实施这项技术的同时，施工人员应进行实地考察，结合当地的实际情况做出正确的判断进而开展工作。比如，相关的工作人员应非常了解坝体的应力分布情况，进行科学的应力分压，为随后开展的灌浆工作做好准备，从而提高了灌浆的质量也加快了水利工程建设的进程。土坝坝体劈裂的过程中，整个坝体都必须沿着轴线的方向进行分裂，然后，再往裂缝中灌注泥浆，使其更加稳固牢靠，最终达到稳固防渗漏的效果。这项技术是模拟发生自然灾害时的情况，具有较强的预见性，是水利工程的防渗漏功能更加强大，并具有牢靠的稳固性。

2.3防渗墙技术分析

在水利工程的建设工作中，防渗墙施工技术是其中一个比较常用的防渗施工手段，依照防渗墙施工技术的具体操作方法，可以分为两种不同的形式：即锯槽法防渗技术和多头深层搅拌防渗墙施工技术。通过对我国某水利工程的建设，工作状况展开了分析和研究，对防渗墙施工技术的具体应用展开了分析和探索。通过对我国某地区一处水利工程的建设进行了分析，该水利工程主要是以发电功能为主，并且还兼备了防洪和农田灌溉等相关功能，为了最大限度上满足水电站的发电需求，河流的上方区域建立起了一个大型的水电站，该水利工程的建设是以土石坝作为主要的生存是周围设置了导流结构以及相应的维延结构。该水利工程建设完工之后的使用期间总共出现了两次大型的不良渗漏问题，对水利工程周围的农业产业的发展以及人们的用电质量都形成了严重的影响。其中，第一次水利工程的泄漏出现在驻坝的土料结构当中，该水利工程的土料主要是以黏性和沙性土为主，因此在针对本次的防渗漏施工当中，相关施工单位选择了多头深层搅拌防渗墙技术来加以开展。通过该项技术的有效应用，可以充分提高水利工程坝体内部的稳定性以及坚固性，通过抗渗透性能较强的墙体直接植入到坝体当中，可以达到良好的水体防渗漏的目标。在实际的施工过程中，使用多头搅拌机在大坝的土壤内部，通过水泥砂浆的灌注，将大坝的土体和水泥沙浆之间进行充分的混合形成水泥柱，通过多个水泥柱相互之间有效的连接形成了防渗透墙，以此来达到水体抗渗漏的施工目标。通过防渗墙的有效应用，在整个大坝的基础稳定性上更高，并且可以有效强化水利工程的结构化作用，对土石坝具有良好的防护工作效果。

2.4土工膜防渗施工技术

土工膜防渗施工技术也是水利工程中常用的防渗施工技术，在水利工程之中，复合土工膜常常用作防渗材料，在进行水利工程建设时，通过保护层、复合土工膜防渗层和膜基面共同构成水利工程的防渗结构。对于土工膜防渗施工技术而言，其最为显著的特征就是对聚氯乙烯、聚乙烯等土工膜材料的应用，因为由这些材料所构成的土工膜不仅仅质地轻，而且具有较强的延展性和耐腐蚀性，同时也非常便于施工活动的开展。因此在进行水利工程施工的过程中，常常也会应用到土工膜防渗施工技术。

2.5帷幕灌浆防渗

在水利工程堤防施工期间，采用这种防渗技术时，先要依照适宜的配制比配制浆液，以从根本上确保浆液的胶凝性、流动性。针对配好的浆液，通过钻孔压整合至裂缝上的岩层内，待检测到浆液胶结硬化程度符合工程设计要求后，其有益于全面提升岩基结构的强度，改善其抗渗、防震性能。帷幕灌浆防渗技术用于水利工程施工实践中，常用方法以孔口封闭灌浆、纯压式灌浆等为主。

结语

在实际的施工过程中有效结合实体工程的实际建设和发展状况，对不同的施工环境选择出了相对应的防渗漏施工技术，以此来最大限度上避免实体工程出现渗漏问题，对推动我国水利工程的长远稳定发展有着重要的保障。

参考文献：

[1]高洋.农田水利工程中防渗渠道施工技术分析[J].工程建设与设计，2019（14）：163-164.

[2]何鑫.水利工程堤防防渗施工技术研究[J].科学技术创新，2018（33）：101-102.

[3]吴海瑞，王鹏.水利工程施工中超薄型防渗墙造孔施工新技术[J].居舍，2018（25）：59.

论文作者:孙可浩

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ad9c8426edc65b6ff6de6190.html