# 综合勘察技术在岩土工程勘察中的应用浅谈论文_张春梅1,白斌2

云南地质工程第二勘察院 云南楚雄 675000

摘要：随着我国经济的不断发展，我国建设工程的数量不断增多，工程的规模和复杂程度也在不断增加。岩土勘察技术主要是为了对岩土工程地质条件进行勘察，从而为工程规划、工程设计、工程施工等，提供参考依据。随着岩土勘察技术的不断发展，我国岩土勘察技术方法越来越多，为了有效提高勘察的效率和准确性，综合勘察技术已经成为岩土工程勘察的必然发展趋势。本文将对岩土勘察中常用的技术方法进行介绍，并结合实例探讨综合勘察技术在岩土勘察中的应用。

关键词：综合勘察技术；岩土勘察；应用

1前言

岩土勘察时工程前期的基本准备工作，随着我国对工程建设的要求越来越高，在实际岩土工程勘察中遇到的地质条件越来越复杂，采用单一的勘察技术往往难以达到良好的效果，只有综合利用几种勘察方法，才能达到优势互补，从而全面掌握这一区域的岩土工程地质条件。我将要在本文中结合具体的工作经验，对综合勘察技术在岩土勘察中的应用进行研究分析。

2在岩土工程勘察中常用的勘察技术

高密度电阻率技术，该技术是以常规电法为基础的，主要是根据不同岩土工程勘察区域岩土介质的差异来完成勘察的，在此过程中，技术人员应该先施加电场，在大地中造成电流，岩土介质的差异造成了电导性的差异，通过对整个区域内电导性的分布规律的判断，从而有效知道不同区域岩土的地质情况。该技术方法在应用过程中，有如下的特点：1可以一次性完成电极的布置，在勘察过程中能够准确、快速、自动完成数据的探测。2在扫描和测量过程中，可以采用多种的排列方式，从而有效保证了勘察信息的全面性，可以获得更多的断面信息。3数据处理的自动化和快速化，对于采集的数据可完成自动采集、数据分析，并最终得到所需电阻率曲线以及图标。

大地电场岩性检测技术。该技术主要依靠太阳风形成的电磁波，并将其作为激发场源，不同深度位置产生的电磁场有很大的差异，根据电磁场、电磁波幅度、速度的分析，从而有效识别不同深度对应的岩石种类及其相关性质。该技术在应用中有如下的特点：1在岩土勘察中采用的探测仪器体积很小、重量也较轻、非常便于携带，只需一个技术人员便可完成勘察工作。2该技术的环保性较好，既不会产生有污染的废弃物，又不会产生噪音污染。3该技术的应用范围很广，勘察速度也很快，其勘察深度可以达到一万米，探测准确性也相当高，还可以根据勘察现场的特点，对采样间距进行调整。4场源的稳定性好，在探测仪的使用过程中，不会受到高压电源、地下管网的影响，还能够接受大地天然的低频信号，这有效保证了勘察结果的可靠性。

多瞬态面波技术。该技术主要是利用面波可以在不同的介质中传播，但传播速度在不同介质中有较大区别的特点，来进行勘察的。在该技术的应用过程中，先将瞬态冲击力作为震源，该震源会向地面发出面波，地面在载荷的作用下，会出现不同程度的波动，再用传感器将垂直分布的信号收集起来，并对采集的信号进行处理，便可以得到频散曲线，频散曲线的变化会和岩土介质的性质、结构类型直接相关，通过这一关系变能够分析出勘察区域内的岩土情况，例如岩土的工程地质条件、主要性质、是否存在软弱土层等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆该技术应用在岩土勘察中，具有如下的特点：1对岩性特征勘察的准确率较高，且不同波长的面波其穿透深度也有很大的差别，由此能够将面波波速和岩土介质本身的物理特性联系起来，从而大大提升了岩土分析的准确性。2该种技术方法的应用范围很广，稳态法和瞬态法都有比较适合的勘察范围，我们在选择时，应该根据现场实际情况，选择合适的方法，以提高多瞬态面波在岩土勘察中的应用价值。

横波反射技术，它是利用不同的地震波在介质中传播的差异性来进行勘察的，通过对地震波传播速度差异性的分析，来分析岩土的特征，地震波在不同介质中传播速度的差异性导致，其在差异性较大的界面会发生横波反射，此时通过波接受器，将地震波反射后的信号进行接收和采集，根据接收横波反射后的波形特性分析，来完成对岩土工程的勘察，例如借助反射横波的速度、相位、振幅等特性，对地下岩土的基本性质进行分析，如岩性、岩土地质结构类型等。与传统的纵波反射技术相比较，因为横波本身的抗凹能力更强，且其在垂直方向上的分辨率更高，其传播速度也相对较低，这都大大提高了检测结果的准确性。

当前综合勘察技术的发展也很迅速，很多多功能的岩土勘察设备被发明了出来，在该设备的内部往往集合多种勘察技术，且其智能化程度很高，有的甚至是全电脑界面操作，操作人员只需在操作面板上输入相应的指令，就可以完成勘察方法的切换，整个操作流程也比较简便。

3实例分析

笔者参与的一次岩土勘察区域，其地处平原和丘陵的相交位置，其水文地质条件比较复杂，为了对该地区的地质情况有全面的了解，我们决定在勘察中采用综合勘察技术，并最终决定采用高密度电阻率技术、多道瞬态面波技术、横波反射技术，我们严格按照岩土勘察方法进行勘察，在勘察后，通过对勘察结果的分析，我们决定采用桩基施工的技术，其持力层主要为碎卵石层，这一勘察结果和工程实际情况较为接近，结果显示，在该地区的岩土勘察中，横波反射技术的结果最准确，多道瞬态面波技术最差，密度电阻率技术介于两者之间，结果告诉我们，每一种勘察方法都有自己的应用特点，如果想要准确掌握该区域的地质特点，我们最好采用综合勘察技术，它能有效避免单一勘察方法所带来的不足。

结语

随着我国现代化的不断发展，我国建设工程事业取得了非常大的发展，对建设工程的要求也越来越高。岩土勘察是建设工程中的重要组成部分，它是后期建设工程顺利进行的保证。当前的岩土勘察技术方法很多，其都有各自的应用特点，每一种勘察方法都有自己的应用范围。为此有效提高勘察工作的效率和准确性，我们应该有效对综合勘察技术进行利用，并积极采用综合性的勘察设备。

参考文献

[1]李祥生，伏小双.云南蒙自某住宅楼岩土工程勘察分析评价[J].西部探矿工程，2012（11）：3-4.

[2]骆云辉.云南岩土工程勘察施工企业发展战略研究[J].资源产业经济，2003（5）：24-25.

[3]方向池.云南公路地质勘察回顾及质量要求[J].云南交通科技，2003（3）：3-4。

[4]吴华金.云南公路勘察设计现状与展望[J].云南交通科技，2002（1）：1-2.

论文作者:张春梅1,白斌2

论文发表刊物:《基层建设》2018年第14期

论文发表时间:2018/7/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/adaa97c9dfd92bb876fee67f.html