# 集客专线网络接入方式选择探究论文_陈旭

摘要：随着我国互联网技术的不断更新和发展，互联网访问的速度已经成为了评判互联网技术的一个重要标志，然而，根据目前的网页基本都是采用了光纤的传输技术，这是一种高速的网络传输系统。集客的专线业务在电信的运营商业方面占着很大的比例，并且对于他们的接入方式能够得到不断的提高和改进。本文将主要介绍集团的客户，还有业务方面的主要内容，并且分析他们不同的接入方式和特点，根据其中的一些问题提出建议。

关键词：集团客户，专线接入网，同步数字体系，无源光纤网络

在互联网迅速发展的形势之下，人们希望能够有一个更好的互联网服务，尤其是面对集团客户业务受到互联网接入方式的影响。面对集客专线网络接入方式的选择，我们应该进行主要的研究和分析，这样才能够促进我国未来通信事业的不断发展。所以本文将针对集客专线的网络接入方式来进行一定的研究和分析。

一、客户集团的相关业务

我们所说的集团客户主要是指大型的企业单位或者是业务量比较大的客户，他们是当今电信运营商的重要收入之一。工信部对三家电信运营商发布了4G的许可之后，它们获得了更好的网络资源，并且能够进行网络接入技术，集团客户已经成为了各大电信运营商重要拓展的客户。集团客户是我们可以根据他们内容形式的不同来分为三种形式。

1.1、视频监控业务

集团客户的视频监控业务主要来自于集团的客户，随时随地掌握内部的数据和后期的使用状况，在实际的运行过程中，视频的监控业务主要是把摄像头还有视频的监控器等设施来进行客户端的连接，再通过因特网或者是网络运营商的接入，由运营商来进行统一的监视，通过平台的获取来进行实时的掌控。集团客户可以利用各种手段和工具设置甚至是运用自己内部的账号，通过网络来获取自己想要的内部监控数据。

1.2、语音业务

集团的客户语音业务是指相关的集团客户与集团的内部或者是外部之间进行语音的传输或者是传真等业务，在一般的情况下，我们需要相关的客户租用运营商的资源来进行语音网络的连接，并且自身的平台用于连接内部的电话进行数字程控的交流，这样就可以通过网络来进行语音业务的拓展。

1.3、数据的业务

集团客户的数据业务主要是通过网络的运营商为客户提供数据或者访问业务的权利。第一种主要是称为客户运营数据的专线业务，这是集团客户的重要文件和资料数据等的传输。第二种是集团客户的互相访问专线业务，通常是集团客户的网络一端来进行租赁传输资源连接因特网，一方面客户可以利用内部的网络路由器来进行互联网的数据访问。

二、网络接入的方式

目前我们商用比较成熟的网络接入方式有以下几种，运营商可以根据具体的情况来灵活地进行使用和组合。

2.1、MSTP接入技术

MSTP集成多种标准和技术，目前国内外相关的技术标准还没有完全的统一。现在大部分的部门将这种技术运用于移动基站小区接入点的接收和政府之间的专线业务接入，它主要利用同步数字来实现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆MSTP主要优点就是可以有多个业务点形成环组网节省光纤资源，实现用户之间的物理隔离。并且可以通过多个独立的VC虚级联实现业务的任意调整，还有宽带的灵活性分配。技术性能比较强，安全性能也比较好。

2.2、对点网络接入技术

对点网络接入技术主要是利用数据交换机和光电收发器来进行准同步的数字系统，将相关设备之间的连接，通过对点的方式接入网络。目前这种技术在宽带专线接入，公众宽带接入以及大客户的虚拟专用网络专线等范围内已经被广泛地使用。它主要的优点就是成本低，组网方便。但是还是存在着一些缺点，比如自我修护保护能力不够，确实一定的网络管理能力。

2.3、分组传送网接入技术

这种技术主要是利用分组传送网技术还有时分复用的多业务传送技术来实现业务数据，它的主要优点就是全程可以进行控制，必须有较强的网络管理能力，能够进行灵活的配置，兼具同步数字体系的传送网优点，有很强的安全性能。但是也存在着一些不足之处，对于时分复用业务的传送费用比较大，并且数量有限的，整体接入技术所需成本很高。

2.4、无源光纤网络接入技术

这种技术主要是利用钛网的无源光纤网络技术，通过光纤到X构架来实现各种业务之间的网络接入。它的主要优点就是消除了极端，使用户之间的有源设备能够更加简单可靠，大大降低了相应的成本，节约了资源。它的缺点就是这样的技术缺乏保护，存在着很大的风险，对于专线业务还有时分复用的业务组网能力非常差。

三、集团客户专线网络接入方式选择的建议

专线业务的接入方式选择一定要综合客户服务等级和通信安全的具体需要，根据侧重点在不同的环境的不同形式的接入方式，结合具体形式来分析并选择不同的接入方式。总得来说，集团专线网络接入方式的选择，应该根据具体的情况做出具体的选择，例如在对宽带需求不高的数据传输专线，还有语言专线方面，我们需要根据实际网络传输资源的配置状况，还有安全性的要求，来选择网络接入的技术和数字同步体系的选择。然而对于宽带要求较高的视频监控专线或者是互联网专线，我们可以选择无源光纤网络的方式接入，如果不具备无源光纤网络的传输条件，我们还可以选择一些同步数字体系。这样我们就可以根据客户的不同需求、安全性能要求，还有现网传输资源的分布状况来选择合适的接入方式。

四、结束语

网络的接入技术的选择影响着人们对于互联网访问的效率和移动通信技术在未来的发展。作为电信运营商的主要服务者，在面对典型的集客专线网络接入服务过程时，我们对于他们的网络接入方式应该选择一个更加合理，并且能够提高自身电信业务水平和服务质量的接入方案，这样才能够有效地促进我国通信事业的发展和进步。

参考文献：

[1]张天宇,宿龙龙.集客专线网络接入方式选择[J].中国新通信,2018,18(16):27.

[2]边鹏.集客专线网络接入方式选择探究[J].科技与企业,2017(14):142.

[3]廖星.浅议集客专线网络接入方式选择[J].甘肃科技,2017,28(23):20-22.

作者简介

陈旭: 高级工程师 现工作于中国联通北京市分公司网络交付运营中心

汪淳: 工程师 现工作于中国联通北京市分公司网络交付运营中心

杨洋: 工程师 现工作于中国联通北京市分公司网络交付运营中心

论文作者:陈旭

论文发表刊物:《城镇建设》2019年 24期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/adc9ba6ab561098dadb20cc8.html