# 浅论110kV输电线路防雷设计要点论文_王兵

王兵

乌鲁木齐鸿明远电力设计有限公司 新疆乌鲁木齐 830001

摘要：本文主要阐述了雷击对110kv输电线路作用原理，并对110kv输电线路防雷设计思路与措施进行探讨，为110kV输电线路防雷设计提供参考建议。

关键词：110kV；输电线路；防雷

在自然界中，经常会出现雷电现象，雷电对电力系统的正常运行有重大危害作用。其中，110kv输电线路铺设范围较大，遭受雷击而发生事故的频率较高，对输电线路的正常运行产生严重影响，降低了社会效益以及经济效益。因此，研究110kv输电线路防雷设计要点，对电力事业的可持续发展有着重要意义。

一、雷击对110kv输电线路作用原理

对110kv输电线路进行防雷设计前，相关电力工作人员必须清楚110kv输电线路遭受雷击及其作用力产生影响的原理。110kv输电线路遭受雷击时，会出现故障而破坏线路正常运行的原因是：在110kv输电线路覆盖区域上空，出现雷云，这些雷云内包含数量较大的电荷成分。雷云会在负载电荷作用力和地面的影响下形成强度较大的电场，而雷云会持续运动，当雷云的位置移动到110kv输电线路杆塔装置上空并经过时，建设高度较高的杆塔极容易对雷电电场产生影响，整个电场的空气绝缘状态遭到破坏，使得雷云进行放电，空气中大量电流由此位置直接进入输电线路杆塔设备。在整个放电过程中，110kv输电线路杆塔设备中绝缘子部件会承受雷击过程中产生的过电压，当电流放电的电压参数比杆塔中绝缘子部件的闪络电压参数高时，较显著的绝缘性闪络问题会产生在110kv输电线路架空输电线路上。绝缘性闪络发生过程中，会出现工频电弧，直接会使110kv输电线路二次保护系统在同一时间收到电压设备和电流互感设备上的信号，保护系统会实施对应保护措施，也会使110kv输电线路产生瞬时性跳闸的情况。图1为雷击作用原理。

图1 线路雷击作用原理

二、110kv输电线路防雷设计思路

对110kv输电线路遭受雷击的产生原理进行了解之后，应对铺设110kv输电线路的地区遭受雷击发生可能性进行控制，尽量控制在发生可能性较低的范围内。当雷击情况无可避免时，应尽可能地使110kv输电线路外部绝缘装置能承受过电压参数保持在最低值。110kv输电线路防雷设计工作人员应根据110kv输电线路实际运行情况进行深入研究，并与相关工作人员进行交流，得到各项工作部门人员的配合，使其为110kv输电线路防雷设计提供可靠资料，进而进行防雷设计，使110kv输电线路的防雷措施得到有效实施，提高线路的耐雷水平，为整个电力系统正常运作的稳定性提供保障。

三、110kv输电线路防雷设计方法

（一）科学选择输电线路

进行110kv输电线路防雷设计时，应尽量将110kv输电线路铺设在雷击产生频率较低的地区，并高效控制整个地区产生雷击的可能性，保证输电线路正常工作。110kv输电线路建设过程中，受到不可避免的因素影响，输电线路必须穿过雷击高发区时，相关工作人员应对该段线路进行全面防护，将高效防雷措施贯穿整个日常维护工作。

科学选择110kv输电线路的路径是防雷的首要工作。在实际铺设工作中，110kv输电线路中一般存在部分线路易于遭受雷击，这部分线路被称为“选择性雷击区”或者“易击区”，多分布在以下地区。1顺风下的河谷、峡谷地区或迎风风口的地方。2潮湿性盆地地区，这类地区多由山丘包围，主要是分布在线路杆塔设备四周的沼泽、水库或者湖泊等区域。3土壤电阻率参数不高，且呈现出间隔分布状态的区域。如水稻稻田与山地交界部位、地质断层部位、岩石与土壤交界部位等，这些位置产生雷击现象频率较高。4有导电性矿资源或者较高的地下水位。5线路杆塔设备处于土层结构性分布良好、四周植被分布良好、土壤电阻率测点检测结果差别不大的区域。进行110kv输电线路的路径选择时，应尽量避免这些区域。

（二）科学架设输电线路避雷线

科学架设输电线路避雷线对防雷直击线路有重要作用。安装避雷线后，雷击产生的电流能够被避雷线分流，使得110kv输电线路杆塔设备过雷电流具有可控性，可以对过雷电流进行最大限度的控制，使得杆塔顶端设备电位参数在正常范围之内。安装避雷线时，110kv输电线路的电线与避雷线产生耦合反应，进而可以高效控制线路的绝缘子部位电压参数。实践经验与研究结果反映避雷线发挥的实际避雷效果与110kv输电线路电压参数大小存在正相关关系。在架设避雷线的过程中，应将边导线位置对应的避雷线保护角的大小控制在合理范围之内，多数情况下，控制在25°左右，并将避雷线接地。

（三）提高输电线路绝缘水平

在110kv输电线路中，较高的绝缘水平具有较大的耐雷能力。因此，在进行线路防雷时，应保证输电线路较高的绝缘水平。为了提高线路绝缘强度，应合理监督并检测输电线路零值绝缘子部件。同时，考虑各种绝缘子部件实际运行性能，如零值自爆、耐电弧、不易老化等，对这些部件对应的防雷参数进行研究，选择出输电线路绝缘子最佳原材料。

四、结束语

在一定区域中，110kv输电线路是电力传输与转化作业的中心，其运行过程中，输电、配电性能的可靠性、稳定性以及安全性对电力工作有着重要影响。因此，相关电力工作人员进行防雷设计时，应将可能引发雷击进而导致110kv输电线路运行故障的影响因素进行分析，制定出能够有效防雷的措施，为维护输电线路的正常运行提供保障。

参考文献：

[1]孙世五. 110kV输电线路防雷设计初探[J]. 机电信息，2013，33：121+123.

[2]王刚. 110kV输电线路防雷技术应用研究[J]. 通讯世界，2014，24：63-65.

论文作者:王兵

论文发表刊物:《基层建设》2015年20期供稿

论文发表时间:2016/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/adcb5643cefbf7c7ad79fdba.html