# 普通公路重载交通的规划研究论文_韩君凤,李云龙

韩君凤 李云龙

天津市公路工程设计研究院

摘要：随着国民经济高速发展和客货运量的快速增长，重载运输车辆也迅速增加，从而加剧了公路早期破坏，缩短了其使用寿命和服务性能。如何布局规划重载交通路线以及如何设计满足重载交通需求的路面结构成为迫切需要解决的问题，而且深入研究重载交通需求对于普通公路来说也具有深远意义。

关键词：重载交通；路面；现状；规划

1 重载交通概况

随着国民经济的发展，交通运输业日益繁忙，但随着人们出行、货物运输越来越方便的同时，公路运输中重载（主要指汽车超载/超限）的情况愈趋普遍，大吨位、大型化、拖挂化、集装箱化车辆进入按常规载重车辆设计的沥青路面，对路面结构造成很大的破坏，影响了正常的运输活动，也造成极大的经济损失与社会影响。

超载是指交通运输工具的实际装载量超过核定的最大容许限度。货运超载通常是指机动车运输的货物超过货运机动车的装载能力。超载现象的经常性发生，加剧了重载交通在日常运输中的比例构成，如若城市地处超限超载比较集中的地区，超载情况时有发生。一般设计使用标准12年的公路，3～5年便要进行维修，使用寿命缩短。

近几年来，普通干线公路的交通量呈现出不断上涨的趋势，客货运量的快速增长，重载和超载车辆也迅速增加，因为路面所承受的应力过大，加剧了公路路面的早期破坏。大部分路面比预期提早出现了不同程度的龟裂、翻浆、车辙、坑槽、沉陷、疲劳开裂和拥包等病害，不但降低了路面的使用功能，同时也在无形之中增加了路面的养护费用。

由于超载车辆的核载远远超过公路的设计承受核载，致使路面损坏，正常使用年限大大缩短，不得不提前大中修，给国家财产造成巨额损失。同时超载对公路造成破坏，使车辆行驶速度受到影响，大大降低了车辆运输效率。此外，超载还易导致交通事故发生。

2 重载交通定义

《公路沥青路面设计规范（JTG D50-2006）》中指出交通量宜根据下表的规定划分为四个等级。设计时可根据累计当量轴次Ne（万次/车道）或每车道、每日平均大型客车及中型以上的各种货车交通量（辆/日/车道），选择一个较高的交通等级作为设计交通等级。

表1 公路交通等级分类

根据上述公路交通等级分类，结合普通公路实际情况，给出建议的重载交通定义。若交通流量观测路段满足下列条件之一，即被定义重载交通路段。

1. 重载车辆的日均单车道交通量≥1500辆的路段；

2. 重载车辆的日均单车道交通量<1500辆，但重载交通量总和≥5000辆，且大型及以上车型占重载车辆比重≥50%的路段。

3 重载交通现状分析

结合所在城市的OD调查数据、以及普通公路交通流量调查系统观测数据分析现状的重载交通.

分析装载货物的车辆构成、现状路线货车装载货物的统计，同时结合现状交通量观测数据绘制出普通公路重载交通线路分布图。

4 规划原则

1.坚持与相关规划有效衔接的原则。围绕城市定位，遵循城市空间发展战略规划、城市总体规划、国家公路网规划，与土地利用总体规划、主体功能区规划、省级公路网规划等紧密结合。

2.坚持重载交通与非重载交通相结合，共同服务于城市经济社会发展建设，并与区域一体化发展、城乡统筹发展、产业与空间布局发展、综合运输体系发展等紧密结合。

3.根据实际需要进行布设，避开城市和城镇干扰，避开旅游景区，各通道内一至两条进行布设。

4.坚持突出重点、分步实施的原则。合理确定近期重点建设项目，优先安排对区域重载交通有重大影响的项目。

5.实施可持续发展战略，提高资源利用效率，实现公路交通高质量、高效益和可持续发展。

5建议路面结构

公路路面结构应具有良好的使用性能、耐久性和结构安全性，以满足在设计年限内不产生结构性破坏，并保持行车的平整、舒适、安全。重载交通路面结构的设计也应该满足上述要求，且宜适当增加路面厚度来有效提高路面使用寿命。重载交通路线新改建或大修中建议采用下图路面结构。

图1 重载交通新建典型路面结构

6 政策及建议

（1）加强组织领导，提高思想认识，资金保障到位

在该规划实施过程中，要求做到加强领导，精心组织，稳妥实施，将规划路线实施提上重要议事日程。同时要提高思想认识，充分认识到重载交通规划路线实施的重要性，预防道路路面“超前”破坏。明确实施目标、工作任务和实施步骤，提出真正有效的保障措施；积极研制相应的资金配套政策，克服困难，保障资金到位，把重载路线建设纳入年度公路重点建设计划。

（2）坚持统筹规划，加强工程管理，加大工作力度

坚持统筹规划，合理安排工程进度，根据先重点后一般的原则，统筹实施项目，确保实施工作协调有序。加强工程管理，各级部门要高度重视重载路线的设计工作，对设计方案进行充分论证，确保工程实施效果，同时要做到监管到位，严把质量关，确保工程质量；工作力度到位，加大技术指导力度，为工程项目提供有效的技术支持，明确路段实施责任，工程责任细分，确保工程实施的有效性。

（3）加大日常监督检查力度，制定治超督察计划并全面落实。

明确责任目标，狠抓落实，突出成效，要建立严格的工作制度，有效推动全市治超工作深入开展。每季度开展一次治超管理规范化的检查工作，加大对检测站设施、车辆、人员等各方面的日常督察力度，通过明察暗访、专项检查、日常检查、视频监控等方式，对全市固定治超站治超工作开展监督检查工作，深挖治超管理中存在的问题。督查中发现的问题，要做到及时处理，及时整改，并能及时进行再次复核，确保问题彻底根治，形成常态化考核机制，提高整体治超工作水平。同时，还要加大培训力度，提升治超执法队伍素质。

（4）建立跨省市区域联合治超，有效推动治超工作健康发展

建立政府领导、部门联动、综合治理、区域协作的工作机制，法律、行政、经济、科技等手段多措并举，严格管控源头、路面、末端三个运输环节，有效遏制了非法超限超载运输行为。要加大宣传力度，提高防超载意识，同时建立京津冀违法车辆超限超载信息通报、抄送制度，加大对违法超限超载车辆的处罚力度，阻断跨省超限超载运输网络，为区域经济交通发展提供保障，有效推动治超工作健康发展。

论文作者:韩君凤,李云龙

论文发表刊物:《基层建设》2015年20期供稿

论文发表时间:2016/3/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/addcddc313bc50d5a33430fc.html