# 建筑玻璃幕墙工程施工要点及管理措施论文_王兴波

身份证号码：37078119860710XXXX

摘要：现今社会，在城市化建设进一步深化的背景下，多元建筑风格持续涌现、施工方法得以改进，为建筑业的长远发展提供了有利条件。就建筑施工而言，人们开始注重建筑物的功能性及舒适性，且将玻璃幕墙等为主的节能新概念逐步渗透至该行业，为建筑工程创新发展奠定了基础。特别是在建筑装饰工程中对玻璃幕墙有效运用，不但能进一步提升工程的装饰性，对建筑物现代风格予以呈现，还能节约资源，为用户带来优质体验。

关键词：建筑装饰工程；玻璃幕墙；施工

1玻璃幕墙概述

1.1定义

玻璃幕墙即经由玻璃、支撑框架两者协同构建的墙体结构，较之常规混凝土砖块墙体而言，具有无需担负主体结构荷载的特征，且具体运用时没有位移和变形现象，可对室外红外线等进行吸收、隔绝，在建筑装饰工程中获取了极为宽泛的运用。

1.2构成

玻璃幕墙的结构较为繁杂，其主体部分通过支撑体系、玻璃面板以及驳接构件构成，骨架材料主要为铝合金，房屋围护墙结构经由玻璃封闭杆件构建所得。其墙体囊括单、双层两类，最外层玻璃上往往经由金属镀膜，在周边光线不同时，对应的景象也有所不同。并且，反光绝缘玻璃只具备几毫米厚度，墙面轻，被污染的概率小，不但美观性强，且可节省资源。

2.建筑幕墙的作用及其施工特点分析

幕墙作为建筑工程外墙装饰结构工程，不仅能够对建筑外观起到一定的美化作用，而且还能够通过幕墙结构自身的抗风压性能、水密性能、气密性能、平面内变形性能以及热工性能、光学性能、玻璃幕墙遮阳系数等物理性能，对建筑结构起到较好的防火、隔音以及防雷保护等功能，在建筑工程施工建设中具有十分重要的地位和影响。建筑幕墙主要包括面板结构和钢结构的支撑架构两个部分，其中，面板结构的材料形式较为多样，像人造板以及石板、玻璃、金属板等都是建筑幕墙施工中常用的面板材料。

与其他施工情况不同，建筑幕墙施工具有以下特点。首先，表现为施工工序较多，包含材料切割、挂板制作以及黏结等多个工艺环节，并且对各施工环节的质量控制与相互配合要求都比较高，需要各部门开展有效的协调与合作才能够确保其施工质量，因此，导致整个施工情况较为复杂；其次，建筑幕墙施工的露天作业情况，导致其施工过程中容易受到外部气候等自然条件影响，比如，对密封胶嵌缝施工就不能在较为炎热或者是雨天条件下开展；此外，建筑幕墙施工中，对脚手架使用较多，并且与土建施工所使用的脚手架差别较大，需要在施工开展中能够及时根据幕墙施工的需求进行相应的脚手架安装与调整，以确保其按期完工；最后，幕墙施工的工程周期时间较短，需要在施工开展前做好充分的准备工作，以避免延误建筑幕墙施工的工期。

3.玻璃幕墙施工要点

3.1测量放线技术

要根据高层建筑的实际主体结构对其进行测量，而且还要对测量结果进行多次校对。根据相关施工技术要求，只要位于基准轴线上的关键点不少于2个即可，但在选取关键点时必须要在关键层中进行挑选。在放线施工过程中，起点的位置应当设置在关键点上，放线时应当遵循先进行水平放线，再进行垂直放线的顺序原则。

3.2预埋件处理技术

预埋件的精确度对工程质量有着十分重要的影响，因此我们必须按照负公差的方式来计算其设计中尺寸的大小，并严格按照施工要求来制作预埋件。同时，负公差的合理使用还能使预埋件放置模板的便利程度大大提升。在放置预埋件时一定要谨慎小心，入模完成后还要将主体结构的钢筋和预埋件逐一进行点焊处理，以确保预埋件能够具有良好的稳定性，在对其进行混凝土浇筑时不至于发生位置偏移的情况，从而可以有效保证浇筑质量。除此之外，还要对预埋件底部的混凝土进行振捣密实，提高混凝土的密实程度。最后，我们可以从以下几个方面来衡量预埋件的施工是否符合相关技术要求：位置是否发生变化，牢固程度是否达标，高度误差是否控制在10mm左右，位置误差是否保持在20mm范围内。

3.3连接件安装技术

影响高层建筑玻璃幕墙安装效果的另一重要因素就是连接件的安装环节。在对连接件进行安装时，我们应当采取先进的施工技术，同时严格按照玻璃幕墙施工要求对连接板进行预埋。由于预埋件与连接件都是利用专用螺栓与预埋连接板进行连接的，因此在对连接板进行预埋时应当留意预埋位置偏差问题，一旦发生位置偏移要及时处理，没有埋设的要对其进行补埋，尽量不要为后续施工环节增添不必要的麻烦。连接件在安装时，最少应当安装3根竖料，同时还要保证相邻的两个竖料之间具有良好的平整性。

3.4吊装与主体施工协调

针对高层项目来说，玻璃幕墙与建筑主体的联系是十分紧密的，想要确保工程的顺利进行，玻璃幕墙的吊装工作与高层建筑主体的建设工作要保持在同一个建设节奏当中，要注意二者之间的配合。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般情况下玻璃幕墙的吊装工作与建筑物的主体施工应该保持同步，一旦这种配合施工出现了不同步的情况，对于玻璃幕墙的安装质量会带来严重的影响，一方面会造成建筑原材料极大的浪费，另一方面会出现返工，对于工期产生严重影响。因此在制定建设计划的时候就要对玻璃幕墙工程与主体工作进行综合性的考量，通过合理划分作业区域、根据项目特点采用分段施工等方式保证二者的协调性。

3.5防水技术

防水是玻璃幕墙的重要的职能之一，而影响玻璃幕墙防水性好坏的因素除了幕墙本身的材质以及结构因素之外，安装工艺的好坏也有着重要的影响[2]。因此对于玻璃幕墙防水施工环节要给予高度重视。一方面要按照建设计划来进行安装工作，处理好幕墙之间的伸缩缝以及沉降缝等问题。在进行注胶操作的时候，要确保玻璃板材、玻璃幕墙边框缝隙等部位保持整洁、干燥的状态，之后再注入耐候硅酮密封胶，注胶的时候要注意注胶的角度以及使用量，要保证连接缝的两面都能进行有效的粘结，以此来提高密封胶抗拉扯的能力，提高防水效果。另一方面在进行注胶操作的时候要尽量兼顾玻璃幕墙的美观性，整个注胶操作要以平顺流畅的方式来进行，确保玻璃幕墙整齐有序。

3.6玻璃板块或单元的安装

在建筑装饰工程中，玻璃幕墙的玻璃按照设计要求进行分割预制，以玻璃板块或结构单元的形式进行最后的安装。在安装之前应对其表面进行覆膜保护，并且将覆膜面向内进行安装。其中玻璃板块在安装过程中需要与框架之间形成弹性连接，在明框的玻璃下方凹槽中设置垫块，每一块玻璃下方垫块不少于两块，长度不少于10cm.并在其它方向预留间隙，以满足风力荷载下幕墙的变形要求。而隐框幕墙则在玻璃与框体之间设置弹性橡胶条。此外在玻璃板块就位之后除了利用不锈钢连接件进行固定，还需要使用耐候结构胶处理衔接处，涂胶的宽度不小于5mm，以达到气密和防水的目的。而玻璃组件的吊装也同样需要对衔接部分进行密封处理，使用结构胶或密封条封堵缝隙。

4.玻璃幕墙施工

4.1幕墙安装准备

玻璃幕墙施工属于装配式施工范畴，因此其前期准备工作不仅包括前一现场施工工序的质量验收，还需要提前规划梁柱与玻璃组件预制、现场吊装顺序与连接固定技术方案以及质量控制措施。首先为确保玻璃幕墙与主体结构之间形成稳固和精准的连接，应在主体结构现浇过程中预进行连接件预埋，确认尺寸、型号无误且位置精确后，将钢板、角钢等预埋件与主体结构构件的主筋焊接牢固，并且在主体结构浇筑之后检查有无变形和位移。当连接件无法预埋时，采用锚固或膨胀螺栓将连接件安装在主体结构上，保证位置精确并且测量其足够的抗拉、抗压强度。其次在玻璃幕墙的构件预制加工过程中，应严格按照设计的工艺流程，确保原材料质量和加工精度。最后运用BIM技术对现场吊装以及连接固定技术方案进行优化，通过虚拟施工过程的方式验证吊装顺序是否合理、构件的连接操作是否可行。

4.2确定好玻璃幕墙分隔尺寸

建筑设计中应用玻璃幕墙时，为了增强其在室内功能及视觉方面的应用效果，则需要确定好这类幕墙的分隔尺寸，进而使玻璃幕墙立面分隔与空间组合方面有着良好的适应性，满足建筑设计方面的多样化需求。同时，当玻璃幕墙分隔尺寸确定好后，需要通过对门窗位置、面板承压能力、视觉效果等方面的综合考虑，设置好玻璃幕墙，全面提升建筑设计水平，为人们提供良好的居住环境。

4.3充分考虑龙骨和玻璃颜色

对于玻璃幕墙的龙骨材料来说，主要包含了铝合金以及钢材等，玻璃幕墙中的龙骨主要是采用了铝合金。在完成建筑设计工作的过程中，需要根据其设计要求及玻璃幕墙龙骨材料自身的特性，考虑这方面的颜色，为建筑装饰设计效果增强提供保障。同时，通过对玻璃幕墙龙骨及玻璃颜色的充分考虑，也能使建筑建筑设计工作开展更具合理性，且能使其在长期实践中的潜在应用价值不断提升，最终达到现代建筑设计水平提升、功能完善及玻璃幕墙应用效果增强的目的。

4.4避免产生光污染问题

对于高层镀膜玻璃幕墙来说，常常会产生明显的炫光，加大了光污染问题出现的概率，会对车辆行驶安全性、人们的正常生活等造成不利影响。针对这种情况，需要建筑设计人员在玻璃幕墙应用中对光污染问题的危害性进行深入思考，将切实有效的设计工作落实到位，并对相应设计方案的形成过程加以控制，促使玻璃幕墙在现代建筑实践中可得到科学应用。

结束语

在建筑装饰工程中对玻璃幕墙有效运用，不但能进一步提升工程的装饰性，还能节约资源。此次研究先对玻璃幕墙进行了阐述，而后探讨了建筑装饰工程中玻璃幕墙的施工技术及施工质量控制要点，望以此为建筑装饰工程中玻璃幕墙施工水平的提升予以参考。

参考文献：

[1]卢秋茹.浅谈建筑施工中玻璃幕墙施工技术[J].绿色环保建材，2018（11）：131-132.

[2]熊兵，黄琪.浅谈超高层建筑单元式玻璃幕墙施工要点[J].智能城市，2018，4（19）：90-91.

[3]游杰华.浅谈高层建筑玻璃幕墙施工技术[J].绿色环保建材，2018（09）：166+168.

论文作者:王兴波

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ade1d38b36b719de74664b63.html