# 室内燃气供应系统预防燃气泄漏技术探究论文_杨萍

摘要：随着我国城市化进程的不断推进，燃气管道工程的建设规模越来越大，燃气管道工程的设计与施工是房屋建筑项目中的重要组成部分，其质量问题决定人们的生活水平。基于此，本文主要分析住宅室内燃气管道工程设计与施工中存在的问题，并结合相关工程的施工设计特点，着重探究了解决相应问题的合理对策。

关键词：室内燃气管道；供应系统；泄漏技术；工程设计

引言

天然气作为一种清洁能源在我国城市住宅中得到了广泛应用，成为室内主要的能源供给。为满足住宅用户的实际需要，需要在室内进行燃气管道的设计与安装工作，鉴于管道施工质量水平对居民的日常生活影响深远，技术人员应充分了解住宅室内燃气管道工程设计与施工中的问题，并探究有效对策加以解决。

1住宅室内燃气管道工程设计与施工的问题

1.1管道设计缺乏科学性

现阶段，部门室内管道设计人员在工作实践中，未能从全方位的角度考虑问题，对厨房管道的设计只是考虑了后期安装的便捷性，没有充分结合厨房的布局特点，进而导致其位置安排不合理，很难与厨房整体做到协调统一，有部分用户将管道设计在橱柜里，这种做法虽然比较美观，但是忽略了管道的安全性。

1.2燃气工程验收一次通气时的问题

天然气工程建设完成后，建设单位要将燃气设施建设工程竣工验收报告相关管理部门备案，建设天然气的运营商应对燃气项目验收，验收后达到标准才供应天然气。验收时，有一个潜在的安全隐患，室内天然气供应系统是由用户的引入管、立管、水平干管、用户支管、天然气表、设备连接管道和天然气设备构成的。管道和管件接头连接方式多数为丝扣链接，在压力测试下，很难找到这些部分的泄漏地方，压力表或毫米水柱它不下降，就默认为合格，但有漏气点存在，在后续天然气供应的过程中，会危及居民的生命安全

1.3管道材质不达标准

在室内燃气管道的设计与施工中，管材的质量决定项目工程的施工水平。因此，技术人员应加强对优质管材的宣传和普及工作。现阶段，我国室内燃气工程的管材多采用镀锌管，虽然管材的抗腐蚀能力较强，其在具体的安装过程中，设计较多得的接头，导致安装过程相对复杂，部分材料还存在质量问題。

1.4管道施工安装不规范

一般情况下，住宅室内的排水管道和线路管道多采用暗设形式，而燃气管道处于安全性的考虑，多为明面设计，为后期的安装与检修工作提供便利，这样便对施工人员的工作能力提出了较高的要求，倘若相关人员的责任心不强，很容易引起施工安装不规范的问题。

2解决住宅室内燃气管道工程设计与施工问题的对策

2.1加强管道设计工作

住宅室内燃气管道的设计阶段，设计人员应采用科学合理的策略手段，坚持以人为本的设计理念，充分考虑厨房的空间结构布局，促进空间的优化利用。在具体的工作实践中，应坚持管道安全性为第一准则，然后兼顾居民用户的个性化需求，提高管道设计的美观性，并为相关的设计工作提供多种的方案选择，实现管道设计与住宅室内结构的和谐统一。

此外，在具体的设计环节，相关人员应与项目委托方保持必要的联系，以此明确管道和燃气表的位置，同时，为有效避免与其他室内管道管线的布局冲突，技术人员应充分了解房屋的建筑结构。并在具体的施工细节上，注重消防安全的设计，对紧急阀门的安装要充分符合便捷性的要求，并设计明确的标识，确保紧急状态下用户可自行快速地切断燃气阀门。此外，为进一步实现燃气管道的安全性能，设计人员应做好管道的防雷、防静电设计，提高其安全系数标准，顶楼的燃气管道必须与防雷系统进行连接，防雷系统一般有明确的技术标准，应选择8mm的圆钢进行焊接，长度保持在50mm。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2燃气供应管道安装及清扫

室内管道安装时，对引入管进行设置时，要设置在容易进行检修的地方，例如厨房的走廊位置，不能够将其设在卧室、烟道、地下室以及进风道等位置。在管道穿过墙壁或地板时，要加一个套管，这样能够方便检修；室内燃气管道都采用明装，与其他电气设备及管道间隔一段距离，发生漏气能够及时发现并进行处理，另外，燃气表安装的地方不能堆放易燃、易爆的危险品。为了提高室内燃气管道的安全性，可以安装智能燃气报警器，燃气泄漏对于人们的生命健康有严重的威胁，对于家庭中有幼儿及老人的情况，他们对燃气泄漏的敏感度不够，在室内安装报警器，当燃气发生泄漏时，气体浓度如果达到中毒或爆炸临界点，报警器检测到之后就会发出报警信号，另外，可以辅助安装驱动排风、切断系统，如果家中没有人时，当报警器发出报警信号时燃气系统能够被切断，防止火灾、爆炸发生，能够保障居民生命财产安全。

2.3对天然气供应系统进行强度检测

对天然气管道进行强度测试的目的是为了测试天然气管道的承载能力，强度是否满足设计要求，测试材料是不是合格的，安装质量是否满足标准的要求，是确保居民安全使用天然气的重要的方式。强度试验压力主要是根据设计压力，进行选择，住宅用户主要用低压和中压，当管道设计压力在0.01到0.8时，使用压缩空气来进行强度检验，强度试验压力是1.5个设计压，不得小于0.4帕。当管道设计压力是0.8到4.0，要用清洁水进行强度测试，测试压力为1.5倍的设计压。做强度试验时，压力应逐渐上升，首先升到一半的测试压力，应该初步检验，如果没有泄漏，正常，试验压力继续加大，电压稳定一个小时后，观察压力表不应少于30分钟，没有压降为合格。

2.4提高管材质量标准

为确保施工材料的安全性，施工人员应选择符合行业标准要求的管道材质，进行室内管道的设计安装工作。现阶段，使用比较普遍的室内管材为镀锌管，这种管材具有抗腐蚀能力强、使用寿命长的优势特点，因此，技术人员在管材的安装中，应严格控制镀锌管材的质量，对存在问题的天然气管材应及时退回，避免造成燃气在输送环节出现漏气的现象，保证其使用安全。鉴于管材施工技术对天然气输送系统的影响，施工人员应注重施工作业水平的提升，保证管道在施工过程中的安全性。同时为提高管材的质量标准，技术人员可根据实际情况，推广薄壁钢管的应用，这种材质的燃气管道安全系数更高，其耐腐蚀程度和使用寿命也明显高于镀锌管材。

2.5规范施工安装过程

在室内燃气管道的施工过程中，相关人员需要对管道安装的质量进行严格的控制，并做好施工前的准备工作。技术人员需要按照施工图纸的具体要求明确管道的标高和相关的铺设范围，并且在实际的安装过程中，应做好管道口预留位置、阀门位置以及管径数据的记录工作，以此确保实际施工中各项参数与图纸设计相一致，以此达到对施工安装过程的有效规范。

在管道安装的细节上，例如燃气表，施工建设人员应根据燃气管道的实际走向确定合适的位置，在此过程中，相关人员应保持燃气表与地面的高度适中。同时，施工人员应仔细检查施工安装过程中，管道的镀锌层是否发生破损，一旦发现问题，应采取相应的防护和改进措施、提高管道后续使用的安全性与可靠性。为确保管道的防腐性能，技术人员还需做好管道口的检查工作，确保无锈迹和水分残留。总之，在住宅室内天然气管道的安装施工中，技术人员应严格按照相关的施工作业标准，保证管道安装的规范性和安全性。

3结论

综上所述，施工技术人员通过加强室内管道设计工作、提高管材的质量标准以及规范管道施工安装过程的方法，可有效解决目前住宅室内管道设计与安装工作中存在的具体问题，实现燃气管道施工技术的显著提升。同时，相关策略方法的应用也提高了施工企业的社会形象，保证建设单位的经济利益和社会效益。

参考文献

[1]高立娜.城市燃气系统抗震防灾对策研究[D].华北理工大学,2018.

[2]王丛瑄.燃气供气系统中监控调压技术的探讨[J].科技资讯,2017,15(22):32+34.

[3]李建鱼.浅谈高层住宅建筑的燃气供应系统[J].宁波化工,2016(03):1-2.

[4]冯粉莉.锅炉用户燃气供应系统设计应注意的事项[J].上海煤气,2015(02):32-35+38.

论文作者:杨萍

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年4期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ae0a60a4065973d1fc4b9286.html