# 土木工程高支模施工技术要点及控制措施论文_原青泽,杨信

中十冶集团有限公司 陕西西安

摘要：高支模施工技术在土木工程建设中已得到广泛应用，能够有效提高工程建设质量，为了强化高支模施工水平，必须重视各个施工细节内容，严格按照项目预设方案和相关安全规定及标准展开施工作业，确保施工安全性和施工品质。本文首先阐述了高支模施工技术的含义，对土木工程高支模施工技术要点进行了详细的分析，同时探讨了土木工程高支模系统要点的控制，以供参考。

关键词：土木工程；高支模；施工技术

引言

高支模支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m，或搭设跨度超过18m，或施工总荷载大于15kN/m2，或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。施工单位应依据国家现行相关标准规范，由项目技术负责人组织相关专业技术人员，结合工程实际，编制高大模板支撑系统的专项施工方案，并经过专家论证后方可实施。施工过程中需要合理应对高支模施工问题，一旦处理不当，极有可能引起建筑坍塌等事故。

1 土木工程高支模施工技术要点

1.1 模板安装

①根据预设方案进行配版，严格按照配版图实施模板对应组装，安装过程中需要根据配图当中设置的尺寸、规格执行逐块拼接操作，促使其形成模板整体，在拼接过程中必须严格把握各相邻模板之间的衔接缝，确保各模板之间紧密相连，防治漏浆事故发生。例如，本项目中的梁底板、松木板和侧板规格均为62×42mm，且各模板之间的错缝预留宽度在42cm左右。②定位施工时，必须细致、全面地检查工程底板及顶板处混凝土的浇筑质量，实施轴线投测操作，具体步骤如下：首先，需要根据楼面轴线进行项目主轴线实际控制线长度的测量工作，并以此控制线为参照点，引出相对应的各条轴线，然后根据参照轴线划出各区域的截面尺寸线和控制线，为模板顺利装配奠定坚实基础。③检验柱模板质量，按照工程预设施工流程展开柱模板各项建设工作，包括柱模板安装、长度差和对角线检查、柱头找补等内容，柱模板材料多采用胶合板进行装配，柱箍筋选用相适应规格的钢管材料，背楞选用木枋材料，本项目规格为70×60mm，在施工时必须确保柱体与模板之间的规格和尺寸一一对应，尤其是在柱体与梁体的交界处，需要实时柱模板开槽操作，提高柱模之间的契合度。④保证梁模板施工质量，作为项目建设重要的结构性工程，施工人员必须加强梁模板质检工作，确保梁模板在施工过程中严格按照设计图纸及相应的规定标准展开施工建设。

1.2 混凝土浇筑

建筑项目混凝土浇筑通常选择商用混凝土，同时必须运用专门的混凝土罐车运输工程所需的混凝土，再通过混凝土泵将混凝土输送至待浇筑楼层前，为了保证混凝土浇筑质量，必须严格把控浇筑、振捣工序。首先，将梁中点处作为核心，缓慢向两侧实施平行浇筑作业，同时保证楼面前堆放的混凝土层高＜15cm，逐层均匀堆载，并将混凝土摊铺平整，以防混凝土超载引发支架结构坍塌事故，危及施工人员人身安全。在实施混凝土振捣操作时，必须严格遵循施工预设程序执行规范操作，保证振捣作业的稳定性，防范振捣操作中发生漏振或过振情况，并对施工现场实施隔离保护操作，以防其他人员在现场巡视中受到误伤。

1.3 模板拆除

①模板拆除需要根据规范化程序和工程安全施工要求有序进行，同时在使用吊机等大型机械设备时，必须依照具体的施工规定及起吊安全规范严格执行，做好操作人员岗位证书和实践技能审核工作。为了保证施工安全，在拆除时还需要划设警戒区，安排专业的安全人员执行现场安全监护工作，严禁闲杂人等入内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆②必须保证模板拆除作业不会对混凝土表层和棱角造成损毁时方可对非承重侧模执行拆除操作，当混凝土浇筑强度达到预设标准后，方可实施底模拆除操作。③模板拆除按照先板、后梁的次序注意拆除，在拆除非承重结构后，方可拆除各个承重结构。比如，在实施梁板结构拆除操作时，需要自中心向两边依序拆除；在进行侧墙拆除时，需要自上而下以此拆除。④模板拆除过程中，首先需要松动模板顶托，再拆除外楞方钢、胶合模板、内楞方木等部分，模板拆除必须保证一次性完成，在拆完模板后还需拆除支顶架。⑤中板和顶板拆除前需要先拆除侧墙模板，在拆除侧墙和外楞后需要重新调整各支顶架顶托，保证支顶牢固性。⑥模板拆除后必须按照预设位置定点堆放，同时及时清理和维修，在表面及时涂抹隔离剂，方便后期使用。

2 土木工程高支模系统要点的控制

2.1 构造要点控制

一般而言，高支模通常采用的是钢管脚手架作为内支撑方式。之所以选择钢管脚手架，主要原因在于其十分的灵活和便捷。通过钢管脚手架支撑，能够合理控制扫地杆的位置，确保水平杆符合方案要求，立杆间距符合标准。具体来说：①立杆的管径和壁厚需符合排架的设计要求，并设置在可靠的垫脚板上。采用对接扣件连接的方式进行立杆的接长，并交错布置对接扣件。相邻立杆的接头严禁设置在同步内，同步内立杆的接头高度方向需错开500m以上的距离，各个接头的中心到主节点的距离需低于步距的1/3；②应在立杆底距离地面200mm高的位置搭设水平杆，顺着横纵水平方向上，依据纵下和横上的顺序机械能扫地杆的设置。并依据纵横向在可调支座的支柱顶端设置一道水平拉杆，确保水平杆得以有效设置。此外，需平均分配顶部水平拉杆和扫地杆，且二者的间距需要满足模板（排架）的设计要求；③为确保高支模架体的刚度和稳定性，去要在竖向剪力撑顶部的交叉点平面位置布置一道水平连续的剪力撑。通常，所设置的剪力撑比不设置的临界荷载可提高25～65%。

2.2 安拆环节的要点控制

①搭设脚手架立杆的时候，不能采取直接搭接的方式，而是应该选取对接接头的方式；②如果对于脚手架的高度运用可调丝杠进行调节时，只能够在脚手管的一端进行丝杠的设置，且需要设置在上方；③脚手架支撑系统上面的扣件，严禁损坏，必须要保证其具备完整性；④运用脚手架支撑系统时，还需要对沉降和局部变形状况进行密切关注。应事先制定详细的预控措施，对于变形材料的更换也应该有相应的处置措施，从而确保沉降和变形处于可控范围内；⑤在安装楼面支顶的时候，需要结合工程项目的实际状况。首先进行轴线和梁的放线，明确楼面的水平标高。接着沿着纵梁的方向安装好门式脚手架，同时做好校直和调平工作，紧接着安装好收层门式脚手架。需注意的是，进行门式架安装的时候，需要将脚手架两侧锁紧，且需要两侧同时进行安装。上层和下层门式脚手架的立柱需要位于同一个垂直中心线上，且相互垂直方向上应稳定。只有这样，才能够确保整齐和稳定的安装脚手架；⑥拆除高支模模板时，应确保混凝土的强度达到了拆除的标准和技术规范，并上报至监理工程师进行复验，审批通过后方可进行拆模施工。同时拆除施工前，还需要重点考虑上层荷载对于拆除层的影响。应遵循“率先拆除后支设的模板，最后拆除最先支设的模板，承重部分的模板应先予以拆除，非承重部分的模板则最后拆除”的原则。完成拆除施工后，需要做好相应的安全防护措施，不能随意抛掷拆除下来的模板，应该集中进行存放和运输。

3 结语

综上所述，高支模施工技术在现代建筑项目中已得到广泛应用，它能够有效提高工程建设质量，为了强化高支模施工水平，必须重视各个施工细节内容，严格按照项目预设方案和相关安全规定及标准展开施工作业，确保施工安全性和施工品质。

参考文献：

[1]郭贵法.土建工程中的高支模施工技术应用分析[J].建筑知识，2017，37（3）：66.

[2]曹国祥.高支模施工技术在土木工程中的应用研究[J].建材与装饰，2016（2）：31～32.

[2]李锐.我对土木工程高支模施工技术的研究[J].建材发展导向：上，2017，15（3）：59-60.

论文作者:原青泽,杨信

论文发表刊物:《防护工程》2019年8期

论文发表时间:2019/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ae173885beb95a079538179c.html