# 浅论状态检修的重要意义论文_曲滨

（大庆油田有限责任公司第五采油厂 黑龙江大庆 163513）

摘要：定期检修在理论上缺乏科学性，在实践中带有盲目性，已经失去了对设备检修的应有的指导作用。1987年和1992年，国务院先后两次以文件形式，要求电力部门对电力设备进行检修方式改革，即由现在的定期检修向状态检修过渡，本文重点论诉状态检修的重要意义。

关键词：状态检修、状态检测

1、引言

6kV配电网设备检修是电力设备管理中一个重要环节，在我厂的电力设备管理中占有十分重要的地位，搞好设备检修对保障电网安全运行、平稳供电及提高电力企业自身经济、社会效益都有十分重要的意义。然而，单纯的以时间周期为基础的设备检修制度，在理论上缺乏科学性，在实践中带有盲目性，已经失去了对设备检修的应有的指导作用。所谓“状态检修”，即通过“状态检测”，来掌握运行中的电力设备的健康状况，由此来决定是否该对其进行检修，这样可大大提高供电的可靠性，从而可避免由于变电所或线路检修而影响原油生产，同时，也可以避免大量的人力、物力及财力的浪费。

2、对6kV配电网进行状态检修在管理上应采取的措施:

从定期检修向状态检修过渡，是设备检修制度的根本性改革，在这场改革中，干部和职工的地位将发生根本性变化，他们将由原来的被动工作者变成主动决策者，怎样起步呢？

2.1、组织技术骨干进行调研

2.2、成立领导小组，对状态检修工作加强领导

2.3、制定6kV配电网进行状态检修的工作制度

2.4、举办本厂电力系统技术座谈会及有关专家讨论会

2.5、引进国内外先进的检测技术和检测设备

2.6、加大资金及科技投入，提高电网装备水平

3、对6kV配电网进行状态检修在技术上应采取的措施:

状态检修要求在普遍掌握所有设备健康状况的基础上确定极少数设备进行检修，这就是说，检修工作分“检测设备状态”和“针对性检修”两个同样重要的组成部分，一般情况下，每年该检修的设备仅占总数的百分之几，与定期相比，显然维修工作量将大幅度减少，但掌握状态所需的投入将大量增加，掌握状态是搞好状态检修的基础和难点，如何掌握状态呢?

3.1、加强常规测试手段，电力设备预防性试验是掌握设备绝缘状况的主要手段。

开展状态检修，常规测试手段不应削弱而应加强，所谓加强，不是简单地增加测试频度，而是要根据设备的原始状态和历年来状态的变化趋势并适当参考同类可比设备的状态统计分析来制定符合状态检修总策略要求的测试方法和测试周期，对大多数初始状态良好且运行状态稳定的设备，适当延长测试周期，对少数状态异常设备，适当增加测试频度，对个别有明显缺陷的设备，则跟踪测试。

常规测试的目的在于掌握设备的当前状态，然而在确定测试项目及频度时又离不开对设备历史状态和对其当前状态的基本估计，那种无视设备具体状况，认为测试周期越短越好，和测试项目越多越好的观点都是不对的，与检修一样，测试工作也要注意防止盲目性。

测试结果，首先要对数据的可信度进行评估，还要进行纵向比较(与自身历次测试数据进行比较)和横向比较(与同类型设备的数据进行比较)进而对设备状态作出综合分析判断。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2、开发在线监测技术和带电检测技术

在线监测的目的是通过测量设备的状态，识别现有的或即将出现的问题，并预计故障检修时机，以减少设备的损坏，这一概念的技术基础在于，大多数有故障的设备或部件都会预兆出它已处于失效边缘或正在恶化的信息。

对设备运行状态进行在线监测或带电测试，由于所施电压较高，能够比停电测试更有效地发现早期缺陷，它是常规测试技术的一种发展，可部分取代预试项目，减少停电次数，还能够提供运行暂态过程信息，记录各种过电压波形，有利于正确分析事故，提高运行管理水平。

目前，在实施状态检修的部门，在线监测技术是作为常规性测试手段的一种补充，从发展眼光看，它的比重将越来越大，在状态检修中的作用将越来越明显，在线监测的水平在一定程度上反映了状态检修的深度，开发在线监测技术是全面实行状态检修的关键。

3.3、利用感官诊断来测试设备

诊断技术正在日益仪表化、智能化，但有经验的人凭眼观、耳听、鼻闻、手模的感官诊断以其简便、直观的特点，在设备巡视检查和日常维护工作中仍发挥重要作用，有些故障在没有进行仪器测试时，利用感官和经验就可发现，这样大大地简化了工作程序，利用感官诊断，作好记录分析，是状态检修的一项重要内容。

3.4、应用数理统计方法判断、分析事故的先兆

定期检修周期的确定是以数理统计为依据的，因此数理统计方法也可以在一定的范围内帮助我们去掌握设备的运行状态。

通过对设备大量的有关历史资料，包括出厂试验历次试验，检修与故障记录以及运行状况的统计分析，可以对某台或某类设备的状态做出评估，对其状态的变化趋势或规律做出预测，因此，数理统计方法是状态检修的重要工具之一。

3.5、开发事故诊断技术与加强事故分析

设备的事故状态是异常状态的发展，无论设备怎样可靠，无论监测手段如何健全，设备事故特别是突发性事故总是无法杜绝的，状态检修的任务就是要通过各种有效途径及时发现设备的故障前兆并予以消除，以减少一般事故的发生，一旦发生事故，应采取先进的诊断技术，及时准确地确定故障性质和故障部位，努力减少故障所造成的损失。

分析事故要从失败入手，最后得出成功的经验，可以将事故分析与设备运行的状态监测和故障诊断有机地结合起来，可以更全面、更深刻地了解和掌握设备状态。

4、6kV配电网进行状态检修的初期工作

状态检修作为一个新生事物，无论从观念还是从理性上都已达到能够接受的程度，但由于经验不足，步子迈得不宜过大，因此，对6kV配电网进行状态检修初期工作建议遵循以下原则：

4.1、对于6kV线路我们可以采取全面展开的措施，所有6kV线路全面实行状态检修，因此，线检队要比定期检修时加大巡线力度，第一、二年采取对基础薄弱的线路先检修，使其达到标准化程度，二年或三年把线路检修一遍，之后在推行状态检修力度，根据设备运行状态全面实行状态检修。

4.2、对于变电所，我们可以采取逐步开展状态检修的措施，这就要求变电所值班人员加强巡视，同时也应快速提高变电所值班人员素质，遇到问题能够正确分析并及时上报，变电所可以采取2000年以后投产的变电所实行状态检修，待经验稍成熟之后，再推行其他变电所。

5、结束语：

实践可以证明，定期检修，弊多利少，状态检修，弊少利多，只要我们不断地提高检修技术素质，不断提高设备诊断水平，对设备认真地进行检测、分析和诊断，那么，对６kV配电网进行状态检修是完全可以实现的。

参考文献：

《电业安全操作规程》 石油工业出版社

作者简介：曲滨，男，1971年10月出生，籍贯黑龙江省讷河市，1990年毕业五厂职高，1991年10月参加工作，现从事配电线路检修维护工作。

论文作者:曲滨

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ae1cefd814c0ce60afff079d.html