# 建筑涂料的质量管理和质量控制策略分析论文_杨敏

摘要：建筑物往往是一座城市的重要形象代言，而建筑物外墙的涂层不仅用于保护建筑物的内部结构，而且还具有装饰和美观效果，以及节能、环境保护、易更新性和丰富性等特点因此，建筑外墙涂料的选用和施工是本文研究的重要内容。本文深入分析了建筑外墙涂料材料的选用和施工工艺，为改进建筑外墙涂料质量控制提供了坚实的参考。

关键词：建筑外墙；涂料；材料选择；施工

引言

外墙涂料市场随着规模的逐渐扩大，整体技术的发展，应用了多种颜色类型、高质量、低成本、简单的建筑以及对建筑物的保护和美丽的作用等特征。只有正确使用涂料按照施工技术规范施工，才能起到保护和装饰建筑外墙的作用。

1、建筑外墙涂料的种类

建筑外墙涂料有多种类型，根据方法的不同还有不同的类型。根据使用特性，可分为强大的酸碱外部漆、强化防水腻子粉、有机硅自洁抗水外墙涂料等；根据装饰的不同，您可以分为真石漆、仿石漆、砂壁状涂料、理石漆、外墙乳胶漆等类型。根据建筑物所在的地区，必须根据建筑风格选择合适的涂料品种，以满足群众的美学需求。选择建筑外墙涂料时要综合考虑多种因素。涂料寿命、抗污染性、我的人工老化等指标都是实际选择外墙涂料过程中需要考虑的指标。另请注意，同一类型的建筑外墙涂料具有不同颜色的耐候性。

2、建筑外墙涂料的性能指标及要求

2.1 性能指标

对建筑外墙涂料而言，其主要的技术性能指标是多方面的，包括容器内状态、干燥时间、遮挡物、耐水性、耐火性和耐碱性。建筑用外墙涂料的容器形状(是否有沉淀、凝胶等)、耐湿度、防侵蚀能力等都有明确的规定。

2.2 性能要求

建筑外墙的性能要求各不相同。首先要保证涂料的装饰性。建筑外墙涂料的重要功能之一应该是装饰性的，涂料的色彩应该丰富，保持涂料的装饰性；耐蚀性是保证建筑物外墙上涂料使用寿命的基础，长期暴露的涂料被恶劣的天气和阳光侵蚀，涂料容易剥落或变色的现象发生，所以外墙上的涂料必须有一定程度的腐蚀性，即使被侵蚀污染后也必须能轻松清洁。耐水性和耐污染性主要是城市地区雾霾现象严重，空气中有很多灰尘和颗粒，需要附着在外部涂料上，再次影响涂料的原始装饰性和实用性，涂料本身的耐水性和耐污染性很高，应该避免在城市环境中轻易受到污染。

2.3 建筑外墙涂料特点的对比

(1)水性涂料分为水溶性涂料和乳液涂料。(2)油性涂层，即基于溶剂的涂层，主要是现代树脂铸造，通过添加稀释剂和颜料反应而形成的摆动涂层，目前建筑外墙的基于溶剂的涂层主要是丙烯酸和丙烯酸聚氨酯溶剂涂层。水性和含油涂料具有固有的特性，水溶性涂料对环境污染较少，是未来建筑用外墙涂料的主要发展方向。但是涂料因为耐用性和内部装饰，仍然是现在建筑用涂料的主要构成。此外，随着现代科学技术的进步，一些新建筑外墙涂料也逐渐进入公众的视野。例如，使用氟烯烃聚合物作为主要材料的氟烯烃聚合物是一种新材料。弹性涂层使用弹性聚丙烯酸合成树脂洗剂，将颜料和添加剂结合在一起，在新建筑的外墙上形成“弹性材料”。复层涂料和凹凸图案、浮雕涂料等特征在需要艺术装饰的一些建筑中得到了广泛应用；纳米材料的开发前景广阔，对部分抗菌涂层、防静电、净化空气涂层有好处。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、建筑外墙涂料质量问题防治策略

3.1 优化涂料选择

通过研究我们看到涂料自身质量问题的产生是导致其功能难以发挥的一个最为主要的原因，为此建筑外墙涂料质量问题的防治我们也必须从源头上做起，紧抓涂料质量关。同样这也是笔者在对墙面翻新提升改造项目中所做出的一个主要决断。尤其是结合当今建筑物多为高的钢筋混凝土结合的现实情况，笔者在施工之前经过仔细的研究论证，决定选取在耐污、耐久、弹性、干湿度等方面综合表现良好的高弹性外墙涂料，这些涂料在使用过程中主要采用通过高弹性合成高分子共聚乳液和特殊丙烯酸合成的树脂型乳液作为粘结剂，并配合具有性能优越的纳米复合材料来赋予其良好的抗紫外线、抗老化性能。以此来确保墙面涂料能够在灰泥墙面、室外水泥砂浆抹灰、混合砂浆抹灰、混凝土、石膏板、装饰砂浆、粘土砖和旧涂层等不同材质墙面情况下发挥出同样的延展性，即便是由于某种原因墙面底层已经出现开裂的情况也能够在涂料自身强大延展性的作用下随着墙体的开裂而延展，起到良好的遮盖作用，防止开裂的墙体直接被暴露在空气当中，从而避免墙面裂纹等问题的产生。并且弹性外墙涂料自身过硬的质量保障还能够确保其保温、防水等功效的长期发挥，大大节约了建筑物墙体外墙涂料的维护成本。事实也证明该涂料的作用时间可以达到4年依然如新的效果。

3.2 完善施工质量管理

严保施工质量是在选取合格涂料产品情况下确保涂料施工质量的一个重要环节。尤其是作为建筑工程施工质量而言，其施工质量的高低在很大程度上不仅仅关系到建筑物各项功能的发挥，更关系到居住者的生命安全，一旦出现违规操作的情况极有可能引发建筑墙体的大面积脱落进而带来高空坠物所引发的一系列隐患。为此，我们必须重视涂料施工质量管理，具体需要从以下几点做起：一是关注施工人员自身岗位素质的提升，一方面要选取具有相关施工资质的专业人员进行建筑外墙涂料的施工，还要对施工人员的施工方案进行全程监督和指导，并不定期对其进行施工作业培训，教授其最新的涂料施工方式方法以及产品知识，确保其涂料施工知识、技能能够始终跟得上时代发展的步伐。为其高质量、安全涂料施工目标的实现奠定坚实的基础保障。二是要在开展涂料施工之前做好建筑外墙底层的预处理工作，确保建筑物墙面底层的清洁度，一旦发现白霜、泥土、油渍等污物要及时用砂纸、铲子以及专业清洁剂予以清除干净，并用清水进行二次冲洗，等全面完全风干后再进行涂料的粉刷作业。三是要强化对涂料施工环境温度的控制，确保涂料在最佳的温度条件下迅速凝结、干燥、成膜。一般来讲涂料粉刷的室内温度应掌握在5℃~35℃之间，且需要给予良好的通风以加快涂料的干燥。’

4、建筑外墙涂料施工的注意事项

建筑外墙涂料工程属于一部分施工内容，施工部分施工时，其他单位不应影响施工进度，从而确保整个涂层的均匀性。由于部分门窗、空调机箱、护栏等设备的干预，施工应该利用卫生纸包装，以确保不同的涂层施工技术不会对周边硬件设备造成损害。另外，在建筑物外墙涂料施工中，为了确保当地天气条件的稳定性，不能在下雨的天气中施工。水性外墙漆，首先要封闭外墙，然后密封墙的碱性，这样墙的碱性就不会影响涂层的附着度。另外，为了提高基层材料的强度，决定对吸收率大的建筑外墙采用后盖处理，附着力强的腻子辅助工程。在给建筑外墙刷涂料之前，要确保墙面的平整性，将墙面凹凸不平的部分用粉刷修复，按照施工设计要求对建筑外墙进行涂料施工，整体按照自上而下的方式涂抹，以免被不当的施工损坏了墙面。

结束语

建筑外墙涂料是建筑工程的重要组成部分，在建筑外墙上涂料可以提高建筑本身的美丽和艺术性，还可以防止涂料的建设在一定程度上损害建筑工程的紫外线。因此，建筑物的外墙涂料必须具有一定的放射性阻力和防水防火特性。涂料本身是科学地涂在建筑物外部装饰部分才能发挥建筑物外墙涂料实际价值的材料。

参考文献

[1]何华峰 .建筑 外墙涂料的质量控制分析 [ J ] .四川水泥,2018(10):145.

[2]姜世杰.建筑外墙涂料施工质量优化控制思考[J].中国石油和化工标准与质量,2018,38(8):12-13.

[3]全永强,刘鑫苗.外墙涂料的质量通病及防治策略[J].建材与装饰,2018(16):55-56.

论文作者:杨敏

论文发表刊物:《城镇建设》2019年 24期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ae1fdf541aff692eebb5b07d.html