# 谈民用建筑电气施工安装和质量问题刘一论文_刘一,

摘要：近年来，在我国建筑行业迅速发展的背景下，很多民用建筑对电气施工安装质量提出更高的要求。因此，在民用建筑电气安装施工过程中，必须要确定其容易出现的质量问题，而且合理制定有效的控制措施，以保证民用建筑电气施工正常进行。基于此，本文主要介绍了当前民用建筑电气施工安装和质量存在的问题，而且提出了民用建筑电气安装质量控制策略，希望可以为有需要的人提供参考意见。

关键词：民用建筑电气；施工安装；质量问题

随着科技的日益发展和进步，很多先进的电气设备纷纷涌现出来，而且人们生活质量越来越高，更加注重生命财产安全。在该环境下，提出民用建筑电气安装技术必须要实现规范化、科学化和合理化。民用建筑电气安装工程具有较强的综合性以及系统性，施工单位应该在施工中根据安装规范，重视质量和安全，这样才可以确保工程施工稳定进行。

一、当前民用建筑电气施工安装和质量存在的问题

（一）电气原材料产品质量存在的问题

现阶段，市场上生产电气材料的常见数量较多，产品质量良莠不齐，价格鱼龙混杂。很多民用建筑工程都是私人承包，受到经济利益的影响，有些质量监督人员工作不到位，防止出现以次充好的情况，导致很多劣质的施工材料在工程中运用，使得使用性能规格与有关要求不相符，进而影响工程的施工质量。第一，不达标的电气设备和材料生产厂家资质不够，还有产品技术说明书资料信息不齐全等等。第二，电气的开关标称值和插座不符合导电值，导电金属片弹性较弱，与安全规范要求不相符。第三，各类型穿线管的强度相当差。其中，就镀锌管来讲，其表面镀锌层质量与要求不相符，强度较低，容易折断。第四，灯具产品和照明光源质量不符合标准要求，机械强度不高，防水性能与有关要求不相符，产品容易出现问题。

（二）设备安装施工中出现的问题

电气人员缺乏施工资格直接上岗进行施工，或施工人员不能充分了解导线的接线技术，造成穿线管中敷设线缆和穿越线缆出现问题，因为违反规定要求进行操作，使得接头接触电阻远远高于额定限度。除此之外，因为导线的外观颜色模糊，出现各种质量事故。

（三）设备安装存在的问题

第一，设备安装过程中，出现灯具和照明设备安装不统一的问题，而且在墙内安装配电箱时，导致墙背面存在裂缝。之所以出现这种情况，其关键原因是在土建中预埋灯具以及照明设备时，位置存在相当大的偏差，尤其是配电箱的开孔，不能确定尺寸；没有熟练掌握当前的电气施工要求和质量检验标准。第二，设备安装过程中，安装穿线管与有关标准不相符，比如：墙内埋设穿线管的深度不足，有些在墙体外面的粉刷层敷设，导致墙面外抹灰层沿着管体出现开裂的情况；有些穿线管弯曲半径偏小，导致凹痕以及死弯等等情况出现。其主要原因是施工人员本身缺乏较强的责任感，在施工中违反有关规定要求；采购人员以权谋私，用劣质的施工材料代替优质的施工材料，进而减少施工成本；施工管理者对有关标准执行时犹豫不决。

（四）施工从业人员存在的问题

第一，施工人员缺乏较高的专业素质[1]。在民用电气施工安装中，施工现场施工人员缺乏上岗证，在施工中严重违反设计规范。很多特殊工种施工人员缺乏有关的操作证书。他们不能充分掌握设计图纸，即便看了，也是看不懂，自身不具备电气安装的专业技能。第二，承建方忽视电气安装质量。很多施工承建方都容易忽视电气安装质量。在施工现场尚未配备专门的质检人员，导致质量监管得不到控制，而且安装人员缺乏专业技能培训教育，不能准确认识到自身的工作职责，不科学施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、民用建筑电气安装质量控制策略

（一）开关插座安装质量控制策略

第一，对单相插座进行安装时，必须要采用水平的方法，在右边的插座将火线焊接好，在左边将零线焊接，左边和右边的基准都是插座的方向[2]。第二，在开关中预留导线。一般来说，预留出15厘米的导线，这样做目的在于确保开关插座的安全性。并且需要将开关中的螺丝钉用力拧紧，确保开关是非常牢固的。第三，对开关进行安装，需要认真清洗箱内，保证箱内有干净的环境。并且需要确保墙和墙密实，面板表面也不能出现灰尘，进而保证在清洁的环境下安装。

（二）箱体和箱盒质量控制策略

首先，就箱体变形来讲。为了对此问题进行严格控制，应该在混凝土内安装箱盒，还可以避免箱体出现移动的情况[3]。在现代化建筑工程中，水泥砂浆也可以避免箱子自身出现变形。其次，就箱盒来讲。一般来说，箱盒不平整的根本原因是安装标高不统一。因此，在安装中必须要认真遵循两个方面的原则，一方面是水平安装，另一方面是垂直安装，能够在安装中使用水平仪，通过适当改变仪器方向，进而保证高度安装都是一致的，在很大程度上这样可以避免出现此情况。

（三）穿线管的安装质量控制策略

第一，如果管半径偏小，就很有可能导致死弯的情况发生，为了防止出现此情况，应该顺着最先的线路布局处来布设，而且对弯曲半径进行合理控制，进而降低管道弯曲。为了可以保证与折弯的技术要求相符，这箱操作可以使用折弯机进行[4]。第二，穿线管质量问题。通常，管子长度是各种各样的，管口参差不齐，为了减少此情况出现，必须要在施工材料使用前使用专用的剪管器将小径管的管子剪切。

三、改善方法

（一）提升思想认识

民用电气安装必须要引起参见各方的注重，比如：工程承建方以及业主等等。既要加强民用电气安装人员以及管理者的工作责任感，又要提升工作人员的专业素质，将电气安装工作作为整体建设的重要组成部分。

（二）强化全方位质量管理，构建完善的质量保障体系

施工单位必须要帮助总包单位和甲方对分包单位的实际资质进行认真审核，根据公平竞争的基本原则来认真选择适合的施工单位。就施工现场检验人员来讲，需要严格检验其是否具备相关的证书，比如：上岗证以及资格证等等，确保检验人员都真正做到持证上岗，确保施工质量合格。

（三）科学控制原材料质量

第一，需要认真把守质量关，对进货途径严格筛选以及控制，确保可以从正规途径购买所有原材料与施工机械设备[5]。第二，所有原材料进行施工现场，都必须要认真验收。在电气设备和原材料进入民用建筑电气施工现场后，必须要仔细核对各项参数是否符合设计要求，比如：设备材料的使用性能以及规格等等，而且需要仔细检查外观，将箱体记录工作做到位，也要科学保存和管理。即便有些电工产品获得有关资格证书，也必须要实施产品抽检，尽量确保进入施工现场的所有施工材料、施工机械设备的性能指标以及规格等等都可以符合设计要求。

结语：

总而言之，现阶段，民用建筑电气和人们生活有密切的联系，高效的安装施工质量与管理是确保电气系统稳定运行的重要条件，也能够对设计施工过程中的一些缺陷进行弥补。为了可以真正满足民用建筑电气工程的实际施工需求，确保施工质量，施工人员必须要积极学习，不断提升自身的专业素质，这样才可以保证民用建筑电气施工安全和施工质量，进而提高安装工程的整体质量。

参考文献：

[1]向晨,周哲宇.谈民用建筑电气施工安装和质量问题[J].建材与装饰,2017(19):22-23.

[2]赵家敏.民用建筑电气安装施工及质量问题控制探索[J].信息化建设,2016(02):214.

[3]王权,韩思敏.略论民用建筑电气施工安装和质量问题[J].科技与企业,2013(13):209.

[4]史红民,李飞.对民用建筑电气的施工安装及质量问题浅析[J].企业技术开发,2012,31(10):31-32+34.

[5]何建成.谈民用建筑电气施工安装和质量问题[J].广东建材,2009,25(06):276-277.

论文作者:刘一,

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ae24b977bcd0002b68ef4864.html