# 边坡绿化技术及其施工方法的选择研究论文_王春

王春 中国建筑材料工业地质勘查中心浙江总队 杭州 310022

摘要：随着工业革命的推进，人类生活条件得到了极大改善，然而自然环境却受到了极大的破坏。尤其随着城市化的发展，以工业为主导的城市中绿化面积少得可怜，人们生活在充满废气、尾气的环境中。随着人们思想观念的革新，环境保护工程逐渐提上日程，每个地方的自然环境存在差异，环境保护工程的难易程度显然也不尽相同。本文结合作者工作经验，主要针对边坡绿化技术在环境保护工程中的应用进行探讨。

关键词：环境工程；环境保护；边坡；绿化

前言随着时代的发展，现代社会里，人们提倡可持续发展，提倡保护环境，要为子孙后代留下生存资源，并提倡可再生资源的开发利用。良好的自然环境是人们赖以生存的基础，而人们为了更好的生活，需要现代化建设，而这些建设不同程度的给环境带来了污染和危害。随着人们思想观念的变化，人们在享受现代化成果的同时开始注重自然环境的保护和优化。人们在选择居住的地方的时候也会考虑到当地的绿化环境，优质的自然环境能够促进人身心健康。在环境保护工程大行其道的今天，环境保护工程取得了一定的成果，城市的绿化面积逐渐扩大，对于绿化工程中采用的各种技术也在不断的发展革新，在边坡绿化上，常用的边坡绿化技术就有：点植式边坡绿化技术、铺挂式边坡绿化技术、喷射基材式边坡绿化技术、客土喷播边坡绿化技术等等。

1、边坡绿化的作用边坡绿化是一种新兴的能有效防护裸露坡面的生态护坡方式，它与传统的工程护坡相结合，可有效实现坡面的生态植被恢复，不仅具有保持水土的功能，还可以改善环境和景观。

1.1 保持水土边坡绿化技术就是对边坡进行保护，种植植被。植被的作用很多，植被可以有效的拦截雨水、固结土壤，起到保持水土的作用。绿色植物通过进行光合作用，自己养活自己；植物进行光合作用时吸收二氧化碳，呼出氧气，还能对周围的环境起到净化空气的作用。

1.2 形成成熟的生态系统在边坡上种植植物，在植物长大成熟之后还能促进周围其他微小动、植物的生长，譬如各种草、灌木的成长，这样使得植物品种更加丰富，也为蜜蜂、蝴蝶等昆虫类小动物提供了良好的生存环境，从而健全了当地生态系统。

2、几种边坡绿化技术2.1 客土喷播边坡绿化技术客土喷播技术是从国外引进的一种先进的植被建植技术，现已成为高速公路边坡植被保护，河堤生物防护以及规模绿地建植的一种行之有效的植被建植方法。客土喷播机是一种高效，多用途的喷播机，可用于岩石，砂粒等无土表面或无有机质土壤表面的绿化喷播，也可用于由土壤、种子、水、肥料和其他外加剂组成的混合料或类似物料的输送喷播。

首先植物种子的确定，以灌木群落为目标群落是公路边坡生态防护设计原则。采用当地原有的乡土植物种类，结合一年四季常绿的外来植物种子，配以适合在斜坡上生长的深根型、葡萄型、耐旱、耐贫瘠、抗逆性强的草种和目标树种的种子进行混合喷播。

其次，边坡坡面的基本要求。第一，修整坡面。清理、凿除坡面杂物、危石、浮土，使坡面基本保持平整，对浅层不稳定的坡面，须先保证坡体稳定后方可进行绿化。不稳定部位可以采取削方，锚杆、SNS 主动柔性网加固等措施消除地质灾害隐患。第二，处理坡顶、坡面排水。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对坡顶汇水宜采用截水沟进行截流引至坡底；对坡面径流、涌水进行处理，可通过设置泻水管，将涌水引至坡底，设置好坡面平台排水设施，使平台水从坡面两头排出，引至坡底。第三，对过于平滑的坡面，应建造一定的凹凸粗糙面，以营造植物的生存空间，防止基材流失，如鱼鳞坑等。第四，对原始坡面存留的植被可进行保留与保护。

2.2 液力喷播边坡绿化技术该项技术是用专门的喷播机以水为载体将经过处理的植物种子、粘合剂、保水剂、粉碎的植物纤维、植物营养基质进行搅拌均匀后喷洒到清理整平好的土（土石）边坡面上，并根据气候情况决定是否覆盖保墒。喷播后3～5 天萌芽长出真叶，15～20 天郁闭成坪。该技术建坪快、成本低，只要植物种子配比适当，养护合理就能过达到坪型好，满足景观、生态和水土保持功能。

2.3 防冲刷生态护坡技术防冲刷基材生态护坡技术是一种适用性广、功能齐全、造价相对低廉的新型护坡绿化技术。其功能目标主要用两个功能层来实现，即基材层和防冲刷层。

基材层以土为主，添加其他为植物生长提供营养、水分的物质形成混合基材，其有机质含量较多、肥力水平较高、土壤微生物含量丰富、各类型孔隙比例恰当、土壤结构为团粒结构，这样的基材层不仅为植被的初期生长提供良好的生长环境，也为植被的后期生长提供足够的养分，而且涵养水分能力非常高。

防冲刷层采用植被混凝土，其有一定强度（达到0.4MPa），具有防冲刷能力，并且不产生龟裂，其中还含有混合冷暖季相结合、先锋植物和本地植物相结合、草本植物和藤本灌木植物相结合的植绿种子。防冲刷层也为良好的植被生长基材，在初期洒水养护后，混在其中的植绿种子能迅速出芽生长。植物根系的生长又把基材层、加筋层和防冲刷层全面连结在一起，形成了更稳定、更严密的生态护坡系统。

2.4 高次团粒边坡绿化技术这种技术是利用专用喷播设备将植物种子及生长基质喷附在岩石、高砌坡、矿山等坡面，种子在团粒促进剂的营养条件下迅速发芽，形成根系网，加之客土、肥料的支撑，又促进了植物健康地生长发育。

这种技术更加注重的是自然的植物群落，反对过多的人工痕迹。在喷播后形成的土壤培养基具有优良的、稳定的团粒结构，能够有效地抵抗雨水，防止水土流失。

这种技术适用的范围非常广，一是公路、隧道、铁路、河道的各种高陡裸岩（土）质边坡；二是滑坡坡面；三是水利工程大坝边坡；四是采石场、采矿场、废渣堆场；五是混凝土喷锚坡面；六是工厂废弃物的堆渣山、赤泥山和垃圾山；七是荒山、荒滩、荒漠、荒丘。

由于这种技术人工制造出具有最优异性能的土壤培养基，能够快速的取到效果，在后期的维护中也不需花费过多的精力，主要是一种自然生长的形式，能够防风固沙、治理水土流失，涵养水源地，所以受到了大力的欢迎，广泛的运用于大规模的国土造林、城市绿化。

三、结束语随着环境保护工程的不断发展壮大，各种技术工艺越来越多。在边坡的绿化上，传统的植树造林无法适用，很多边坡的环境非常恶劣，在使用先进的边坡绿化技术种植植被后，还需要对其进行后期维护，防止植被在外界环境下受到二次破坏。

参考文献：[1]王占臣，庞军.边坡绿化防护技术的发展和植被护坡机理[J].吉林交通科技，2007，（02）.[2]洪金祝.环境保护工程中边坡绿化技术的应用[J].现代园艺，2012，（16）.[3]林永明.凯雷2 级公路边坡绿化技术研究[J].公路交通技术，2013，（01）.[4]戴方喜，宋玲，汪婷，龙斌.边坡绿化技术及应用辨析[J].中国水土保持，2009，（11）.

论文作者:王春

论文发表刊物:《基层建设》2015年1期供稿

论文发表时间:2015/9/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ae27193d3bea2ad84043e084.html