# 浅析框架剪力墙结构建筑施工技术的应用臧银富论文_臧银富

摘要：在当前我国房屋建筑施工体系中，框架剪力墙已经开始得到较好广泛的应用，同时在提高建筑结构刚度、提升建筑抗震性能等多个方面都发挥了较好的作用，有利于我国建筑工程的质量保障。但就当前我国很多建筑工程项目来看，框架剪力墙结构建筑施工过程中都还存在一定的问题，必须要在后续的发展中进行充分的关注，切实提高我国建筑工程的质量水平。

关键词：框架剪力墙结构；建筑施工技术；应用

一、框架剪力结构特征

框架结构建筑使得室内布置具备较大的灵活性，空间相对较大，但不能有效地抵抗水平荷载；剪力墙结构抵抗水平荷载的性能相对较高，但所形成的空间相对较小，使得房屋的空间性弱化，灵活性较差。可见，2种结构的优势与劣势恰恰相反。而框架剪力墙结构可以实现优势互补的效果，将此2种结构的优势都充分发挥出来。于框架之间增设剪力墙，框架与剪力墙分别承受垂直、水平、水平荷载，不仅能在很大程度增强结构原本的承载性能，也能使结构原本的空间性及灵活性得到保留。由于框架剪力墙结构具备上述优势，使其在层数相对较多，建筑层高较大的工程项目中得到广泛运用，能够实现空间上的按需设置，满足个性化的建筑功能需求。

二、框架剪力墙结构施工技术的技术要点

1、钢筋施工技术

施工钢筋是框架剪力墙结构的主要原材料之一，所以钢筋施工技术是影响剪力墙结构质量问题的关键。作为通过模具制作的特定结构，结构成形后的承载力、受力点等性能都受到制作过程中的钢筋施工质量影响，钢筋的应力方式与框架剪力墙结构能否达到设计施工标准是有直接联系的。首先，钢筋制作的模具要保证其完整性，以便于结构制作时，浇筑工作出现问题，无法确保剪力墙的总体质量；其次，在进行制作时，要防止钢筋结构出现形变、裂纹、不规则扭曲等情况，确保制作过程中，保证钢筋结构能够稳定定形，且效果良好；再者，对于钢筋原材料的质量检测，要从模具与钢筋材料的匹配度入手，严格筛选钢筋原材料，从规格、供应商及质量合格证书等方面判断是否存在质量问题。还要注意在制作框架结构时，钢筋之间的距离，避免出现排列过密的现象，避免框架剪力墙结构出现结构不合理的情况。

2、模板施工技术

模板施工技术是框架剪力墙结构的定形环节的重要组成部分，模具模板的优劣，决定了框架剪力墙建构的性能和质量上限，如果模板施工技术出现纰漏，那么框架剪力墙结构的性能和使用寿命都会大大降低。模板施工技术从预处理到安装，都必须精确严格确认各类数值，从框架剪力墙结构的部位的数值测量、剪力墙结构细节区域的尺寸、剪力系数的参数设置等等主体因素，到内部空间建筑结构的环境限制、层高、建筑原材料和资金成本等客观条件。都是模板施工技术所要考虑的具体内容。在进行设计时，框架剪力墙结构由于省去了一部分二次砌筑工程，所以在布置和设计时要考虑一步到位，也就意味着墙面之间的分布，墙面与模板安装结合处的细节处理，要控制距离和长度尺寸。框架剪力墙结构既有优势，也存在一些局限性，比如内部空间较高的建筑类似于高层酒店住宅、空间开阔有穿层柱的大堂，框架剪力墙结构的模板设计就较为困难，并且材料费用也是一个问题。

3、混凝土施工技术

混凝土也是与钢筋材料同为框架剪力墙结构的施工原材料，具体影响到框架剪力墙结构的内部结构稳定性，整体结构的性能。主要是通过控制混凝土原材料的配比，对于水、灰的用量，要根据施工要求和工程项目的设计具体判定，并且混凝土的制作过程要现做现用，拌和过程有专人监督，确保质量问题，防止出现杂质拌入的情况。混凝土的施工过程也应该得到一定的工艺控制，确保混凝土结构能够得到有效的质量监督，保证混凝土施工能够满足框架剪力墙各方面参数的需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在施工结束后，应该有专人进行混凝土结构的维修与养护，确保混凝土结构不会因为外界原因发生理化性质的改变，能够切实的起到安全、防震的总体施工目的。

4、结构转换层施工技术

在实际施工过程中，应该将工程建筑的第3层当成是转换层，梁和梁两者的跨度最大值控制在8.3m，梁高范围是0.8～1.7m。由于在第3层结构中，需要较多的混凝土，并且转换层内存在较多的钢筋穿插现象，需要严格控制结构的整体性，鉴于此，应该选择连续施工技术进行作业。在第3层进行混凝土浇筑施工的过程中，存在一定的作业难度，应该基于建筑项目的实际情况进行施工流程的设置，有效选择施工技术，如此能有效保障施工的安全性。此外，要运用适当的支持体系：梁板、模板、胶合板大概为20mm，如此方可达到项目设计与作业的实际需求；厚胶合板同样是20mm，如此方可使得梁侧模板的支撑性能得到有效增强，进而提升转换层作业的安全性与可靠性，并且使得转换层结构的质量得到极大保障。在实际施工过程中，首先应该配置模板竖向支撑架构，并且选择组合门式的钢架架构配置大梁底模板，以方木作为模板的底座，沿梁长进行门架的布设，门架与门架应该相距大概500mm，如此便可使得支撑体系的稳定性与刚度得到保障。同时，因为在转换层作业环节中采取的是连续施工的方式，所以侧模部位需要承受巨大的作用力，故而在浇筑施工开始之前应该借助方木与拉螺杆实现侧模的紧固，防止产生爆板的现象。本建筑项目中运用的方木，宽度与长度分别是50mm、100mm，拉螺杆直径是12mm。

三、框架剪力墙结构建筑施工技术的质量保障措施

1、做好施工方案和设计图纸审查

在框架剪力墙结构施工的前期阶段中，相关人员应该做好施工方案的全面设计与审查。在这个过程中，为了保证施工方案设计的合理性与科学性，相关设计人员应该能够进行施工现场的全面勘察，同时还要结合建筑工程的实际情况做好不同施工环节和施工技术的安排工作。在施工方案审查的时候，也应该立足于施工内容细节部分，做好施工质量控制控制，最终也就能够保障施工方案的合理性。在施工设计图纸审查的时候，可以开展图纸会审活动，针对设计图纸中的细节内容进行全方位探讨与敲定，并及时展开设计图纸中的复杂内容和各项标准要求，同时还要完成技术交底工作，保证图纸中的各个内容能够在后续施工过程中得到全面的展现。

2、积极使用计算机信息技术进行辅助管理

在框架剪力墙结构施工过程中，相关技术人员也应该积极使用计算机信息技术进行辅助管理。结合当前我国建筑领域的具体情况来看，可以考虑使用BIM技术，进行不同施工阶段的细节管理。在引入BIM技术以后，施工技术人员通过计算机软件就可以完成不同施工工序的模拟工作，并明确施工关键部位的模拟施工情况，提前感知施工过程中可能存在的各类问题，也就能够做好相应的改善与调整。

3、做好施工现场的质量监管

对于框架剪力墙结构建筑施工技术应用过程中，建筑企业还应该做好施工现场质量监管工作。在具体监管中，相关人员不仅仅要注意观察各项施工环节以后没有按照预计设计要求完成施工，同时还要甄别现场施工环境，及时消除现场环境中存在的质量隐患。在阶段施工完成以后，现场监管人员也应该认真对照施工标准要求和阶段施工任务，在各项标准都达标以后才能够进行后续施工。

结束语

框架剪力墙结构是新时期建筑工程施工技术的应用，相比较传统承重技术，框架剪力墙兼顾了经济、实用两个层面，对广大基础设施和房屋住宅建设有着积极影响。并且框架剪力墙结构在施工技艺和可控性上有很大提升，有效提高了施工工程的效率，保证质量安全问题，推动了建筑行业稳定发展。

参考文献

[1]赵国和.简述在建筑工程中框架剪力墙结构建筑施工技术的应用[J].绿色环保建材，2019（01）：135+138.

[2]张新峰.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用[J].居舍，2019（02）：81.

论文作者:臧银富

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ae28f0da7eaa16d67bc441d0.html