# 建筑工程施工技术与现场管理初探论文_王科挺

宝龙地产控股有限公司 浙江宁波 315100

摘要：在现如今的建筑市场中，建筑企业要想提高自身市场竞争力，必须要立足于施工技术应用和施工现场管理，并且通过借助于先进的施工技术理念对施工现状进行改变。此外也要应用科学以及缜密的施工现场管理措施，使其能够提高施工项目整体效率。因此在本文中，主要针对建筑工施工技术及其现场的施工管理做出全面的分析研究，同时也是在此基础上提出下文内容，希望能给予同行业工作人员提供相应的参考价值。

关键词：建筑工程；施工技术；现场管理；分析

引言

当前国内建筑行业得到了极大的发展，但日常施工中却仍存在能够影响到施工质量的问题。该类问题既体现在施工技术方面，又体现在现场管理方面。施工周期长、投资大是建筑施工的特点，也正因为如此现场管理工作落实不到位会造成极大的浪费。随着行业形势的不断变化，建筑施工工序也在日渐复杂，这就需要在优化工程技术的基础上进一步完善现场管理，解决好其中存在的问题，确保各项技术能够发挥出应有的作用。

1建筑工程施工技术及现场施工管理的作用

1.1为施工质量提供保障

建筑工程前期，企业需要依据工程实际情况，对施工环境进行完整的分析，例如预算资金是否到位和所需物料是否完备，在精确的分析后，根据所得数据拟定施工方案，建筑施工过程中，对施工技术的要求十分严格，管理工作亦是必不可少的，技术与管理相互支撑才能为施工建筑的质量做好保障。

1.2是经济效益实现的前提

严格把控每一个操作环节及相应的技术，对每一项目都要坚持细化责任，细致管理，操作技术不合格无疑会给整个工程带来巨大的经济损失，技术标准与技术熟练对于保障工程的顺利实施和后期的检查验收十分关键，而建筑工程涉及到材料、工程进度和施工人员等多种因素，较为复杂，强化建筑施工的现场管理，对于建筑工程有效控制成本进而保障经济效益的最大化大有裨益。

2常见的建筑工程技术分析

2.1地基处理技术

地基部分的施工是保证整体工程质量的关键，它将直接影响到上层建筑是否牢固。地基施工环节若存在纰漏，整体工程质量也会受到影响，因此要重视建筑地基的施工，以提升质量为原则恰当的使用地基处理技术，必要时也应当对地基进行适当的改良。具体来说，实际施工中以下两种地基处理技术较为常见：首先换土垫层处理法。这种方法能够提高地基的载荷，有助于提高建筑施工的整体稳定性。通常情况下主要按照以下步骤进行操作，首先应该将地基底面下一定范围之内的软土层挖去，之后将强度较高而且压缩性较低的材料填入其中，再经过分层夯实之后地基的承重能力就能够得到显著提高。填充材料的选择是这一处理方法的难点，只有选择那些强度较高、压缩性较低的材料才能够保证处理的效果。其次砂井堆载预压处理法，这种方法主要适用于软土以及冲填土地基。在含饱和水的软土层、填土层之上用钢管打孔，之后打入一定距离的管井，还需在井中灌入透水性良好的砂，这便形成了能够排水的砂井。在此基础上通过建筑物的预压堆载就能够达到加速地基排水的效果，这一方法有助于提高地基的承载力，对提升建筑施工的质量和效率有着非常重要的意义。

2.2静压预应力管柱工程技术

桩机配重的选择是应用这一工程技术首先需要面对的问题，日常工作中，需要根据桩体的入土深度、试桩的实际状况以及作业区域内的天气状况等因素对其进行选择。要保证桩机的配重能够达标，若配重不足则很有可能会引起桩机抬架、管柱难以达到设计标高的问题。这类问题最终会影响工程的整体承载力，还有可能会导致工程柱变形。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆开工之前，需要确定好桩基的走向以及施工顺序，可以参照管柱的工程量、施工区域的水文地质状况、桩基的分布状况来完善这部分工作。在精桩管柱施工之前，需要在施工区域之内布置三个以上的坐标控制点与两个水准点。其位置的设置不应该受到管柱的影响，开工之前需要对坐标控制点以及水准点进行校准，之后向监理单位报验。而在采用全站仪测试的过程中，对于已经建造完成的群桩应该由后视人员用钢尺对其几何参数进行复核，确定其是否达到应有的准确度。

3施工现场的管理现状

建筑工程施工现场的管理与施工场地的规模、人员数量与技术复杂程度有直接的关系。通常建筑的体量越大，建筑工程管理涉及的部门与人员越多，建筑工程管理可能遇到的问题更复杂。当施工管理缺乏科学的管理机制约束时，会导致施工计划与施工实际执行之间的偏差现象。我国对建筑工程施工管理有明确的要求，国家出台了施工管理的相关制度法规，但是施工管理过程中仍存在着问题。首先，有些施工管理制度不完善，缺乏规范的施工管理体系，没能对施工现场的情况进行综合考察。其次，还有的施工管理责任制度不完善，施工人员的责任心不强，以及存在奖惩机制不健全等问题，因此影响专业管理技术人员管理作用发挥。第三，还有的管理现场巡视不到位，没有严格的遵守国家的相关规章制度，导致施工现场的材料、防潮、防水等工作不扎实，因此对施工造成不利影响。第四，一些施工单位不注重施工质量，没能遵循严格的施工管理程序，因此影响建筑工程质量的提升。

4建筑工程现场施工管控的措施分析

4.1要真正的实现施工监管运作的机制化

因为建筑项目自身的建设周期相对来说比较长，其施工的工艺控制难度比较大，工程的结构也是较为复杂的，因此为了更好的安全施工，必须要建立起完善的施工作业监督管理机制。如果施工现场的监督管理存在着不到位，那么将会容易出现各种重大的安全事故，因此为了可以保证建筑质量和实现节省资源的目标，并且将其监督和管理可以有效的结合到一起，使其能够更好的实现施工现场安全的目的，促进工程的施工可以得到顺利的进行。

4.2落实技术管理

在进行房屋建设过程中，施工企业的管理层和技术人员要将安全管理和质量认知进一步提高，在进行施工建设前制定出一系列管理举措和施工计划。在进行制定过程中，要与工程的实际状况相融合，采用切实可行的办法使工作人员的人身安全得到保证。施工进展规划要以工程的实际状况为依据，不能出现打乱规划的情况。在进行施工过程中，施工企业要依据天气变化情况对施工时间进行合理安排，在夏天进行施工时，要尽可能地减少高温工作，并且尽量减少施工人员的工作量。在冬天进行施工时，要注意保暖防寒，使冬天施工得到保证。

4.3施工现场的安全管理

施工现场的安全管理是施工管理的重中之重，当前应当重点加强施工现场的安全管理。首先，科学的进行技术交底，会同工程设计人员、施工管理人员，监理人员共同进行技术交底，保证对施工图纸进行透彻的研究。其次，围绕项目工程的结构特点，以及项目工程的组织机构进行管理人员安排设置，将具体的建筑工程现场重审任务安排给个人，发挥个人对建筑工程的管理作用。最后，还要发挥监理人员的重要作用，注重在监理部门的督促安排下，有效查找施工管理中的漏洞，并且围绕着管理机制的建设，通过制度修订有效杜绝施工中的安全隐患。

结语

总之，建筑工程具体的建造工艺和现场施工作业控制工作，对提高建筑施工企业的长远发展存在着较为重要的作用，因此必须要做好建筑项目施工工艺革新以及具体管控工作，使其可以更好的达到现代建筑项目施工的具体要求，需不断优化建筑工程建设者自身的操作水平，对现场管理工作进行完善，在一定程度上带动企业自身的经济效益得到全面的提高。

参考文献

[1]曲维忠，杨欣虎.建筑工程现场施工管理提高策略探讨[J].煤炭技术，2012，31（9）：260～261.

[2]李付超，王龙飞.房屋建筑施工技术和现场施工管理剖析[J].建筑工程技术与设计，2016（22）：2677.

论文作者:王科挺

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第18期

论文发表时间:2018/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ae3e13851e81237655a8cc90.html