# 浅谈建筑装配式混凝土结构工程的施工要点论文_张雷

张雷

大连正信建设工程管理有限公司 辽宁大连 116000

摘要：装配式建筑是当前建筑结构中先进的技术之一，其有利于建筑业的发展，提高我国的生产效率，促进环保建筑的建设。目前，装配式建筑的广泛应用直接改变了中国传统建筑业，引领了中国建筑业的发展方向。

关键词：装配式建筑；技术难点；施工要点

引言：房地产业飞速发展，混凝土装配式住宅因结构合理、功能区分合理、户型对称等优势受到广大建筑行业青睐，装配式住宅纷纷林立而起。然而，装配式住宅在不断增多，装配式建筑却并未完善，技术难点与施工要点影响了建筑的现代化发展。如何克服这些问题，真正将装配式建筑推广开来，已经成为建筑行业发展关键。

1 装配式建筑施工中常见问题

装配式结构，主要是指以预制构件作为受力构件，经过连接装配，形成的混凝土结构。具有节约能源，降低污染，保护环境，清洁运输等多种优势。当前，装配式结构已经被广泛应用于房屋建筑中。但是，在装配式结构施工中，仍然存在着各种问题，严重影响了装配式建筑施工质量，装配式结构的优势难以体现，引发建筑行业重视。装配式建筑施工中存在的常见问题：其一，施工人员技术水平不足。实际上，我国现代建筑施工技术多是由国外引进，而我国多数施工人员并未学过专业技术，甚至于，施工人员未经过专业化培训，直接上岗，施工人员自身的技术水平较低，难以满足混凝土装配结构的施工需求；其二，建筑材料保护意识不足。在材料运输中，运输人员缺乏保护意识，导致材料变形、受损；在材料存放过程中，选择存放地不规范，导致金属材料锈蚀、混凝土材料硬结等，材料质量受到影响，施工质量也存在一定问题；其三，施工验收标准不规范。装配式建筑是我国一种新型建筑体系，技术体系尚且不完整，验收标准更是不完善，难以发现建筑中的质量隐患，装配式建筑社会反响受此影响，装配式建筑推广艰难。

2 装配式建筑的技术难点

2.1装配式建筑中预制构件的连接

装配式结构是将预制构件通过装配或连接形成的混凝土结构，由此可见，构件间的有效连接非常重要。在装配式建筑施工中，构件连接主要包含有墙体竖向连接与水平连接、楼板与墙体连接、楼梯连接等。当前，在建筑工程中常用的连接方式为钢筋套筒灌浆连接、浆毛搭接连接。其中，钢筋套筒灌浆连接，主要是将水泥基浆料灌注金属套筒中，将钢筋对接，将构件连接为一个整体。浆毛搭接连接，主要是将水泥基灌浆灌注锚孔中，将构件锚固在锚孔上，锚孔外的相邻钢筋通过间接搭接形式，将构件连接为一个整体。然而，无论哪种构件连接，其整体性都相对较差，抗震性低。与传统工程中的混凝土浇筑相比，构件之间的连接点是整个工程的薄弱点，降低了整个工程的抗震性。

2.2装配式建筑中预制构件的功能

在装配式建筑中，结构的安全与功能上的兼备是建筑行业的追求，也是装配式建筑的技术难点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其中装配式建筑的安全性主要在于构件连接，而功能性包括墙体的保温隔热、构件接缝的防水性、墙体的耐久性等。为实现上述功能，在构件设计过程中，设计人员就应明确定位建筑功能，保障构件功能准确与构建本身的规范性，若设计人员水平不足或者出现较大误差，当构件进行加工时，将直接影响构件的功能，装配式建筑的功能难以保障。

2.3装配式建筑中预制构件的模数化与标准化

装配式建筑在瑞典应用最为广泛，据相关人员统计，瑞典国家高达80%以上的建筑采用的是装配式结构。在丹麦，装配式建筑中所有构件都制定了标准化体系，装配式建筑的模数化与标准化，保障了装配式建筑优势的最大发挥。而在我国，装配式建筑在我国推行时间较短，构件生产厂家还未将真正实现模数化与标准化，影响了装配式建筑的效用发挥。对此，国家应重视该问题，根据建筑工程各方面需求，制定预制构件生产目录，构件生产工厂根据目录制作规范化模具，实现构件的产业化，推动装配式建筑的发展。

3 装配式建筑的施工要点

3.1预制外墙板安装要点

在装配式建筑中，预制外墙板安装要点主要包含以下几方面：首先，吊点设置。在预制外墙板安装前期，质检人员应详细检查预制构件的质量与尺寸，检查无误之后，专业人员可直接寻找合适位置对构件进行吊装。一般来讲，需要吊装的预制构件较大，为保障施工安全，多采用多点吊装。并且，在吊装过程中，施工人员应选择多功能钢梁平衡吊运技术，保障吊点受力平衡，避免吊点垂直受力，以便施工人员合理调整构件，提高吊装的准确性。

其次，构件起吊与下落。在预制构件起吊时，保持构件的平衡力直接关系着施工人员安全以及构件质量。在预制构件吊装时，施工人员应根据构件的大小、型号等确定吊装位置，吊装位置确定并不再改动之后，将构件平稳下落，构件底部与地面距离50cm时，稍作停留，预制构件与前期划出的指定位置对齐后，再次下落，与地面相距2cm时，调整构件，保障构件与控制线对准，落地。最后，调节就位。外墙板安装就位之后，依照地面上的墙体控制线，利用可调节斜支撑校正技术，调整墙体的水平与垂直方向，保障墙体安装位置的精确。在预制墙板与地面预埋件上安装支撑托板，利用螺栓、支撑托板等将可调节斜支撑有效连接，为调节支撑长度，施工人员可左右旋转调节支撑，保障预制构件的水平与垂直度符合设计规范。保障预制墙板的精确性，各预制墙板间的节点混凝土浇筑完毕，保障混凝土强度，此时，可将可调节斜支撑拆除。

3.2预制叠合阳台板安装要点

在预制叠合阳台板安装时，施工人员可采用吊装方式或者在阳台板上安装吊装环，以此快速、准确的安装叠合阳台板。在阳台板安装过程中，施工人员应首先对吊装速度进行控制，保障吊装的稳定性，阳台板吊装至固定位置，应积极调整阳台板，保障构件处于水平状态，之后，用螺栓固定阳台板。固定完毕，施工人员可直接利用支架支撑阳台板，并直接对其进行混凝土浇筑，待混凝土强度达到前期设计的70%左右，可直接将支架拆除，保障阳台板安装质量达标，提高装配式建筑工程质量。叠合阳台板与叠合板的安装基本一致，在安装预制叠合板时，施工人员可应牢记上述施工要点，避免预制叠合板的质量不达标，影响工程整体质量。

3.3预制飘窗的安装要点

在现代化工程建设中，飘窗的功能性已经改变，在人们生活中，诸多人喜爱在飘窗处设置榻榻米，若飘窗安装质量存在隐患，将直接为住户的安全带来影响。因此，预制飘窗的安装非常重要。在建筑工程施工中，预制飘窗多采用吊装方式，并通过吊耳、螺栓等将预制飘窗与预制板连接起来，保障预制飘窗的质量。在进行吊装工作时，当预制飘窗的吊装工作到达一定位置，适当减慢速度，当预制飘窗在目标区域稳定之后，用螺母等构件将飘窗固定，保障飘窗的质量与安全。

3.4预制楼梯板的安装要点

在住宅建筑中，楼梯作用非常重要，即使电梯已经代替楼梯成为人们日常出行的重要工具，楼梯却仍然是不可缺少的一部分，若没有楼梯，则住户的安全将难以保障。在预制楼梯板施工中，施工人员应严格依照施工工艺流程进行，具体流程如下：先利用机械设备进行吊装，楼板达到一定距离之后，下放楼板，保障方向的准确性。另外，稳定支撑预制楼梯板，保障楼梯板质量。

4 总结

综上所述，在装配式建筑施工过程中，、装配式建筑中预制构件的连接、预制构件的功能设计，预制构件的模数化与标准化，是当前装配式建筑施工中的技术难点，技术人员应加以重视。在施工过程中，注意预制外墙板、叠合阳台板、预制飘窗等的施工要点，保障装配式建筑质量，推动我国建筑行业向前发展。

参考文献：

[1]毛强.装配式混凝土建筑结构施工技术要点与研究[J].建材与装饰,2018.

[2]雷超.浅谈建筑装配式混凝土结构工程的施工要点[J].中国建材科技,2018.

论文作者:张雷

论文发表刊物:《防护工程》2018年第24期

论文发表时间:2018/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ae48235d95e851db416a491f.html