# 试论水利枢纽工程帷幕灌浆施工论文_侯晓英,程兴浩

自贡市水利电力建筑勘测设计院 四川自贡 643000

摘要：帷幕灌浆技术是水利枢纽工程技术的重要组成部分，有利于促进水利水电工程各项功能的发挥。文章简要分析了水利枢纽工程帷幕灌浆施工技术，提出了施工管理措施，仅供相关人员参考

关键词：水利枢纽；帷幕灌浆；施工

引言

帷幕灌浆技术是水利枢纽工程施工中的重要技术手段，对坝基能形成良好的防渗作用，能够有效缓解甚至避免坝基的渗漏情况，从而大大提高了水工建筑的质量，确保了水工工程的安全性。加强水利水电工程中帷幕灌浆技术的分析具有重要意义，有助于对水利水电工程中存在的问题进行积极的解决，并更好的发挥帷幕灌浆技术的实际价值。

1水利枢纽工程帷幕灌浆施工技术要点

1.1测量与成孔

在进行帷幕灌浆之前，需做好相应的准备工作，首要的即完成测量和成孔。首先，根据水工建筑物的设计要求，对钻孔的位置进行测量，确保钻孔位置的准确性。运用全站仪完成测量，以灌浆轴线作为测设对象，当测设过程中存在转折点或高程差过大问题时，则需在当前的基础上进行控制点的加设。在测量之余，应当对相关数据进行反复核查，及时发现数据上的失误和错漏。以核查后的数据为依据，完成灌浆孔和孔口高程相关参数的准确布设。其次，在确定好钻孔位置、顺序、深度、孔径等相关参数信息后，即着手成孔施工工作。先确保钻机场地和钻机安装的平整，完成试钻和相关系数的调试后，再开始成孔施工。

1.2钻孔

在灌浆施工的过程中，首先要做的就是进行钻孔处理，所钻的孔洞要尽可能的保持垂直，使灌注桩得到有效的固定。而钻孔时，最需要做到的，就是严格的依据施工的标准要求对钻孔区域做好合理的划分，根据不同区域的不同要求，打凿出相应的孔洞。在钻孔处理的过程中，一定要保持机械设备处于一种倾斜的状态，并且将孔洞的直径控制在合理的范围之内，以免影响到后续施工的开展。而水利工程的项目类型并不相同，不同的项目类型对所需要钻的孔洞要求也会不同，这就说明，在进行钻孔施工的时候，一定要严格的依据水利工程项目类型，来确定钻孔的形式，相关的施工人员也需要做到保证自身钻孔施工的规范性，从而保障水利工程灌浆施工的质量。

1.3冲洗

灌浆施工的质量会受到冲洗的影响，在灌浆施工的时候，很多的施工单位均是利用高压水枪来对孔洞进行清理，这样可以使得孔洞内部得到有效的清洁。另外，很多的孔洞在进行清理的时候，也会因为压力过大而出现开裂的情况，影响水利工程的施工质量，因此，在清理完成后，还需要做到全面的检查，并在清理之前，做好相应的防范措施，这样就能够有效的提高水利工程灌浆施工的质量。在冲洗完成后，才能够进行下一步的施工，而冲洗完成后，也需要进行严格的检查，如果检查不合格则要重新进行清洗。

1.4压水

冲洗施工完成后，自然要进行压水处理。压水的质量主要受到灌浆施工自身情况的影响。因此，在进行压水处理之前，相关的施工人员一定要对灌浆孔洞底层的情况进行充分的了解，清楚的勘察孔洞中的各个细节，并且要对孔洞进行全面的测量，并记录相关的测量数据，依据这些数据来对孔洞的渗透能力进行检验。在开展测试的过程中，施工人员首先要对水压进行测量，之后再将水流按照合理的速度和流量注入到孔中，在这一过程中还需要注意的是水压施加的方式必须要按照从上到下的顺序。

1.5灌浆

在灌浆施工正式开始之前，首先要对灌浆的顺序和灌浆的方法进行适当的分析和选择。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般情况下，浆液就是由水泥、煤灰、水和外添加剂汇合而成，把握好原浆配料后，需要调和浆液的浓度，浆液配置完毕，亟待实施的就是浆液浇筑过程，也就是前面提到的灌浆，然则，并不是将浆液灌注进钻孔就可以，这里有需要注意的一点：灌浆过程浆液是变化的，不同的深度应灌注不同浓度的浆液，习惯上称之为浆液变换。浆液变换，需按照先稀后浓的顺序进行灌浆，如此程序化、规范化的灌浆方式是为了保证灌浆压力和注入率的正常化。正是因为该过程顺序性强、极为繁杂，所以在实地操作过程中不止一次出现串浆、漏浆等现象，出现这种特殊情况时，尽快采取有效的应急措施是解决问题的关键。

1.6检查孔及灌浆

在实际施工过程中，应当根据钻孔压水试验和灌浆情况进行检查孔的布设，及时做好各段的压水试验，掌握好灌浆压力，确保各项施工工艺满足施工的实际要求。在此基础上应该对岩心进行妥善的保存和描述，并及时做好编录工作，相关监管人员应当履行自己的职责，从而有效的促进帷幕灌浆技术的合理应用。该项环节的可靠性的实施，离不开专业技术人员规范化的施工操作，因此建立一支专业化技能化的施工技术人员队伍，是当前帷幕灌浆技术所面临的一项重要任务。

1.7封孔

在封孔施工的过程中，一定要按照规范的顺序依次展开，在施工中采用压力法封孔主要是因为这种方法的安全性更高，施工的效果也更好，使得水利水电工程施工过程中的稳定性得以充分的体现。

2水利枢纽工程帷幕灌浆施工管理措施

2.1严格遵循国家相关技术规定

为实现最佳的施工效果，保证水工建筑物地基具有良好的防渗能力，应在帷幕灌浆技术应用时严格遵守国家相关技术规定和要求。因帷幕灌浆技术的主要应用目的，是通过水土建筑坝基岩体钻孔并灌注泥浆以消除渗漏，为此，应确保设计和施工过程对于防水问题的充分考虑。在进行前期地质勘察时，应当处理好隔水层的填埋问题。如其填埋不深，则将帷幕插入到隔水层当中；如填埋在较深的水中，则可采用悬挂式帷幕进行灌浆施工。以水的深度作为设计施工参考的同时，还应充分考虑到岩土的材质和渗水情况、堤坝高度等问题，确保其各项指标均符合国家相关技术标准。

2.2确保施工质量水平

帷幕灌浆施工有着多道工序，应确保施工过程严格按照合理的顺序进行，并保证每个施工环节的进度和质量。首先，做好帷幕排序工作，先两边后中间，且对两边采用的压力可稍小，中间帷幕则应作加固处理；其次，在灌注施工中，注意灌浆孔的孔序问题，依照先疏后密、中间插补的原则，先进行分序处理，通常以三个次序为佳，再按序完成施工；最后，在帷幕灌浆施工中，应对坝基进行渗水性监测，判断不同区域的不同渗水性。首先对渗水性较大的区域进行灌浆处理，再针对其他区域进行按需灌注，力求达到最佳的防渗效果。

结束语

帷幕灌浆技术是促进水利水电工程施工安全的重要技术，该项技术的有效应用，有助于减少水利水电工程的基础漏水量，促进水利水电工程施工的安全性的提升。与此同时，对于水利水电工程灌溉、发电及航运等行业都具有重要的作用，因而加强水利水电工程中帷幕灌浆技术的有效应用具有重要性和必要性，并且在促进水利水电工程经济效益和社会效益提升的同时，更要注重促进技术本身的发展。

在水利工程中，需要应用较多的水利施工技术以及灌浆技术，为了保证施工的质量以及效率，施工单位应对施工工艺进行优化。我国的地质比较复杂，当前社会可用的土地资源越来越少，水利工程施工经常会遇到软土地基，所以，施工单位需要合理应用灌浆施工技术，保证地基的强度以及防水性。

参考文献：

[1]韦瑞生.浅谈基础灌浆施工技术在水利工程中的应用[J].黑龙江科技信息，2012（9）.

[2]王丽.基础灌浆技术在坝基处理中的应用[J].科技传播用用科学，2010（6）.

[3]朱录才.灌浆施工技术在水利工程中的应用[J].科技传播，2011（2）.

论文作者:侯晓英,程兴浩

论文发表刊物:《基层建设》2016年8期

论文发表时间:2016/7/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ae5899e4ef00fc2b28ee1e53.html