# 电力通信中光纤通信技术的运用与影响研究论文_周婷

（北京送变电有限公司 北京市房山区 102401）

摘要：光纤通信技术在我国已经有20年的发展历史，在这20年中，光纤通讯技术取得了飞速的发展。由于光纤通信技术有着重量轻、容量大、损耗低、抗干扰能力强等优点，受到了电力系统的青睐，在电力通信中起到了重要的作用。随着电力系统通信需求越来越大，加强对电力通信中光纤通信技术的研究是非常有必要的，本篇文章针对当前电力通信中光纤通信技术的应用与影响进行了深入的研究与探讨

关键词：电力通信；光纤通信技术；应用；影响

电力通信涉及到电网安全，对技术和安全系数具有较高要求。电力系统运行过程中，难免会受到外界的干扰，降低干扰就成为电力通信的重要任务之一。光纤材料具有容量大、传输效率高等特点，在电力通信中的使用具有积极意义，是数字电子时代移动通信和电力通信发展的必然。

一、光纤通信技术在电力通信中应用的必要性

（一）电力通信系统的网络结构相对复杂

在电力系统的通信中需要用到各种不同的设备，设备不同，接口方式与转换方式就不同。比如中继线传输、用户线延伸，以及载波设备与微波设备的转接等。与此同时，电力通信系统中的通信手段也非常多，这便使得电力通信系统的网络结构日益复杂。

（二）电力通信系统中的信息传输量较小，但是具有非常强的实时性

在电力通信系统中，传输的信息不仅要继电保护信号和话音信号，更有电力负荷监测信息和图像、数字信息，这些信息的量并不大，但是必须要有非常强的实时性。

（三）电力通信系统的通信范围非常广

在接受电力系统服务的对象中，以通信较集中的发电厂、供电局为主，同时还包含变电站、电管所等。因此，电力通信系统的通信范围点多面广，对光纤技术的应用有着一定的迫切性。

（四）电力通信系统对通信的可靠性和灵活性有着非常高的要求

电力系统是人们生活生产的基础，保证稳定的电力供应是电力系统的重要工作。在电力通信系统的正常运行中，是不允许有间断，或者突变的现象发生的，就要要求电力通信必须要具备非常高的灵活性和可靠性，而光纤通信技术正是适应了这种需求。

（五）电力通信技术一定要具备非常强的抗冲击能力

电力系统一旦出现突发性故障，就会产生非常大的波及范围，使得通信业务量瞬间增多好几倍。因此，在电力通信系统中应用的通信技术一定要具备非常强的抗冲击能力，而光纤通信技术正是适应了这样需求[1]。

二、电力通信系统中的常用光纤

（一）光纤复合地线

光纤复合地线是指在电力传输线路中，地线中含有一定的光纤单元，这种光纤单元不仅具备地线的作用，而且还有光纤的优点，使用起来非常可靠，而且不需要特别的维护。但是，光纤复合地线还有一个非常大的缺点，就是投资额非常大。这样的光纤比较适用于新线路的建设和旧电路的更新。电力通信系统中的光纤复合地线不仅可以保护输电线路的的雷击现象，而且能够利用地线中的光纤传输信息，同时还能够满足架空地线的要求[2]。

（二）光纤复合地线

所谓光纤复合地线就是将光纤单元复合在输电线路相线中的一种电力光缆。光纤复合地线充分利用了电力系统的线路资源，有效避免了与外界之间的矛盾，是一种在电力通信系统中出现的新型光缆。光纤复合相线有效的解决了架空线路的受限问题，避免了雷击事件的发生。与此同时，光纤复合相线的使用，有效地保证了地线绝缘方式的运行方式，节约了电能[3]。

三、电力光纤通信网的组网技术

（一）波分复用技术

电力光纤通信网的组网技术是其关键技术，也是其在电力通信中应用的重要表现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆该技术是将多种不同波长的电网信号复合到同一光纤上，从而提高了传输效率。也就是将光纤传输信道划分为若干个独立的信道，降低信道之间的干扰。此过程的依据是波长大小，光纤传输通过源信号端和接收端，完成整个传输过程。独立的信号传输与以往的传输方式不同，多光路传输也是波分复用技术的特点之一，在这一过程中，信号在不同波长中的传播实现了双向甚至是多路传播，因此具有更高的灵活性。波分复用技术又可称为密集波分复用技术，利用其信息容量大，网络构建清晰等特点，可以确保电力光纤通信的高效性[4]。

（二）同步数字技术

同步数字体系同时具有交换、复接等功能。该技术的出现使得线路输出一体化，提高了网络自主管理效率。同步数字技术通过不同信号等级的输入改变网络级别，利用映射和复用等形式将低级的技术转化为高级数字技术，一定程度上确保了信息传递的速率和网络运行的灵活性。同步数字体系可以提供完整的自我保护系统，从而减少网络断开的可能。是未来电力通信能力的需求，电力传输能力影响我国电力企业的发展，甚至影响整个经济的发展，随着光纤的认可程度提高，电力通信中应用光纤技术具有积极的影响，对于设计人员而言，要立足于现状，逐步改善现代光纤中依然存在的问题，确保其积极作用的发挥。

四、电力通信中光纤通信技术的发展趋势

（一）光接入网

在近几年，网络发生了一系列翻天覆地的变化，交换、传输等都已经更新了许多代。在未来，网络将发展成为由软件主宰的、数字化的、高度集成的智能化网络。如今，接入网仍然以双绞线为主，双绞线虽然传输质量还行，但是与光纤相比，仍然有着一定的差距。光接入网不仅能够减少网络的维护与管理成本，而且能够增加新的经济收入，同时还能够建设光透明网络，走进真正的多媒体时代[5]。

（二）新型光纤的使用

当前，IP的业务量越来越大，电信网络必须要朝着下一代的方向发展，光纤设施正是下一代网络建设的物理基础。传统的单模光纤已经不能够满足长距离、高质量的信号传输了，新型光纤的开发是下一代网络建设的关键，直接关系着电力系统的发展。当前，随着干线网的要求不断提高和城域网建设的发展，已经有两种新型的光纤得到了广泛的认可，一种是非零色散光纤，另一种是无水吸收峰光纤。这两种光纤在日后的电力通信系统中势必会得到广泛的应用与发展。

（三）光联网

传统的波分复用系统技术尽管有着一定的优越性，但是其灵活性和可靠性仍然不够理想。光联网改善了传统的联网的弊端，不仅实现了超大容量的光网络，使得网络的节点数和网络的范围不断增加，而且还增强了网络的透明程度，使得不同系统的不同信号都得到了有效的连接，网络充足的灵活性大大加强。与此同时，光联网还实现了网络的快速恢复，恢复时间非常短，对电力系统的正常运行造不成任何损坏。正是因为光联网有着非常多的优点，适应了电力系统的发展需求，因此，世界上的一些发达国家都投入了大量的人力、物力，和财力，我国也正在朝着这个方向发展。光联网势必会成为继同步数字系统电联网之后的一个新的光通信的发展的高峰，在未来的通信市场中占据举足轻重的位置，促进电力通信迈上一个新的发展台阶[6]。

结语：

电力通信在我国经济发展和人们生活中有着不可替代的作用。随着科技的发展，电力通信液逐渐实现了高效率的光纤通信，这种通信方式降低了成本，提高了通信效率。但在运行过程中依然存在一定的技术障碍，基于光纤通信对于电力通信发展的积极影响，研究并更新光纤技术具有必然性。

参考文献：

[1]范秀国.浅析电力通信中光纤通信技术的运用与影响[J].通讯世界，2017（4）：89.

[2]陈文刚.光纤通信技术在电力通信中的具体应用分析[J].建筑工程技术与设计，2017（32）：1579—1579.

[3]刘骊，刘燕.电力通信专网中无线通信技术的运用[J].建筑工程技术与设计，2018（16）：5413.

[4]周海秋.光纤通信技术在电力通信中的运用[J].通讯世界，2014（19）：1-2.

[5]郝果清.光纤通信技术在电力通信技术中的应用[J].人力资源管理，2018（11）：569.

[6]李云红，王宪，王云逸.光纤通信技术在电力通信网建设中的应用[J].中国新通信，2018，20（21）：13.

论文作者:周婷

论文发表刊物:《电力设备》2019年第2期

论文发表时间:2019/6/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ae660e719861621367c6c34c.html