# 楼宇智能化中的安全防范技术论文_李月伟

摘要：智能楼宇安全防范离不开科学技术的发展，建设智能楼宇安全防范系统也不是一朝一夕就能完成的，随着智能楼宇的广泛应用，使得我国的智能楼宇安全防范系统的设置技术越来越成熟，随着智能楼宇的不断发展以及我们施工的经验的不断丰富，我国的智能楼宇建设应用必能向上一个新的台阶，其安全防范系统的应用也会越来越高效。

关键词：智能楼宇；安全防范系统；研究；应用

引言

人们的生活水平不断提高，居住环境得到前所未有的改善，在此基础上，人们对住宅小区和大厦不仅仅再是简单的挡风遮雨以及保暖避寒，对于其安全性的要求逐渐增强。本文通过对智能楼宇安全防范问题的深入研究和应用，讨论了居住信息化和安全问题，希望为日后楼宇智能化的建设提供参考。

一、智能楼宇安全防范系统含义

安全防范，顾名思义就是对于未知的危险因素作好准备与保护工作，该工作是用来应付攻击或避免受伤等不可预见的事情的发生。我们应当了解：安全防范属于预防性的安全技术，他重点起到的是防御的作用。

二、智能楼宇安全防范系统的构成

在智能楼宇中，通过在建筑物中放置安全防范感应器、构建安全防范体系来实现真正意义上的安全保护的，借此让技术防范这一新生手段在社会中得以为人所接受并且投入使用。当然，从产品的生产到组成再到出厂检测工作一定要严格合理，进行系统建构和社工过程中都要规范合理，严格按照相应规定的流程来操作，这样才能保障智能楼宇的安全。

三、智能楼宇安全防范系统的要求

由于居住环境不同，对智能楼宇安全防范系统的要求也不尽相同，但主要分为四点：（1）防范作用。每一个安全防范系统都必须起到防患于未然的作用，对建筑中的住户和财产进行保护。因此，防范作用在智能楼宇安全防范体系中占有重要地位；（2）及时报警。对于威胁人身安全或者财产受到侵害的情况，安全防范系统要能够及时的发出警报声，将异常情况上报；（3）时时监视。安全防范系统应该能对智能楼宇中必要监视的地方进行时时监视，并将相关视频记录存储起来，为日后所需做好准备；（4）自检功能。智能楼宇中的安全防范系统应该可以定期进行系统内部自检，将错报漏报的情况及时上报。

四、智能楼宇安全防范系统的应用与研究

4.1访客可视对讲子系统

访客可视对讲子系统通过在监控中心、小区出入口、梯口、住家内配置系统，提供访客、住家、管理人员三者之间的两两通话，住户和管理人员可以掌握来访人员情况。该方式加强了管理人员对外来人员的管理，方便住家与管理人员之间的交流。访客可视对讲子系统应具备如下功能。对讲主机应能正确选呼任一对讲分机，并能听到回铃声；对讲主机选呼后，能实现小区出入口与住户、楼栋口与住户间对讲或可视对讲，语言（图像）清晰；对讲分机能实现电控开锁；对讲主机可使用密码、钥匙或感应卡等方式开启访客（可视）对讲电控防盗门锁。访客可视对讲子系统主要由以下几部分组成：管理主机；信号转换器；单元门/围墙门门口主机；主机选择器；单/多路保护器；室内分机；电锁；集线器；辅助设备。

4.2视频安防监控子系统

视频安防监控子系统的主要针对小区重点区域如：小区出入口、小区周界、单元出入口、电梯轿箱、车库出入口、车库内部等进行监看、监控图像储存等。另外对前端摄像机的变焦镜头、全方位云台、中心监视画面的切换等，中心设备需要随时进行必要的操作控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆视频安防监控子系统符合国标GB50348、GB50395的相关要求的同时，还符合以下功能要求：系统具有图像切换功能，并根据系统的配置，能控制摄像机镜头、云台等；系统具有时间、日期的字符叠加、记录和调整功能，字符叠加应不影响对图像的监视和记录效果，字符时间与标准时间的误差应在±30s以内；系统预留视频联网接口，联网接口符合DB33/T629的相关要求；系统能够通过局域网、无线局域网相连，实现远程监视、录像回放、备份及升级；系统具有视频移动侦测功能，宜具有人脸识别、行为识别功能。视频安防监控子系统主要由：摄像机；镜头；网络硬盘录像机；控制键盘；监视器；硬盘；智能DVS；智能分析主机；网络存储设备；电脑（包括监控软件）辅助设备几部分组成。

4.3监控中心

监控中心可设置在住宅小区的保安室或物业办公室，集中管理综合安全防范系统的所有子系统，利用安全防范技术进行安全防范，首先对犯罪分子有种威慑作用，使其不敢轻易作案。一旦发出了入侵、盗窃等犯罪活动，各系统能及时发现并发出报警，电子地图能指示犯罪分子的作案地点，电视监控系统能自动记录下犯罪分子的作案过程，通过对讲系统及时指派保安人员对罪犯进行控制，节省了大量的人力、物力。紧急事态发生时也可通过监控中心的报警按钮及时通知所属公安部门，使其了解事态发展并及时调配警力，保证了业主的人身和财务安全，使小区内的生活和谐，秩序井然，为群众提供高质量的生活和居住环境。

4.4电子巡查子系统

电子巡查子系统选用离线式产品，巡更点采用粘贴安装，主要设置在周界、闭路电视监控角度范围之外地区、地下车库、重要公建、主要通道处等位置。根据巡更点的分布及区域防护要求不同，对小区巡更点的分布设立巡逻路线，不同巡更路线尽量少的重复巡更点（特别地点除外），原则上巡更路线可以覆盖整个小区。电子巡查子系统主要由以下几部分组成：巡检器；数据下载器；巡更点信息钮；管理主机；打印机。

4.5入侵报警子系统

入侵报警子系统通过选用可视对讲系统住户安保型室内机，外接各种安防探测器，及住户在自家卧室、客厅、洗手间等区域设置紧急求救按钮等，并接入可视对讲室内分机上，在发生意外或紧急情况时，可通过紧急按钮向小区控制中心呼救，寻求小区人员的帮助。入侵报警子系统主要由以下几部分组成：探测器（红外对射探测器、微波探测器、开关式探测器、声控探测器、振动探测器、燃气泄漏探测器、双技术探测器等）；报警主机；报警操作键盘；声光报警器；联动照明灯；辅助设备。

4.6停车库（场）管理子系统

停车库（场）管理子系统主要是通过技术手段加强对车辆的管理，达到物业收费、停车安全、方便用户等目的。目前的主流技术手段包括感应卡识别技术、联网管理等。系统对内部车辆采用长距离感应卡，对外部车辆采用入口保安人员遥控控制，车辆快速通行；在车辆出入口安装车辆出入管理设备；对小区出入口设备和地下车库管理设备采取分两层管理并分别完成多进多出，包租卡可以在小区进口自动远距离感应刷卡。停车库（场）管理子系统主要由以下几部分组成：控制器；电动道闸；地感线圈；出/入口机；感应卡；发卡器；电脑（包括管理软件）；辅助设备。

结语

总而言之，随着现代科学技术的不断发展，人们对生活质量有了更高的要求。智能小区也成为居民小区发展的必然趋势。作为居家安全守护神的综合安全防范系统是智能小区建设中不可或缺的一部分。综合安全防范系统是一个标准化、多层次、全方位和集成化的现代化智能系统。

参考文献

[1]许俭.入侵报警系统与视频监控系统联动应用的实践教学实施[J].科技经济市场，2014，10：170.

[2]张宇晖.云计算技术在楼宇智能监控系统中的应用研究[J].科技与企业，2014，23：59-60.

[3]张吉春，高洁.安全防范与智能楼宇[J].中国人民公安大学学报（自然科学版），2006，01：70-72.

[4]许毅平，周曼丽.智能楼宇综合管理系统的设计[J].计算机应用研究，2003，06：92-94+119.

论文作者:李月伟

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第4期

论文发表时间:2018/6/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ae7643e975f1a57db3875da0.html