# 智能建筑电气安装施工技术研究论文_陈海金

云南耀邦达电力工程有限公司 云南昆明 650000

摘要：智能建筑实施建设施工期间，电气安装往往属于关键内容或环节，对智能建筑广大使用者日常生活有着直接影响，合理科学地开展智能建筑当中所有电气设备安装技术操作工作，对智能建筑总体建设质量影响较大，需得到广大技术员的充分重视。鉴于此，本文主要针对智能建筑当中电气安装的施工技术进行了综述分析，望能够为相关专家及学者对这一课题的深入研究提供有价值的参考或者依据。

关键词：智能建筑；电气安装；施工技术

电气安装是智能建筑中十分重要的一个部分，对用户生活水平造成很大程度的影响，合理安装电气系统能提高建筑质量，为用户营造安全稳定的用电环境。另外，智能建筑对电力安装施工提出了更为苛刻的要求，而在智能建筑中电气安装是关键环节，要是对电气安装合理度不够，就难以将智能建筑的重要作用充分发挥出来，故而在开展智能建筑工作的时候，务必提升电气安装水平，提高电气安装质量，促进建筑行业可持续发展。

1智能建筑电气安装概述

1.1智能建筑电气概述

智能建筑电气工程是个复杂的系统工程，包括供配电系统、照明系统、防雷接地系统等强电系统，以及火灾自动报警系统、安全防范系统、建筑设备自动化系统、有线电视系统、综合布线系统、会议系统、有线广播及扩声系统等弱电系统。在智能化建筑中，系统设备（主机、网关、通信设备、控制屏等）、系统输入与输出设备等构成了电气系统设备监控系统。

1.2智能建筑电气安装施工原则

一是安全：电气安装施工中，既要考虑到施工人员的安全，更要掌握好交付使用后的用户用电安全。例如线路衔接安全、供电负荷安全、供电功能性安全、供电设施维修安全等。二是经济：在进行施工时，如何让电气装置在其操作过程中发挥出最大经济效益，是我们密切关心的问题。需要分析各种因素，节约成本消耗。三是节能：节能表现在两个方面，一是节能电气产品的运用，如各种相关的线路、设备等；另一是线路铺设时的科学性设计，减少重复性。

2智能建筑电气安装施工技术

2.1做好准备工作

无论是何种性质的工程，都需要做好充足的准备工作，首先施工人员和设计人员要做好沟通工作，详细校对施工图纸，对需要的建筑物，设计功能及需要注意的事项等内容进行分析，进而有效地避免各类问题。还需要根据施工情况选择施工方案，保证施工方案的实用性和便利性。然后要严格控制每一个配件质量，确保设施更加可靠，倘若管线从混凝土中凸显出来，不要折弯或折断管道，以免造成一些不必要麻烦。在管线比较多的情况下，要按照秩序进行铺设，对于复杂的管线要标记清楚，标注管线的用途，这样就在需要时快速找出相应的管线。最后要做好施工设备的准备工作，只有合理应用施工设备，才能提高施工效率。

2.2安装配电装置和开关插座

在进行智能建筑电气安装施工过程中，安装配电装置是关键部分，配电装置可以为整个工程各个设备提供需要的电力，保证电力能源的及时供应。配电装置工作效率的高低直接影响着工程施工进度，所以做好配电安装工作是非常重要的，在具体的施工操作中要提醒施工人员必须严格按照施工图纸的要求来安装配电装置，对各种设备进行科学控制，如果发生施工问题要与专业人员探讨和分析，不要随意配置，最大限度保证智能建筑电气安装的安全可靠。

开关插座在电气系统中作用是非常显著的，在施工当中通过暗装方式来安装开关和插座时，需要将线盒内部的所有引出导线、开关和插座面板连接好，把开关和插座引出导线放入在线盒中，并且使用螺丝对正固定好面板，进而确保固定面板端正、封面平整。其次在安装开关和插座时，采用明装方式就是先把线盒内部的引线穿过塑料台中的孔洞，之后将塑料台规定好，并且维持封面的整齐性和平整性；然后再将地线和相线引出来，与相应位置相互结合从线孔中穿出，严格按照相关标准和要求来固定导线。除此之外，开关和插座务必安装在塑料台上方，且根据具体位置进行找正处理，还要利用螺丝固定好，盖上开关和插座的保护盖板。

2.3管路敷设

管线安装是电气施工中必然会涉及的问题，只有做好电气管线预留预埋工作，才能更好地开展电气工程施工。“管线综合布置技术”是不错的选择，依靠计算机辅助制图手段，在未施工前根据图纸在计算机上进行3D（三维图）“预装配”，根据模拟结果，结合原有设计图纸，进行综合考虑对施工图纸进行深化，从而达到实际施工图纸深度。应用“管线综合布置技术”极大缓解了在机电安装工程中存在的各种专业管线安装标高重叠，位置冲突的问题。不仅可以控制各专业和分包的施工工序，减少返工，还可以控制工程的施工质量与成本。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4配电箱安装

配电箱是接受电能和分配电能的设备，也是电力负荷的直接控制器。工程中配电箱数量众多且型号复杂，部分配电箱还受楼宇规格、消防安全设施等弱电专业的影响，箱内原理复杂、设制更为严格，因此，要根据工程实际合理选择配电箱。在施工中，配电箱的安装要注意以下几点：配电箱进、出线开孔准确，安装平整、稳固；按照规范要求选择导线的颜色；箱内导线连接施工牢固、紧密、不松动；箱体有安全可靠的中性线和保护接地接线端子；保持配电箱内外整洁，并有清晰的编号。

2.5电缆敷设

进行电缆敷设时，多根电缆之间不宜交叉敷设，电缆之间有序排列并进行固定，在埋设电缆线路和接头处设置标志牌；高低压电力电缆和强弱电控制电缆的敷设应按照由上而下的顺序进行；在桥架上的控制电缆不能超三层，制作电缆接头时，严格依照设计要求进行；制作电缆接头必须要一次完成，不能让剥开的电缆接头放置在潮湿的环境中，以免损坏电缆的绝缘和芯线，对其进行密封处理时，先进行防潮防尘处理，再进行密封处理。

2.6科学应用各项安装技术

2.6.1弹线定位

为确保项目施工稳定性，施工图必须清晰标注，确保施工技术员能够明确所有施工结构位置及尺寸，确保精确地开展技术操作。弹线定位期间，应当依据预先确定好干线进行主线布置操作，结合桥架线路中心线，将桥架线路实际位置确定好，防止影响到整体施工技术操作效果。

2.6.2金属的膨胀螺栓安装

弹线定位技术操作完毕后，为确保结构稳定，应开展金属的膨胀螺栓安装技术操作。金属的膨胀螺栓具体安装技术操作期间，技术员应当考虑到桥架重量、弹线位置情况下实施金属的膨胀螺栓安装，所选材料必须符合各项安装技术规范及标准，以保证金属的膨胀螺栓整体安装效果。

2.6.3支架及吊架安装

弹线定位、金属的膨胀螺栓安装均完毕后，需及时安装支架及吊架，保证智能建筑所有电气设备稳定可靠地运行。安装技术操作期间，应有效防止因温度、外部天气、人为等各方面因素下所致开裂与倾斜等问题状况，防止影响到智能建筑所有电气设备实际运行的稳定及可靠性。处于有着一定坡度建筑物部分电气设备位置开展支架及吊架安装期间，应尽量择选相同坡度支架及吊架，以免有不利于安装技术操作的情况出现。

2.6.4科学构设接地装置

接地装置需敷设与地面相距50cm以下的位置，人工的接地体需设距建筑物所在出入口3m处，如果＜3m，则需保证其能够＞1m局部的埋深，也可采取绝缘处理措施。针对建筑物的基础埋深应＞0.5m，期间需充分考虑到基础与预埋设备具体的高度各项因素。箱形或筏形基础、条形基础，期所在基础底面需设好肋梁，不同桩基类型需多设基础拉梁或承台梁，均与基础部分接地体的装置构设标准相吻合。

2.6.5防雷接地

防雷接地该项技术措施主要是为防止安装电气设备期间或者后期实际使用期间有漏电伤人等事故发生，要求防雷接地该项技术措施，应当确保金属构件与支架均能够接触地面。先接地线，干线接地、暗敷引下线、安装避雷带或者避雷针等，以对智能建筑内部所有电气设备起到一定保护作用。

3结束语

对于智能建筑来讲，电气的安装技术和施工质量会直接影响到智能建筑的整体效果和质量。因此在安装时需要利用更加完善的规章制度，采取有效的防护措施，对整体进行严格的监督和管理，保障电气安装技术落到实处，提高整体的建设效果和质量。这样也能够促进建筑行业的快速发展，为我国社会经济发展奠定良好的基础。

参考文献：

[1]杨琛.智能建筑电气安装施工技术措施的探讨[J].中外企业家，2018（35）：118.

[2]李慧.智能建筑电气安装施工技术措施的探讨[J].智能建筑与智慧城市，2018（11）：35-36.

[3]张明明.浅析建筑电气技术在智能建筑中的应用[J].四川水泥，2018（10）：63.

[4]刘丽琴.现代智能建筑电气安装技术要点[J].科技经济导刊，2018，26（28）：64.

[5]陈锦清.智能化建筑中电气施工的技术要点[J].山东工业技术，2018（21）：119-120.

论文作者:陈海金

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ae8e251fd807715c6bff3d28.html