# 市政给水管道常见事故及其防治论文_范少鹏

摘要：当前，我国城市规模不断增大，城市人口密度快速上升，这对于城市供水来说是一个严峻的挑战，特别是对于城市一些老旧区域，给水管网设施老旧，安全隐患较多，在更大的运行负载压力下非常容易出现渗漏、爆管等事故，严重影响了城市居民正常的生产生活，降低了居民的生活质量，因此市政给水管理部门应加大事故防治力度，投入更多的人力和物力，全面提升市政给水管网建设质量和运行效率，确保管道的安全稳定运行。

关键词：市政工程；给水管道；事故；防治

引言

城市发展过程中，市政给水管道工程作为城市基建设施的重要组成部分，对城市生产、生活的影响非常巨大。市政给水管道工程一般具有点多、面广、线长的特点，而且大量的市政给水管网需要埋置于建、构筑物以下，若市政给水管道工程施工过程中不能控制好质量，很容易影响市政给水管网运行及人民群众生产生活。

1市政给水管道常见的事故

1.1金属管道腐蚀

金属管道腐蚀导致的管道渗漏是老旧城区管网的常见故障，出现这种现象主要是由于以往的老式管道多采用铸铁等材质制作的管道，这些管道深埋在地下土壤之中，大多无防腐或防腐不到位，在长期的使用过程中很容易与土壤中的酸性物质发生化学反应，导致管道不断锈蚀。此外，在管道内部也会发生不同程度的腐蚀，这主要是由于水体的酸碱度不均衡，水中可能存在酸或碱性金属离子，长期使用会导致金属管道内壁生锈、结垢，进而导致管道腐蚀，影响居民的安全卫生用水。

1.2管道渗漏

建筑给排水工程施工中管道渗漏问题是常见的一种施工质量问题，通常情况下造成施工完成后出现管道渗漏问题，主要原因有以下两个方面，一是用于给排水工程施工的材料不符合设计要求，材料本身存在质量缺陷，最后导致的管道渗漏，这种由于施工材料不合格造成的管道渗漏问题主要是由于施工方为节约成本而造成的，同时业主或相关单位的验收不严格也是造成这种问题的原因。二是给排水工程施工过程中未严格执行施工规范和施工工序，造成最终施工整体质量不合格，这种不合格出现的管道渗漏多数渗漏点位于管道连接处。

1.3外部环境影响造成的事故

在给水管道运行过程中，外部环境的快速变化也会对管道性能产生较大的影响，比如在我国北方地区冬夏交替温差变化非常大，热胀冷缩效应导致管道接口连接部分出现密封不严，导致渗漏现象的出现，还有一些密封橡胶圈在反复的冷热交替过程中出现老化现象，会使密封圈出现不同程度的损坏，造成管道接头和阀门处发生渗漏。对于一些室外架空管线来说，光照对于防腐层或保温层也有较大的不利影响，在强紫外线照射下，防腐层或保温层容易出现结构异化，出现脆裂，严重影响管道外层的防护性能。

1.4高压爆管

市政供给管道材质老化是造成高压爆管事故的主要原因，在部分老旧城区，很多管材都是DN400以下的小管径铸铁管道，运行年限都已经接近30年左右，已经超出了铸铁管道的使用年限，受当时材料和加工技术工艺的制约，这类管材一般在服役20年左右就会出现裂缝现象，“超期服役”普遍，特别是近年来我国城市化发展迅速，城市人口密度明显增大，生活水平也不断提高，人们的用水需求量也显著增加，必须增大供水压力才能满足人们的使用需求，而这些老旧管道难以承受较高水压，特别是在管道接口、弯头、法兰、阀门等部位特别容易发生管道渗漏或者爆裂事故。

2市政给水管道事故的有效防治措施分析

2.1采用管道远程监控技术

给水管道远程控制系统是一种依托于计算机控制和电子信息技术的自动化系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆利用远程监控技术可以实现管网运行实时采集状态数据、设备控制、故障报警等各种功能，实现对整个给水管网运行状态的在线监控，使整个给水管网系统处于安全、稳定、可控的状态下，从而实现管网输配系统的集中统一调度管理。该系统主要应用于生产调度工作中，主要分为压力测点、水质测点、水厂二级系统、管网测点压力、水质数据测量等，利用无线信号传输可以将管道内采集的各项参数传输到调度监控中心供运行人员进行分析，如果管网出现异常情况，系统会自动提示或报警，并通过统计数据提供管理决策。该系统的运用将使我们能够充分实现管网系统文件的数字化管理。同时，通过建立管网系统中心数据库，既能够准确定位埋地管线的位置、深度、阀门井、及其他地下管线的位置，还可以为管网规划、改扩建和管网施工等实际生产运行提供可靠的信息化保障，提升管道维修工作效率。

2.2给水管道的渗漏水、闭水试验不合格的防治措施

在对给水管道进行安装施工之前，需要对给水管道进行闭水试验，只有通过闭水试验的要求才能够对这些管道进行使用;与此同时，还要对雨水管进行管底平接，防止外界水渗漏到给水管道所在通道;另外，需要对给水管道的坚固性进行检查，确保给水管道相对比较坚固，能够使用更长的时间，这样就可以有效的避免给水管道渗漏水通病的发生。

2.3及时更新老旧管道

在老旧城区，大多数管道质量参差不齐，许多在役给水管道已超过最大使用寿命，老化和腐蚀现象十分严重，经常导致管道各种泄漏或爆裂事故。特别是低洼棚户区及老旧建筑供水管网中的管道老化、阀门腐蚀非常严重，形成供水安全隐患，因此，有必要对这些管道进行更换，新管道的材质和质量不仅决定了它能否为用户提供足够的压力和高质量的用水，而且直接影响管道供水水质安全。在进行管道更新时，首先要满足安全卫生的要求，在此基础上，还应考虑管道的使用寿命、运输施工便捷性、维护难易程度、管道耐腐蚀性和管件安装的密封性能等因素。比较常用的供水管材主要有无缝钢管、球墨铸铁管、钢筋混凝土管、硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚乙烯(PE)管等。

2.4完善应急抢修制度，降低事故损失

市政供水管网供水部门应建立完善的管网事故应急抢修制度，并根据供水管网敷设区域进行分片区统筹管理，明确所在区域维护抢修人员的工作职责，一旦发生事故就要迅速抵达现场。紧急抢修应该与远程监控系统进行联动，通过监控系统报警准确定位故障发生位置，并根据故障区域合理调配附近的维修维护人员进行紧急维修。在进行维修施工过程中，管理人员应对周边车辆和人群进行有效隔离和安全警示，防止施工现场车辆和行人混乱，引发安全事故。此外，要加大抢险机械设备和专用车辆的投入，配备技术更先进的检测仪器和施工设备，提升紧急抢修工作效率，以尽快的恢复管网供水。

结束语

造成市政给水管网故障的原因是多种多样的，主要包括环境不利影响、管道老旧失修难以承受高压以至爆管、管道腐蚀生锈造成的渗漏和锈块堵塞等，由于管道处于地下，安全隐患不易发现，所以必须加强日常巡检，并利用先进的远程监控技术对管道压力指标和关键设备运行状态进行有效的实时监控，并建立应急维修机制，一旦出现故障要快速抢修尽量降低事故损失。总之，市政给水管道事故预防要从技术创新和加强管理两方面双管齐下，为城市居民的稳定供水提供有力保障。

参考文献

[1]闫祥.城市给水管道的常见事故及其防治[J].山东工业技术,2018(22):91.

[2]李文娟.市政给水管道工程施工质量通病分析及防治措施[J].居舍,2018(09):14.

[3]耿越.浅谈市政给水管道工程施工质量通病及防治措施[J].民营科技,2018(02):109.

[4]张立波.城市给水管道的常见事故及其防治[J].科技经济市场,2017(06):40-42.

[5]时启权.城市给水管道的常见事故及其防治[J].民营科技,2016(05):102.

论文作者:范少鹏

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aea502dab1b68160b1edde7e.html