# 某炭黑制造企业新建项目控制效果分析论文_王星

摘要： 目的 识别某炭黑制造企业新建项目的职业病危害因素，提出有效建议。方法 通过定性定量评价，对新建项目进行综合分析。结果 炭黑、煤焦油沥青挥发物、苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、噪声、高温为该项目的职业病危害关键控制因素。各岗位工人及所在工作场所接触化学毒物的浓度及物理因素的强度均低于工作场所有害因素职业接触限值。结论 结合项目建成后的实际作业情况及接触危害因素的频度与强度，综合判定该项目为职业病危害严重的建设项目。该项目基本落实了各项职业病危害防护设施，保证了职业病危害的防护效果，具备职业病危害防护设施竣工验收条件。

关键词： 炭黑制造；职业病危害；控制效果

中图分类号：R135 文献标识码：A

炭黑（carbon black），又名碳黑，是一种轻、松、细且表面积很大的黑色粉末，主要用作橡胶的补强剂和填料，也用作着色剂、紫外光屏蔽剂以及许多制品的重要助剂。因某炭黑制造企业新建项目在运行过程中，产生（存在）粉尘、化学毒物、高温、噪声等职业病危害因素，为保护职工的健康及其相关权益，防治职业病，促进企业健康发展，笔者所在单位于2019年2月接受委托对某炭黑制造企业新建项目进行了职业病危害控制效果评价。

1 内容与方法

1.1 调查内容 主要包括新建项目的原料罐区（包含原料油中间罐）、反应装置、主滤袋装置、造粒及干燥装置、产品料仓、仓库及包装。

1.2 方法 根据项目职业病危害特点以及职业病危害评价目的需要，依据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《职业病危害评价通则》（GBZ/T277—2016）[1-2]，采用现场调查法、检测检验法、职业健康检查、检查表法等进行进行定性、定量分析，对新建项目试运行期间工作场所劳动者职业病危害因素接触水平、职业健康的影响进行正确评价，以便确定职业病危害的关键控制点，提出相应的防护对策。

2 结果

2.1 生产工艺特点

该建设项目采用先进的炭黑反应炉结构和工艺控制参数，兼容了国内外先进的新工艺软硬质炭黑生产工艺，实现了炭黑收率最高、能耗最少的生产工艺。微米粉碎机、磁选机、筛选机等炭黑精制设备配置到生产工艺流程，确保产品质量符合美国ASTM标准。采用高效的脉冲袋滤器，收集效率达99％以上,主袋滤器分离排出的尾气全部充分利用，一部分作为回转干燥机燃烧炉的燃料，大部分用作电厂尾气锅炉的燃料,项目排放的废气符合国家规定的环保指标排放要求。

2.2 职业病危害关键控制点分析

2.2.1 原料油卸车及油泵输油环节存在苯、甲苯、二甲苯、焦炉逸散物等。

2.2.2 炭黑反应炉反应环节存在苯、甲苯、二甲苯、焦炉逸散物、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、炭黑粉尘等；在反应过程中需要保持一定的温度，锅炉及其他参与反应的设备均存在高温；各种风机运行过程中存在噪声；袋滤器、贮罐、成品罐及包装环节均存在炭黑粉尘。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 职业病危害因素检测结果与分析

2.3.1 对存在苯、甲苯、二甲苯、焦炉逸散物、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、炭黑粉尘等化学因素的工作地点，进行定点短时间采样和个体采样，检测结果均低于职业接触限值。

2.3.2 该项目物理因素的测量结果均低于职业接触限值。高温测量，因检测时间为2月份，为非高温季节，此测量数据仅作参考，应在高温季节对高温进行补测。

2.4 职业病防护设施分析

该新建项目生产设备管道化、密闭化，装置生产进出物料过程现已采用自动化、机械化控制，储槽罐区、生产装置主要设备等场所设置电视监控系统，减少操作人员与有毒有害物质的接触概率，以有效降低职业病危害。该项目炭黑螺旋输送机、贮存提升机、包装机与炭黑包装系统等处，均设有吸尘系统，并且设有包装车间。包装区散落的炭黑、检修设备散落地面的炭黑用移动式吸尘器收集，化验室的废炭黑设置吸风罩单独集中处理。炭黑主生产装置露天布置，充分利用自然通风。操作温度大于60℃的设备及管道设隔热层（硅酸盐材料）。

3 讨论

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》[3]，结合项目建成后的实际作业情况及接触职业病危害因素的频度与强度，综合判定项目为职业病危害严重的建设项目。该项目在设计、施工、运行中遵循了国家关于建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的原则。职业病防护措施与设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。通过职业卫生调查和职业病危害因素检测分析，采取的职业病危害防护措施达到了较好的效果。该项目分区明确，工艺技术成熟可靠，设备布局、建筑卫生学要求、辅助用室设置等符合国家有关法律、法规、技术标准的要求。

此次评价针对职业病危害应急救援、职业卫生管理、职业健康监护等方面提出了补充措施与建议，如落实此次报告提出的控制职业病危害的建议，进一步完善各项职业病防治措施，加强职业卫生管理，可达到更好保护劳动者职业健康的目地。

参考文献：

[1]中华人民共和国卫生部. GBZ 1-2010 《工业企业设计卫生标准》 [S].北京：人民卫生出版社，2010.

[2]国家卫生和计划生育委员会.GBZ/T277—2016 《职业病危害评价通则》 [S]. 北京：中国标准出版社，2016.

[3]国家安全生产监督管理总局 .《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》[S] .北京：煤炭工业出版社，2012.

（作者简介：王星（1970-），男，山东淄博人，本科，工程师，研究方向：职业卫生。

地址：山东省淄博市张店区南京路121号 淄博市职业病防治院检测评价科 ，邮码255000；

论文作者:王星

论文发表刊物:《健康世界》2020年2期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aebb4f46ab0df1dab16dfda8.html