# 关于智能防护技术在电网调度运行中的运用探讨论文_陈祎秋

（靖江市供电公司 214500）

摘要：随着科技的发展，电力技术含量不断提高，对电力企业工作效率的提高起到了积极的作用，并加快了调度工作向智能化方向发展的进程。本文对电网调度中智能防护技术应用进行了分析，论述了防护技术的结构框架和实现功能。通过实践表明，在电网调度运行中采取先进的智能防护技术能够有效避免人为调度导致的误操作和集控运行人员的误遥控动作。

关键词:电网调度；智能防误；系统结构

随着电力公司提出的“建设智能电网”发展目标，电网智能化发展取得了突飞猛进的进步，对电网建设管理、生产运行以及供电质量等方面都提出了更高的要求。电网调度操作愈加频繁和复杂，对调度人员的业务技能和职业素质也提出了进一步要求。电网事故的产生一个主要因素是由于调度人员思想上的不周全而造成的“误判断、误操作、误调度”。因此，基于电网调度中智能化防护技术的应用具有实际应用价值。

1电网调度防护系统的架构

电网调度运行智能防误系统是利用实时监测工具对电网运行数据和接线模式进行监视储存，并以此为基础，利用存储的数据实现对电网调度指令的远程控制和校验。当前电网调度中的OPEN3000等一系列的调度自动化系统不仅实现了电网调度操作票智能生成、流程监控、智能约束机制等功能的有机结合，同时，利用计算机网络技术，以电力系统为依托，为变电站调度人员提供了一套功能完善的智能防护工具。

1.1系统的边界

如图1所示为某电网公司引进的电网调度运行智能防误系统边界划分结构图。从图可以看出，该智能防误系统的结构主要分为网络指令和操作票智能核对量部分。系统结合了OPEN3000系统以及多种智能调度检修票系统，并实现了各系统之间的独立运行。

基于OPEN3000系统下的图形平台子菜单提供了多种服务功能，从而满足了系统电网设备、电气图形、设备模型、调度指令、数据校验功能的集成。OPEN3000系统内部存储的操作票数据能够无线共享，这样便于统一维护；电网调度操作检修票中输变电设备共享的检修申请票数据，实现了状态信息和数据资源的同步跟新。

1.2智能防护系统数据架构

电网调度中智能防误系统相较于其他数据系统间存在的相互关系如图2所示。对图2进行分析可知，电网调度智能防误系统的基础数据支撑系统主要包括了电网能量控制系统（EMS）和安全生产管理信息系统（PMIS）。

EMS系统能为系统提供多种不同类型的数据，如电网运行实时数据、设备模型结构、矢量图等数据。其中，基于CIM标准构建了电网设备模型数据，基于SVG标准构建了系统的图形数据。在这些图形模型中设备的投运标识是至关重要的。从而满足系统能够根据设定的定期检验调度来修改自动化系统的拓扑结构，并及时跟新和存储。

PMIS是电网智能防护系统中的一种数据归档系统，通过PMIS，电网调度运行智能防误系统能够利用系统接口将所保存的电网运行数据定期发送到PMIS系统中进行存储，从而满足了两套系统之间电网调度数据的同步更新。

1.3网络发令系统架构

基于智能防护系统中的网络通信所生成的实施调度发令系统简称为“网络发令系统”，该系统中部署了检修票管理、操作票管理、调度日志等操作业务，通过电网调度区的外网从而实现了对地网络覆盖区各电厂、变电所等接收调度指令的的输发。系统的的网络指令下发流程如下：首先，地调终端下发电网负荷指令，通过互联网传输到网络内网发令消息服务器，通过数据转换器，将获得的指令转化为文件数据，并传输到文件缓冲区，通过外网网络发令消息服务器对转变后的文件指令进行读取操作，整个发令流程都是基于构建的闭环互联网络来实现数据的传递，一直到站端终端区。而网络中的指令汇报流程也是通过互联网络来实现数据的传递，并由地调终端来接收。

2智能防护系统结构

智能化电网调度防护系统的特点主要包括：功能强大、操作简单、方便维护，实现了计算机对电网操作的提前计算和控制，构成一个合理的操作规程。具体来讲，电网调度运行智能防误系统包括的功能如下：

2.1健全的安全约束功能

电网调度运行智能防误系统采用OPEN3000自动化系统结合先进的计算机技术实现了对电网运行和操作的合理分配和管理。在电网调度中的各环节利用数学算法对系统安全校验，OPEN3000等电力调度自动化系统对电网运行中的参数信号进行在线采集校验，利用系统设置的自动操作规则不断的进行经验累积，实现约束条件的不断扩展。运用潮流计算等数学分析方法，对电网和设备运行状态的参数进行分析，并分析设备运行和操作对电网所造成的影响，进而获得校验后的最终结果，避免由于设备和人为的误操作而对电网的安全运行造成影响。系统不仅利用自身的部规则实现了对电网功能的校验，并且通过对电网运行状态的分析和校验，建立一个健全的电网运行安全约束机制。

2.2在线电网调度操作票智能生成功能

智能防误系统操作界面分为实际操作环境和拟票环境，两个界面之间能够相互自由切换，这种界面设计模式在运行中的优点主要有：能够方便电网调度运行人员快速、准确的进行操作指令的编制；实现了操作票对调度指令的直接约束，并详细记录的操作和指令的每一个过程。根据电网的运行调度方式能够对全网校验，能够有效避免误操作的发生，一旦电网出现误操作时，能够及时生成操作票指导操作人员对误操作进行处理。

2.3强大的自定义编辑功能

智能防误系统具备了非常好的功能可扩展性，具体表现在以下几个方面：能够根据电网的实际运行状况自定义设备语句类型和操作票编号规则。系统能够根据设备的运行状况悬挂不同类型的标识牌，包括有人工作、接地线、请勿合闸等虚拟标识牌和地线。系统用户能够根据自身需求来自主定义业务流程。为此系统提供了多种不同类型的流程方式，满足了系统的常规性操作和应急性操作。

2.4超强人机对话功能

智能防误系统本身处理能够配备相应的防误操作功能外，还拥有一些辅助实用功能，包括系统的信息提示功能、警示功能、操作人员在下达调度指令时系统自动对操作指令进行记录功能等。调度运行值班室内有必要配备音响报警装置，对发生的误操作动作进行文字或语音、光电报警提示。根据变化的图形接线方式生成模拟操作动作以及语言，并对整个操作过程进行记录和储存。系统生产了功能要求的统计报表供调度人员对电网运行分析，从而很好的克服了人为计算导致效率低下的问题。

3结语

随着我国电网建设速度的不断加快，电网规模也越来越大，而在这过程中，基于电网规模的不断扩大，导致电网运行也极为复杂，所以，电网调度的安全性对于电网的稳定运行限定至关重要。电网调度的误操作是影响电网调度安全行动一个主要因素，同时，这也可以通过有效的技术手段和防范意识来降低电网调度误操作。在电网调度实操过程中，针对电网调度人员，应该建设一体化电网调度运行智能防误系统，实现对电网调动误操作的规避。

参考文献

[1] 梁守强.电力调度自动化网络的安全与实现[J].科技与企业，2012，11（20）：111-113.

[2]范孝良，杨化动，张文建，石玉.基于B/S模式的供电综合查询系统的设计.华北电力大学报，2001，28（4）.

[3]戴波涛.电网调度系统的安全管理分析.湖南电力企业安全文化（增刊），2005，25.

论文作者:陈祎秋

论文发表刊物:《电力设备》2015年第9期供稿

论文发表时间:2016/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aef2f3f82f0cc00c0248e823.html