# 对市政道路建设管网施工技术的几点思考论文_王艳芳

摘要：管网主要收集和排放污水和废水等，市政工程道路管网建设在城市交通系统中发挥着重要作用，利用主干管、支管和通往处理厂的管网实现在短时间内快速清除路面积水，确保市政道路建设顺利完工。利用市政工程道路管网建设也可以降低政府的维护成本，有效提高管网施工效率。

关键词：市政道路；建设管网；施工技术

引言

在最近几年的发展过程中，我国城市基础设施建设发展速度不断加快，各种不同类型的现代化施工工艺被广泛的运用到市政基础工程当中，在保证整个工程整体施工质量的基础上，还提高了工程施工单位的经济效益以及社会效益，为城市居民提供出质量更高的生活环境。现阶段在我国市政道路的设置形式上，主要是以重力流通管道的方式为主，在实际的施工过程中，通常情况下都是以大管避让小管，有压力的管道避让一些没压力的管道。由此可以看出管网的有效避让对保证市政道路管网建设工作质量有着重要的影响。

1市政工程道路管网施工问题

1.1管网基础平顺度问题

在市政道路管道施工过程中，平顺度问题十分重要。影响管道施工平顺度的原因有两种，一种是管网沟槽开挖的精度较低，另一种是人工支护道路沟槽开挖精度较低，导致在这两种情况下，路面的平顺度相对较差。此外，在市政道路管网施工的过程中，机械开挖时的许多操作是由人工进行高操作，人工操作的误差相对较大，导致平整度存在差值，在程度上降低混凝土管的平滑性，直接影响市政工程道路管网的施工，同时极大的降低施工的质量。

1.2管网错位问题

在市政工程路面排数管网施工的过程中，由于管网错位问题，导致管网出现错位的情况。排数管网的错位直接影响功能性，同时还会影响市政工程路面存在积水，进而形成路面倒坡的现象。产生管网错位的原因还有很多，例如，环境因素和人为因素都能影响管网发生错位的现象。从人为因素分析，可能是由于工作人员没有对市政工程路面管网周边的地形地貌进行实地考察，导致管网无法使用或管网存在问题等。另外，在管网投入使用的过程中，一些细小的沙粒、石头等杂志也会对管网形成影响，由于长时间的杂质沉淀会让管网的管壁逐渐变薄，导致管网无法正常使用，影响后续的工程建设，大大降低管网的使用寿命。

1.3地下错杂管道因素

由于市政道路建设需要在城市交通网络中进行，施工建设的路段就需要进行隔离防护，暂时性的改变附近交通运输和出行路线。伴随我国城市化进程的飞速推进，全国范围内的各个城市都处于规模不断扩大、设施不断引进的发展状态，相应的，城市地下的管线也实现了大面积、全方位的铺设。由于地下管道以及线路复杂繁多，主要包括供水管道、燃气管道、通信线路等等。如果在道路建设施工设计之前不做好详细的调查以及规划，非常容易造成其他基础设施线路以及管线的破坏。因此，地下错杂的管线因素也为市政的道路工程建设施工增加了难度。

2市政道路建设管网施工技术要点

2.1沟槽开挖技术

沟槽开发质量的高低直接影响到了市政雨污水管网的施工质量，因此相关施工单位在进行管道沟槽道开挖过程中，必须要保证工程施工的正常开展，有效提高沟槽开挖的实际进度以及对整个沟槽开发的施工质量进行严格的控制。现阶段在我国与污水管网的施工过程中，沟槽的开发工作是以人工开发和机械开发相结合的施工方法，有效运用先进的开发机械设备来进行沟槽的主体开发工作，当开挖到一定深度之后再转为人工开挖，通过这种开挖形式可以有效避免机械开挖对整个沟槽产生基础的破坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在沟槽开挖工作中，通常情况下会产生大量的土方，因此需要安排相应的车辆，对开挖完成之后的土方进行及时的清理，防止大量的土方积压对沟槽周围带来较大的压力。在此过程中还需要充分注重沟槽开发的深度检测工作，如果发生超挖问题需要及时做出相应的修复处理。

2.2管道敷设关键技术

在针对市政与污水管道的安装工作中，相关工作单位需要充分结合工程的具体施工方案，选择出质量更加的施工管材，充分保证管道材料可以具备良好的防腐蚀性以及良好的稳定性。在针对管道材料的选择工作中，首先，需要针对管道材料的内部水体压力以及管道外部的荷载来进行充分的考虑；其次，还需要针对管道材料的磨损以及以污水的具体冲刷状况来进行详细的分析和检查，在运送到施工现场之后需要对管道材料来进行压力检测，针对管道的外观是否存在油渍或者是损伤问题来进行有效的判断，保证施工管道材料符合施工要求之后，才可以正式进入到施工现场当中。如果检查发现管道质量不符合施工要求，需要针对这一批管道材料进行重新质量检测，并且对质量不符合规定的管道材料进行及时的更换，以此来保证整个雨污水管道施工的质量和效率。

2.3优化现有和新管网的配置

出于城市发展的需要，现有给排水管网与新管网之间的连接和配置必须安全稳定。首先，确定现有管网中存在的明泄漏和暗泄漏，并进行适当处理。对于拥有较大泄漏、跑、冒量的管道或阀门，必须及时更换新的管道或阀门。此外，用于给水和排水网络的配置优化方案需要在顶部充分整合环境变化的影响。考虑到由于城市规划和道路建设而减少覆土厚度的问题。可以预先重新计算管网深度，以避免干扰给水管和排水管的安全运行。

2.4优化新水管与现有管网的协调

为了在优化配置方面做好工作，将加大城市对现有给水和排水网络的升级和改造力度，并对城市现有的给水和排水网络改造工作以及城市规划，升级和改造进行有效且严密的结合。员工需要全面分析城市给水管道和排水管道网络中当前存在的问题。根据管网严重老化的情况，及时更换，充分考虑当地施工环境的影响因素，方便城市给水、排水管网的建设。对于旧的给水和排水管网，要有效地协调给排水管网和旧城区的改造计划。员工需要迅速找到明的泄漏点和暗的泄漏点，并做好处理工作。工作人员需要对明的泄漏和暗的泄漏的仔细检查，果断放弃原始泄漏和老化的排水管道，并及时更换新管道。科学地选择工程建筑材料，并合理运用耐腐蚀、耐高压的材料。优化给排水管网系统，优化成本，科学选择合理的管道材料，并根据工程运营和设计的要求，确保管网性能的可靠性。

2.5管网闭水试验技术

在管道铺设完成以后，要认真地对每一条管道都进行闭水试验，同时也要仔细地检查管道接口处的连接情况，如果出现问题，要采取补救措施。对于没有达到闭水设计要求的部分管道，要及时补救，如果无法补救，要及时返工。在全部检查完毕之后，对管沟要进行回填，同时在回填的时候要清除掉周围的杂物，如石头，杂草等，同时也要选择合适的夯实机械，确保管道结构的完整。

结束语

市政道路工程管道施工的流程和工艺看似简单，但实际上它能够对人们的日常生活产生很大的影响。因此，在市政道路工程管道施工过程中，施工和管道施工人员要严格按照施工标准和安装程序，控制好每一道安装工序，使管道施工更加的高效合理，为市政道路发展奠定坚实基础。

参考文献

[1]张韵,刘成林,杨京生.推进城市地下综合管廊建设可持续发展的几点思考[J].给水,2016(6期):1~3.

[2]栾吉强.对提高市政道路设计水平的几点思考[J].黑龙江科技信息,2016(5):215~215.

[3]韩星.市政工程道路管道施工技术要点的思考[J].农技服务,2017(11):185.

论文作者:王艳芳

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aefa126acbb7e859f4810bcc.html