# 工业设备的电气维护及保养方法研究论文_张晓峰

身份证号：13072219880520XXXX

摘要：工业设备的安全运行对于工厂企业的发展具有重要意义，可以提升工厂企业的工作效率，带来更高的经济效益。而工业设备的安装质量决定了工业设备能否正常运行，进行工业设备安装技术的质量管控能够有效减少质量问题的出现，有利于充分发挥设备的作用。因此在工业设备的安装过程中，需要加强安装技术管控工作，保证工业设备安全运行。

关键词：工业设备；电气维护；保养方法；注意事项

前言

随着我国工业产业在国民经济生产总值中所占的比重越来越大，工业设备的重要性也随之提升，因此在对工业设备电气进行科学合理地维护保养，不仅能降低企业成本，还能够对企业的持续发展起到支持作用。

1工业设备的电气维护及保养方法分析

1.1电气维护方法

1.1.1全面检查法

基于工业设备不断的增加，这对于电气设备维护提出了较高的要求，做好设备的日常维护对于设备安全运行具有重要的意义。在电气设备的实际检查过程中，设备维护人员需要根据设备运行的实际情况，结合设备出现的异常，选择科学合理的检查方法，以此来提高设备检查的工作效率。当设备处于异常的情况下，首先关闭设备电源开关，停止设备运行。而后在对设备运行状态进行全面观察，分析设备出现异常的影响因素，最后根据实际的检查结果，采取相应的设备维护方案。在对新型设备进行维护时，设备维护人员需要预先对电路分布情况进行了解和掌握，同时要加强对新型电气设备学习，了解其内部结构。在保证了解的基础上，积极开展全面检查法。

1.1.2深入检查法

当工业电气设备因故障而无法运行时，设备维护人员需要根据设备检修与维护流程，对出现故障的设备进行合理检查，主要观察设备外表是否存在裂缝、烧毁等破损问题。当排除外部故障的前提下，需要对设备内部结构进行检查，以此来深层度查找设备故障出现的部位，及产生故障的具体原因，及时将故障排除。在对设备进行检测时，如若不能够保证深入检查法落实到实处，则无法将故障彻底清除，这就会增加设备出现二次故障的可能。而此时设备故障将会较为复杂化，进而增加设备检修的难度。因此，只有采用深入检查法，才能够保证设备故障彻底排除，进而保证设备处于安全稳定的运行状态。

1.1.3排查分析维护

一旦电气设备出现故障，则一切生产毕将受损，影响着整个工业生产的顺利推进。因此，设备维护人员需要加大对设备检修力度，选择排查分析的方式开展相关作业。具体操作流程如下：

（1）设备维护人员需要根据设备检查的相关要点，通过排查分析方式对设备进行检查，进一步明确设备的故障点，根据实际的检查结果分析设备故障发生的原因，而当前这种排查方式，不但有助于提高了设备排查的效率，而且极大的提高了故障排查的准确性。

（2）对设备进行全方位排查，重点检查设备内部结构的基本状态，主要检查是否存在接线不良、线路分析是否存在遗漏之处等。

（3）通过运用排查分析法，更有助于发现设备故障点，能够以最短的时间锁定设备故障原因，而制定故障维护方案提供了重要保障。

1.1.4细节检查法

基于当前设备电气维护工作来讲，运用细节检查法进行故障排查，需要设备保持在断电的状态下进行，主要检查内容为：当前设备运行的实况，具有可以细化到微小细节，例如保险丝、接触器等。当完成设备检查后，在接通电源，以声音判断方式对设备运行状态作出诊断。细节检查法的综合运用，不但可以迅速锁定设备故障点，帮助维护人员制定妥善的应对方案，而且还有助于缩短故障检修的时间，提高了设备电气维护的工作效率。

1.2保养方法

1.2.1电动机保养方法

电动机作为设备的关键部分，在抗磨性方面对保养措施提出了较高的要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相关维护人员在进行设备维护时，需要结合电动机运行的工作环境、以及电动机实况，以此来提出电动机的具体保养方法。基于常规的检查法来讲，需要做好以下2点工作：

（1）运用常规检查法对电动机异常状态进行检查，一旦出现异常情况，则需要立即切断电源，进行停机处理。

（2）对电动机组成零件的绝缘性进行检查，观察其绝缘性能是否完好，尤其要提高对轴承部分零件的重视程度。此外，要保证螺丝的固定性，并定期做好油温监测工作。

1.2.2开关柜保养法

在工业设备检查过程中，相关维护人员要重点对高压环境下的开关柜进行全面检查。对于高压环境下的开关柜而言，必须保证其整体稳定性，并且在实际的安装过程中，要严格执行安装标准，确保操作流程的规范性，只有这样才能够保证开关柜的质量。此外，在开关柜的实际保养过程中，结合其保养要求，定期做好高温环境下开关柜检查工作，及时排除其存在的风险隐患。同时要定期做好清理工作，将其表面附着的灰尘清理干净，保证开关柜整体清洁性，这对于其散热具有重要的帮助。

1.2.3变压器保养法

变压器作为工业设备的重要组成部分，同时也是其关键设备，变压器是否能够正常运行，在很大程度上影响着工业产业生产能否顺利进行。在对变压器检查时，通常主要采用以下方法：①重点强化对其油温和油位检查，同时要做好相应的观测记录。②通过声音判断变压器运行状况，是否出现声音异常现象，一旦存在当前这方面问题，则需要停机进行维护。③保证变压安全运行。

2工业设备电气维护及保养的注意事项

2.1构建完善的维护与保养机制

在设备的电气维护与保养过程中，要想保证设备维护工作能够顺利进行，就需要根据实际情况，构建完善的维护与保养机制，为设备的维护提供重要的保障。此外，在实设备的维护与保养时，维护人员需要根据设备维护提出的要求，制定出较为妥善的工作方案，并有针对性的做好相关防范措施。同时，必须严格执行相关标准规定，及基本检查流程，避免因主观意识上的影响，导致此项检查结果不够准确，影响着整个设备的正常运转。

2.2做好相关保护措施

基于工业设备维护与保养问题来讲，维护人员要逐渐加大对设备的维护力度，树立正确的工作意识，做好相关保护措施。不但有助于提高设备的安全性，而且为维护人员的日常工作营造了安全的工作环境，这对于提高维护人员的安全具有重要的意义，在很大程度上降低了安全事故发生的几率。此外，在安全保护装置方面，需要严格执行相关标准规定进行，切勿主观用事。对于工业设备出现的故障而言，宜在安全环境下采取相应的手段进行科学的处理，不得随意对其进行处理，维护人员只有严格要求自己，才能够保证工业设备安全运行。

2.3严格执行设备维护与保养标准

在对工业设备维护与保养过程中，相关维护人员必须严格遵照设备维护与保养的基本原则进行相应的作业。在实际的检查中，要根据相关标准规定工作，避免出现操作方面的随意性，而造成故障的负担增加。要始终坚持先对故障进行控制，根据故障的具体原因再进行处理，做到有效性控制。而电气维护与保养原则的实施，在很大程度上为设备维护工作的开展作出了正确的指导，对于提高故障处理能力具有重要的意义。

结语

综上所述，随着工业设备水平不断的提升，对于设备的电气维护及保养提出了更高的要求。基于此情况下，相关维护人员要根据设备维护的要求，定期对设备的电气进行综合管理。并且此过程中，要不断提升自身的专业能力，不断提升自身应对电气设备各种故障问题的能力，选择科学的维护方法，做好设备维护工作。与此同时，还需要做好设备的电气日常保养，及时排除设备存在的故障，确保设备能够处于正常稳定的运转，促进工业的可持续发展。

参考文献：

[1]何道庆.工业电气设备的安装及维护若干问题[J].黑龙江科技信息，2014（33）

[2]路志雷.工业设备的电气维护与保养策略探究[J].河北企业，2016，09

[3]陆响中.新时期工业设备的电气维护与保养策略研究[J].经营管理者，2016，14

论文作者:张晓峰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/af0d299aff6783200029f326.html