# 浅谈煤化工废水处理存在的问题及对策论文_吴垒

（山东丽能电力技术股份有限公司 山东淄博 256300）

摘要：随着我国经济的不断发展，我国对于环境的保护力度也越来越大，这种情况下，我国对于传统煤炭产业的要求也在不断的提高，由以前只是在追求经济效益的最大化，逐渐地转变为将煤炭生产的经济效益与环境挂钩，因此，当前我国煤炭行业都在进行着相关的改造与转型。本文主要是针对煤炭化工产业对于处理废水方面出现相关问题以及相应的解决策略进行阐述。

关键词：煤炭；化工；废水

在一定的时间和空间内，水作为有限的资源，我们应当尽自己的努力节约水资源和保护水资源。在煤化工产业中，水资源的利用与废水的排放一直受到各方面的监督与管制，合理的利用好、处理好煤化工的废水，可以起到节约水资源的作用，将水资源循环利用起来，同时，处理好煤化工产生的废水，还有利于减少煤化工产业对于水资源的污染，起到保护环境的作用。

一、我国煤化工产业在废水处理方面的问题

煤化工废水的特点：在煤化工生产中，煤化工废水主要分为煤制气废水、煤制油废水、煤制焦废水、煤制甲醇、烯烃废水等，这些废水里含有大量的氰类有毒物质、含盐量较高，并且其中许多物质都不容易进行降解处理，常规的生化工艺处理并不容易完全的消除这些有害物质。如果处理不当将会对环境以及居民生活带来很大的问题。

1.预处理阶段

隔油法是当前利用最多的预处理方法，该方法主要是因为在煤化工废水里含有相当大一定浓度的油类物质，并且这些油类物质极易粘附在菌胶团的表面，影响到生化处理的效果，所以，隔油法的目的是为了将煤化工废水中油类物质利用其比水轻的特性，将其的浓度降到50mg/L以下，为生化处理提供有利条件，但利用隔油法处理废水而产生的油类物质并不能进行很好的进行回收与再利用，这些没有被回收的油类物质是一个比较严重的问题。

2.生化处理阶段

在煤化工废水进行完预处理以后，就需要进行相应的生化处理，这一阶段主要是利用厌氧型生物或者好氧型生物法实现对于废水中的多环类化合物进行处理，分解掉废水中的有机物和一些无机有毒物质，无机有毒物质主要包括氰化物、硫化物等，将废水中的有机物去除，同时将废水中的无机有毒物质转化为无毒物质。在生化处理阶段存在着其自身的弊端，厌氧型生物或者好氧型生物法并不能对废水中的氨氮和COD等污染物进行处理，所以，后续的处理工作也至关重要。3.深度处理阶段

在这一阶段，主要是对生化处理无法解决的氨氮、COD、BOD有机污染物以及盐类进行处理，使其满足废水排放的标准。在深度处理阶段主要采取砂滤法、活性炭法、电解处理、催化氧化法等方法，将经历过一级和二级处理的废水进行处理，使其可以回收利用，满足再次的工业生产或者生活用水。深度处理阶段是一个费用耗费较高的阶段，但是这一阶段直接影响到废水是否可以被回收利用，所以加强深度阶段的处理就是加强水资源的回收利用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、煤化工废水问题的应对措施

1、对于废水的处理要有针对性

在煤化工废水中存在着许多的不同性质的污染物，对于这些不同的污染物一定要采取与之相适应的处理方式，利用相对应的方式对不同的污染物实现最大程度的处理，例如废水中的有机废水和含盐废水：有机废水主要包括COD和氨氮类污染物，对于这类废水的处理方法主要是利用A/O处理法、生物炭处理法等方式，事项对于废水中的有机物的处理；而对于废水中的含盐类废水，含盐类污染物的特性为可溶解，在其处理过程中主要是利用膜处理的方式将盐类污染物与清水进行一定的分离，或者利用蒸馏法对废水进行蒸馏处理去除里面含有的盐类污染。这两种不同类型的废水，处理的方式也存在着一定的不同，所以，在煤化工废水处理过程中，加强对于不同物质的不同方式的处理，有利于提高废水的处理程度。

2、利用较为先进的处理方式

随着我国科学技术的不断进步，在煤化工废水的处理方面相关的技术也在不断地更新换代，同时，我们应当加强与其他国家之间的技术交流，完善我国的处理技术与工艺。在预处理阶段，采取隔油法提取出来的油性物质，人们不能很好的对其进行利用，所以可以采取气浮法对煤化工废水中的油性物质进行处理，用气浮法就可以很好地解决隔油法中油性物质不能回收利用的问题，同时，气浮法对于后面的生化处理阶段也有一定的推动作用；在生化处理阶段，可以采用生物炭法代替常规的厌氧型生物或者好氧型生物法，利用粉末状生物炭的面积大以及具有强力吸附性的特点，将生化处理阶段的环状有机物进行处理，并且还可以降低煤化工废水中的氨氮化合物和COD的含量，减少后续处理的压力，并且可以很好地溶解氧和降解类有机物，可以达到更好的处理效果，提高了生化阶段的处理能力。

3、加强对于深度处理阶段的监督

深度处理阶段作为煤化工废水处理的最后一个阶段，该阶段的处理工作负担较重，并且该阶段所花费的费用也较大，许多的煤化工企业对于深度处理阶段监督与管理并不严格，还有许多煤化工企业为了贪图利益而减少深处理阶段的处理步骤以及处理方法。所以，加强对于深度处理的监督就是在为煤化工废水处理把好最后一道关，经过了这道关的煤化工废水才是真正意义上的处理完了。同时，还可以考虑将深度处理进行规范化，要求相关的企业必须将深度处理阶段采取多种方式相结合进行处理，利用不同处理方式各自的优点，将煤化工废水的各种污染物含量降到规定的标准。对于一些贪图自身利益而降低深度处理标准的企业进行严厉的惩治，让其充分认识到自身的错误，并且勒令其整改，直到其深度处理达到标准。

结束语：

综上所述，虽然我国近些年煤化工废水处理方面积累了大量的经验，并且随着科学技术的发展，相应的煤化工废水处理手段有了显著的提高，但是，我们仍然应该加强对于煤化工废水处理相关问题的注意，积极采取各种新的手段、新技术来对煤化工废水进行处理，使其更加符合国家标准，降低对于环境的污染，提高对于水资源的回收与利用工作。在促进煤化工行业进步的同时打造中国的煤化工废水处理体系。

参考文献：

[1]孟得娟.煤化工废水处理的方法分析[J].煤炭科技,2012.

[2]杨永壮、刘冬梅.浅谈工业废水常见分类以及处理方法[J].价值工程, 2013.

[3]王玉和.浅析目前焦化废水处理的现状以及解决对策[J].自然科学,2015.

论文作者:吴垒

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/af3e3290e9ee2b176c7a6b6c.html