# 基于ETAP仿真分析的农村高密度屋顶光伏接入对配电网线损的影响论文_李玲

国网陕西省电力公司西安供电公司

摘要：针对近年来西安某农村区域内分布式屋顶光伏电源发展较快的现状，本文在介绍配电网线损的意义及其计算方法的基础上，以蓝田县典型10kV线路为例采用ETAP软件进行仿真计算，研究光伏接入对配电网线损的实际影响。

关键词：分布式光伏；配电网线损计算；ETAP仿真

1.背景

本文以某典型10kV线路为例，在ETAP中进行模拟仿真，研究高密度屋顶光伏系统对配电网线损产生的影响

2.配电网线损的定义及其研究的意义

1）通过理论线损计算，可以明确电力网中损耗的构成情况。便于线损管理人员从总体上掌握线损状况，有利于线损的管理。

2）对制定合理线损考核指标有重要作用。

3）理论线损计算可为电网规划、改造以及电容补偿、网络调压、经济运行等提供技术信息，以便在制定上述技术策略时有可靠的科学依据。

3.线损的计算方法

3.1均方根电流法

用均方根电流法计算某一线路在选定时段[t0，t0+T]内的损耗电量，先选定时段[t0，t0+T]内的某一天作为典型日，若已知典型日24小时该线路的日负荷电流实测值为：I1，I2，…I24,则该典型日的线损电量为：

Wloss,type=3*（I12+ I22+…+I242）.R.10-3

4.对典型线路线损在电力电气分析、电能管理的综合分析软件系统（简称ETAP）中进行仿真计算分析

4.1建模及分析

4.1.1典型10kV线路

对有光伏电站接入的某10kV线路相关数据进行模型处理，在ETAP中建立模型，如图1所示。

4.1.2电气计算分析

1）计算条件及参数

a）计算电压取实际电压；

b）光伏出力及用户负荷：光伏电站满发，光伏出力功率因数取1.0；用户负荷最小(12:00-14:00)，功率因数取0.98。

c）1#台区，型号SBH15-M-315/10，配变容量315kVA。

2）线损分析

取光伏满发，用户负荷最小的运行方式计算，其中用户负荷1#的最小负荷为20kW。

①光伏接入前，典型日线路损耗计算

假定线路某典型日均方根电流为100A，线路的等值电阻为0.27×12=3.24Ω，该典型日的线路损耗采用等值电阻法计算可知为：

Wloss,type=3×24×1002×3.24×10-3=2332.8kWh

②光伏接入后，典型日线路损耗计算

光伏接入后，采用等值电阻法计算线损，如下。

表1光伏接入后，接入容量占线路最大负荷容量不同条件下线损统计表

可知，相同装接容量接入位置的不同，对网络的损耗也不同，越靠近负荷所处的末端位置，线损水平越低，当分布式光伏接入到线路末端时，损耗降低到最小。

4）不同光伏接入方式的损耗变化分析

共分三种接入方式：

方式1，汇集后采用专变集中接入方案；

方式2，汇集后采用公变低压专线接入方案；

方式3，分散到低压公共电网分户接入。

上述分析假定了配变的损耗基本保持不变，考虑比较极端的情况，同时忽略了专线接入时低压线路规模相比分散接入时短影响等。相关分析结果表明：

在分布式光伏接入容量小于负荷总量的2倍时，采用分散多点接入整个网络的损耗最小，采用专线专变集中接入的网络损耗最大；

五、结论

本文通过对蓝田县某典型10kV线路利用ETAP软件进行仿真计算，分析分布式光伏接入对配电网线损的影响。分布式光伏接入对系统网络的损耗影响与接入方式、接入位置以及与接入容量的大小有关。

当接入的容量相比负荷总量较小时，宜采用分散接入可降低网络损耗，反之采用专变、专线集中接入更加经济合理。

参考文献

[1]刘磊，江辉，彭建春.分布式发电对配电网网损和电压分布的影响[J].计算机仿真，2010，27(4)：279－283.

[2]张瑜，孟晓丽，方恒福.分布式电源接入对配电网线损的影响分析[J].电力建设，2011，32(5)：67－71.

论文作者:李玲

论文发表刊物:《基层建设》2017年第35期

论文发表时间:2018/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/af5104588097523d430bdd38.html