# 新型医学检验微生物培养箱的研制与应用研究论文_黄卫昆

（云南联顿骨科医院 云南 昆明 650000）

【摘要】目的：研制“新型的医学检验微生物培养箱”，并测试其在微生物检验中的应用效果。方法：选择本院的100份微生物标本作为研究组，采用研制的“新型的医学检验微生物培养箱”进行培育；同时另外选择100份微生物标本列入对照组，采用无光的培养箱进行培养，对比两组微生物检验的阳性率、菌落数量以及培养的时长。结果：研究样本组中的血液、痰液、呼吸道和尿液微生物的阳性率分别为41.00%、37.71%、59.82%和67.42%，都高于对照组的12.79%、20.40%、34.29%和23.22%，其差异具有统计学意义，P<0.05,研究样本组的血液、痰液、呼吸道以及尿液的微生物标本菌落数量，其差异具有统计学意义，P<0.01：研究样本组的微生物培养时长为(2.14±1.20)d，比对照组的(3.06±1.14)d的短，其差异具有统计学意义P<0.01。结论：在微生物检验中用“新型的医学检验微生物培养箱”，可以明显提高微生物阳性率的检验精度，加大菌落的培育数量，并且减短培育时长，具有很重要的临床应用意义。

【关键词】医学检验；微生物培养箱；研制；应用

【中图分类号】R446 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2020）01-0240-02

1.新型的医学检验微生物培养箱的研制

“新型的医学检验微生物培养箱”是由培养箱体、绝热装置、箱外门、玻璃封闭门、LED灯、加热装置、温度传感器等18个部件所构成，培养箱体与箱外门相连，箱外门的外部设置了显示屏幕和定时器，两者在同一个水平面上，然而显示屏幕设置了温控开关，在箱体的顶端中部位置设置了LED灯，同时,绝热装置设置在箱体的两侧，加热装置位于左侧，制冷装置位于右侧，而温度传感器设置在箱体的内部，为了确保箱体的密封性，特殊设置了玻璃密闭门，消毒支撑架则设置在箱体的空腔内，振荡器置于其上，培养皿设置在振荡器之上，箱体的底部中央部位设置了蒸汽喷雾装置，外接电源线连于箱体的外部，箱体总共有三层。

2.新型的医学检验微生物培养箱的微生物检验

2.1 样本与培育方法

选取2018年7月－2019年7月在本院临床采集的100份微生物标本，其中血液标本有40份，痰液标本有40份，呼吸道标本有10份，尿液标本有10份，将其列入研究组；同时另外选择100例微生物标本，其中血液标本有42份，痰液标本有38份，呼吸道标本有12份，尿液标本有8份，将其列入对照组。对照组微生物用无光的培养箱进行培育，研究组微生物采用“新型的医学检验微生物培养箱”进行培育。

2.2 观察指标

观察两组微生物检验阳性率、菌落数量以及培育时长。

2.3 统计学方法

数据采用SPSS21.0统计软件进行统计分析，计数资料采用率（%）表示，进行χ2检验，计量资料采用（x-±s）表示，进行t检验，P＜0.05为差异具有统计学意义。

3.结果

3.1 两组微生物样本检验阳性率

研究组血液、痰液、呼吸道和尿液微生物阳性率分别为41.00%、37.71%、59.82%和67.42%，均比对照组的12.79%、20.40%、34.29%和23.22%要高，其差异有统计学意义P＜0.05，见表1。

3.3 两组细菌培育时长

研究样本组细菌培育时长为(2.14±1.20)d，比对照组的(3.06±1.14)d要短，两组微生物样本培育时长比较，差异有统计学意义（P＜0.05）。

4.讨论

微生物检验是临床诊断过程中至关重要的一步，其能够指导疾病的诊断和治疗，有效促进患者更快更好地恢复健康，同时也具有流行病分布研究意义。微生物检验对于诊断感染性疾病十分重要，通过微生物检验,可以准确地诊断出疾病的类型和感染的状况,为感染性疾病的诊治以及预防提供借鉴，临床上微生物检验首先需要对微生物进行培育，微生物培养箱就是其培育的重要工具,当前临床上采用的培养箱都带有隔离温度的功能，可以利用加热和制冷装置进行交叉工作，使箱体内部的温度保持不变，进而满足各项实验的温度要求，为培养对象创造最好的生长环境。

在本研究过程中，采用“新型的医学检验微生物培养箱”对收集的100份微生物标本进行培育，与采用无光的培养箱培养的100份微生物标本进行对比，其结果显示，研究样本组血液、痰液、呼吸道、尿液标本微生物的阳性率均比对照组的高，菌落数量均比对照组的多，并且培育时长比对照组要短。结果表明，新型的医学检验微生物培养箱的临床应用价值更加明显，能显著提升微生物的阳性率，增加菌落的数量，并且培育时长更短。

综上所述，本研究中的“新型的医学检验微生物培养箱”用于微生物检验效果显著，不但能够加速微生物的培育，还能减短培育时长，并且能够提升微生物检验的阳性率，增加培育的菌落数量，值得临床应用。

【参考文献】

[1]钟平;周丹;王敏;.一种新型医学检验微生物培养箱的研制与应用[J].中国医

学装备,2018,v.15;No.162(02):130-133.

[2]戚红卷,史云,陈应亚,et al.一种便携式微生物培养箱的研制及效果验证[J].军事医学,2016,40(3):245-247.

[3]佚名.桌面培养箱三气培养在体外受精胚胎移植技术中的应用价值探析[J].当代医学,2018,24(35):95-97.

论文作者:黄卫昆

论文发表刊物:《医药前沿》2020年1期

论文发表时间:2020/2/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/af6916e42b6d22744461d32c.html