# 环境监测中重金属污染的控制对策分析论文_刘静静

摘要：经济迅猛增长的今天，不仅为社会发展创造了更多机遇，同时还提出了大量挑战，重金属污染是其中常见问题之一，对社会发展以及人类生活带来一定干扰，因而需要采用有效的方式将这一问题解决。基于此，本文通过环境监测中重金属污染现状的简单介绍，进而提出了相应的控制对策，以进一步提升环境监测中重金属污染的控制效果。

关键词：环境监测；重金属污染；控制对策

引言：作为现代社会发展的主要工作之一，环境监测与社会发展具有直接关系，确保环境监测的有效性，并加强对重金属污染进行处理，有利于社会的发展，虽然，我国对这一内容产生了一定重视，并开展了环境监测工作，但受到多方面因素的影响，导致该项工作的效果并不理想，依然出现严重的重金属污染的问题，对我国社会发展造成一定干扰。所以，必须要采取相应的手段，进一步提升环境监测中重金属污染的控制力度，为环境保护奠定良好基础。

1 环境监测中重金属污染现状

1.1化学物质排放量较高

在环境监测时，采集到样本之后，会在实验室内，利用相应试剂，通过特定的化学反应，对Hg、Cr、As等重金属污染进行监测。对于这类重金属来说，化学性质较为稳定，在正常条件下，很难与其他物质进行反应，不会形成化合物，因而被分离出来，且难以将其分解，将其排放到自然环境当中后，再次对环境造成污染。通过大量实践研究表明，开展环境监测工作时，常用的手段为化学需氧量法，利用其对土壤、大气、水资源等环境进行监测后发现，现代社会当中化学物质排放量较高，其中，在夏季，Cu与Mn的含量最高，在0.05μg/m以上，其次为Pb，含量在0.04μg/m左右。而在冬季，重金属污染物则出现了较大的变化，Mn的含量上升到0.065μg/m以上，而Cu的含量降低到0.043μg/m，且其它一些重金属含量也会或多或少的一些变化，其中，Pb的变化最为显著，上升到0.160μg/m左右。对于As来说，是由煤炭燃烧导致的；Cr是由汽车尾气导致的；Cu与Ni是由制造业产生的，具体如表1所示。

表1 各类化学物质含量

1.2废弃物污染严重

在我国经济迅猛增长的今天，推动了工业行业的发展，尤其是最近一段时间，工业更是呈现出蓬勃发展的态势，导致金属污染物污染愈加严重。这一显现出现的主要原因是工业规模不断的亏大，会使用更多的氨氮装置，而对于这些装置来说，主要应用在电镀等活动中，进而产生大量重金属污染物，在实际当中，无法采用统一的标准对其进行监测。在我国环境监测领域，对重金属污染监测时，一般制作出三种样本，一是加标样本，二是平行样本，三是空白样本，通过三个样本的对比，确定出最终的重金属含量[1]。目前，我国针对环境监测工作的开展，制定出相应的监控标准，其中指出，制作加标样本与平行样本时，应报纸在20%～30%之间，同时还应配备空白样本。所以，在监测时，需要采用大量化学试剂，排放出大量污染物，远远超过理论值。

2 环境监测中重金属污染控制措施

2.1加强对重金属污染的处理

开展环境监测时，由于各种化学试剂的应用，会排放出大量金属污染物，从而对环境造成一定破坏，为了加强对环境的保护，降低污染物的排放量，应在开展实验活动的同时，有效对重金属污染进行处理，即在实验室中，安装相应的回收或处理装置，若实验室规模较小，无法独立安装这些装置，则可向环境保护部门寻求帮助，由其对污染物回收，并在试验记录内，仔细写出处理方式[2]。

2.2改进监测手段

对于环境监测中的重金属污染物来说，主要是由各类试剂的使用而产生的，想要降低污染物的排放量，必须要减少试剂的使用。而当前阶段，对环境监测时，需要加入很多试剂，导致污染物量较高，对环境造成较大破坏。所以，应对监测手段进行改进。以大气中的SO2监测时，传统手段会排放出大量Hg元素，针对这一问题，可以将传统的试剂改为甲醛，即可达到降低Hg含量的目的。同时，还应提升对环境监测技术的重视程度，加强监测技术的研发力度，逐渐得到更加先进的监测方法，提升监测效率与质量的同时，加强对重金属污染的控制，减少重金属污染的排放量[3]。

2.3选用新的监测指标

在我国，已经制定出相应的环境监测指标，通过这一指标，完成环境监测活动，但想这一指标依然存在缺陷，很容易造成重金属污染，不仅会造成资源上的浪费，而且还对环境造成一定破坏。所以，需要选择用新的监测指标。想要达到这一目的，需要我国相关部门积极主动参与到国内外相关学术会议，通过这一会议的参加，一方面学习更加先进的理论知识，掌握更多的环境监测新技术，另一方面，加强与欧美等国家之间的交流力度，通过对这些国家监测指标的借鉴，结合我国实际情况，设计出符合我国应用的环境监测指标，以减少环境监测中重金属污染的出现。

2.4健全环境监测管理制度

开展环境监测工作时，想要更好地对重金属污染进行控制，还应制定出健全的环境监测管理制度，通过这一制度对相关人员进行约束与激励，确保其严格按照相关规定完成该项工作，加强对重金属的控制力度，减少再次污染的出现，防止对环境造成破坏。在管理制度当中，应包括以下两个方面的内容，一是监测流程、指标等相关规定，以对相关人员进行引导，使其按照正确的方式完成环境监测工作。另一个是奖惩制度，即根据相应人员的具体表现，给予其相应的奖励，提升人员对重金属污染控制的主动性，或进行一定惩罚，约束不良行为，确保其严格遵守监测流程，提升监测质量[4]。

2.5打造绿色实验室

在我国经济迅猛增长的今天，使得社会各界对绿色环保产生了更高的重视程度，在这一背景的影响下，很多工业企业转变了以往的生产观念，实施绿色生产策略，一直将节约资源、环境保护作为重点工作，确保企业正常运行的同时，减少对环境的破坏。所以，在环境监测时，也应对这一情况进行借鉴，打造出绿色实验室[5]。想到达到这一目的，则应优化监测流程，采取有效的预防措施，降低污染物的排放，关注重点，在实验室运行时，将重金属污染控制放置到中心位置。

总结：综上所述，我国发展的过程中，相关部门会采用相应的手段对环境进行监测，掌握环境状况，加强对环境的保护。但受到监测手段的影响，导致环境监测时，会排放出很多重金属污染物，对环境造成更加严重的破坏。所以，相关部门应加强对重金属污染的处理，改进监测手段，选用新的监测指标，健全环境监测管理制度，打造绿色实验室，以改善环境监测所产生的重金属污染问题。

参考文献：

[1]吴昌华，徐昌旭，池泽新.江西省耕地重金属污染防治问题及治理策略[J].环境监测管理与技术，2019,07(4)：92.

[2]吴玉婷，刘志明.基于重金属污染治理的环境保护管理措施优化[J].中国金属通报，2017，14(1)：82-83.

[3]韦毓韬，熊家祺，张校源，等.城市道路径流中重金属污染现状及控制策略[J].山西建筑，2018,21(14):87.

[4]辛瑞瑞，张宝军，张凡.平凉市土壤重金属污染状况评价及预防治理措施研究[J].环境研究与监测，2018,09(2)：35-39.

[5]孙小菊.土壤中重金属污染的特征与治理措施研究[J].中国资源综合利用，2018,12(4):69.

论文作者:刘静静

论文发表刊物:《城镇建设》2019年24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/af70297d390a3c0cd027af54.html