# 试论水利工程施工中混凝土防渗墙施工工艺论文_吴苗锋1,王则惟2

1.身份证号：33068119911203XXXX 浙江绍兴 312000 2.身份证号：33068119920627XXXX 浙江绍兴 312000

摘要：本文对水利工程中混凝土防渗墙施工工艺进行了探讨，文章从阐述导致水利工程出现渗水问题的因素入手，进一步介绍了工程施工中的防渗墙主要技术种类，分析了防渗墙施工技术的应用要点，最后对防渗墙主坝施工工艺注意事项展开了研究。

关键词：水利工程;混凝土防渗墙施工工艺;影响因素；技术种类；注意事项

前言

由于水利工程的施工建设本身具有一定的复杂性，且其面临恶劣的外部自然环境的威胁，极易出现各种质量隐患与安全事故。为确保工程质量及其运行稳定性，需要对混凝土防渗墙施工工艺等引起高度重视，该技术又包括高压喷射防渗墙施工技术、水泥土搅拌桩防渗墙技术、自凝灰浆防渗墙技术等不同内容，因此如何对其分别进行科学运用，值得思考。

1.导致水利工程出现渗水问题的因素

在对水利工程展开施工建设的全程，其土坝往往由土石坝构成，这是由于土石坝的组成材料——包括砂砾、土料等极便于获取，减少了材料采购与运输的难度与成本；且砂石等材料本身的成本较低，这就进一步降低了材料成本。在土石坝的长期使用过程中，因为砂石等的颗粒较大、内部空隙较多，因此便于空气、水分的流通。在季节变化造成的气候变化、雨水量会随之上增、导致水库的水位不断上升，这就使得水流通过砂石内部的缝隙中向外溢出，尤其是部分水坝的颗粒紧密度较低，这就进一步加剧了渗水问题的严重程度。一旦这种渗水现象得不到改善与遏制，水利工程的整体安全性与稳定性也会直接受到不良影响。

2.水利工程施工中的防渗墙主要技术种类

2.1高压喷射防渗墙施工技术

工作人员会在主坝基础覆盖层的处理环节，利用高压喷射机器喷射出的高压水流对覆盖层土粒进行粉碎，使碎粒物与水泥更好地搅拌、调制到一起，共同构成水库主坝的防渗墙结构。目前，高压喷射防渗墙施工技术在土坝防渗漏处理方面已经逐步衍生出了一套具有综合性、独特性、高效率的施工模式，这有利于施工单位直接运用该模式对防渗墙进行建设、对土坝进行防渗控制，因此其操作极为便捷、且施工成本较低。

2.2水泥土搅拌桩防渗墙技术

在对水库主坝做全面设计与施工处理时，许多设计人员会设想用深层搅拌机对水泥浆进行搅拌，这也是许多施工人员随后采取的实际措施，该方案可以更快地实现水泥与土的混合，结束其施工作业后，水泥可能发生水解反应，加上后续的逐渐凝固进而形成一稳固性较强的墙体，这就是所谓的防渗墙结构。在对该技术进行实际运用时，还要关注对浆液的拌制问题，这将有利于更高效地解决结构中的裂缝问题，以此提升结构的防渗水平。

2.3自凝灰浆防渗墙技术

结合自凝灰浆防渗墙技术在我国的运用概况看，其成长周期并不长，且由于积累的经验不够，在具体运用环节尚且还有把控不准确之处。为促进该技术在国内的迅速提升与全面运用，要求工作人员在长期的工程建设实践中积累经验、探索发挥该技术的最佳策略，进而提升工程质量。

3.水利工程施工中防渗墙施工技术的应用

3.1防渗墙技术应用过程中注浆参数的确定

在防渗墙技术的使用环节，首先需要明确其对应的注浆参数，这是影响结构稳定性的基础步骤。这就要求施工单位首先把好施工材料的质量关，确保使用质量好、性能优越的水泥，并在对水泥进行搅拌时合理控制水灰比的配比，将水泥浆的搅拌时间控制在合理范围内，以期其达到水泥浆材料的质量标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆不仅如此，施工人员还要在水泥浆注浆时密切关注注浆压力值，只要其达到了相关实验及计算结果的要求，就要迅速停止注浆，以免其注入压力太大导致水泥浆离析问题。

3.2防渗墙施工的压力数据化注浆措施

在防渗墙结构的使用过程中，压力注浆冒浆是相当常见的不良现象，例如一旦施工人员操作不当，就可能面临侧壁冒浆的局面，为避免该问题发生，施工人员要注意对注浆量进行合理控制，确保其满足设计要求，并且在发生冒浆问题时迅速反应、停止注浆。为确保该项作业顺利进行，在正式启动工序之前，就要用清水或压力水清洗干净注浆管进，以免管内有杂质残留，进而造成浆液堵塞与冒出的问题。

3.3防渗墙注浆施注浆参数的确定

一般来说，施工人员会选择普通硅酸盐水泥作为基本材料，并且确保水泥的新鲜、不结块。如果是用纯水泥浆进行注浆，则要求把水灰比把控在0.55～0.60的范围内，其搅拌时间不能低于2min。而注浆量的确定则必须参考前期设定的标准数值，如果注浆量低于前期设定的数值，但其压力值却已经达标，此时必须迅速停止作业，以免因压力值过高导致水泥浆发生离析问题。而在对桩底进行注浆时，如果发现压力超过了10MPa，但注浆喷头却不能正常打开，施工人员就要迅速用另一个导管将水泥浆压入桩段内，补足其中的注浆量。

4.水利工程中防渗墙施工工艺要点

4.1槽孔建造

首先，在槽孔的划分问题上，单孔的长度往往要达到7.7m左右，单孔则会设置7个孔——包括主孔、副孔分别4个、3个。随后，可以使用冲击钻机等进行造孔，钻孔时可以选择不同的施工方法，“钻劈法”是比较常见的一种，一般会先对主孔进行施工，此后再延伸到副孔上；在主孔的钻孔过程中，需要确保孔位的精确性，将其对应的垂直度把控在合理范围内，这是由于其垂直度会对二期槽孔等构成巨大影响，进而影响整个防渗墙结构的连续性。

4.2清孔

孔洞钻进完成后，施工人员需要对其进行全面的残渣清理，“抽筒出渣法”是比较常见的清淤处理办法。在具体操作过程中，施工人员要利用抽筒进行搅拌、抽取掉孔内留存的沉渣，并且把孔中灌注不到位的泥浆排出至外部，随后再对抽走的部分做补浆处理。在清孔过程中，需要注意以下几个要求：其一，孔底淤积层厚度必须低于10cm；其二，如果灌注的是黏土泥浆，则孔内泥浆占比不能高于1.2，其水分含量要低于10%，黏度要在30s以下。

4.3混凝土浇筑

为确保水库主坝稳定性，就必须做好混凝防渗墙结构中的混凝土浇筑工作，这可以说是对工程质量起到决定性作用的核心环节。基于此，施工人员要在正式浇筑前及随后的浇筑过程中做好一系列工作。例如，在进入浇筑前的准备工作中，应该对混凝土的搅拌系统、入仓系统做全面的检查与问题分析，保证工程在达到相关行业标准后再交由监理方签发开盘许可；此外，材料本身的品质及参数性能、运输站与搅拌站的生产能力、施工现场周边的水电供应状况等也是值得检查人员重点关注的对象。在这一系列内容都落实到位后，才能对混凝土进行正式的浇筑，并且采取科学工艺确保一次浇筑成型。由于混凝土防渗墙本身的防渗能力较强，这就要求其强度、其弹性模量等指标同样达到要求，以免出现意外风险。

结语

综上所述，加强对水利工程施工中混凝土防渗墙施工工艺的探讨，意义重大。相关工作人员需要明确水利工程施工中防渗墙施工技术的应用要点——包括技术应用过程中注浆参数的确定、施工的压力数据化注浆措施、防渗墙注浆施注浆参数的确定等；在此基础上对防渗墙主坝施工注意事项进行研究，做好槽孔建造、清孔、混凝土浇筑等各项工作。

参考文献:

[1]潘富生．长岭皮水库大坝混凝土防渗墙施工技术探讨[J]．中国水运（下半月），2009（7）：152-153.

[2]王仲伟.水利工程中混凝土防渗墙施工技术研究实践思考[J]．科技创新导报,2018(03)：58+60.

论文作者:吴苗锋1,王则惟2

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/af8a59c354bab779453c41aa.html