# 园林工程中的园林工程和铺装施工管理论文_张彪

摘要：在我国现代城市发展中，园林绿化施工与养护技术得到了较大程度的提高。随着国家对宜居城市建设的规划和指导，园林绿化工作也受到各级地方政府的重视。苗木种植与养护工作是整体园林绿化工作的核心内容，园林绿化单位需要不断加强苗木种植技术的优化与完善，从而保证城市生态建设目标的实现，同时在园林绿化景观工程铺装施工过程中，经常会出现一些质量问题，如园林地面出现空鼓、开裂、松动、积水等。因此，需要针对这些问题采用科学合理的处理方法确保铺装施工质量。

关键词：园林工程；园林工程；铺装施工管理

1.当代园林绿化中苗木种植需要重视的事项以及园林铺装的应用价值

1.1重视园林绿化工作中苗木的选择

苗木的选择工作是园林绿化的基础内容，只有选取适宜的苗木种类，才能够保证园林绿化实现较高的成活率以及观赏性。我国幅员辽阔，不同地域的地理环境和气候环境都有着较大的差异性，地质条件以及气候条件等因素的限制性，未选取适宜苗木种类，导致一些树木的成活率较低，出现大量树木死亡的现象，不仅会影响园林苗木的生长，而且会造成财产的损失［1］。各地进行苗木选择时，要因地制宜，选取适宜本地自然因素的苗木种类。园林绿化单位在选择苗木前，需要对本地的气候特征、土壤性质等进行实地调研，并对得到的数据进行深入分析，在选取苗木时能够提供有效的数据支持。还需要对不同苗木的生长特点和环境需求进行详细了解，找到能够与本地实际情况相适宜的苗木，提高园林绿化的苗木成活率。

在选择苗木品种时，除了成活率以外，还要充分考虑苗木的美观性。随着人们对居住环境的要求不断提高，环境美观性已经成为实现居民满意度的重要因素。因此，园林绿化单位在能够适应本地自然环境的苗木品种中，需要尽量选择那些能够具有较高观赏价值的苗木。我国植被种类丰富，有的苗木具有随着气候变化而变色的特点，如枫树等;有的苗木始终呈现与常规的绿色有较大差异的颜色，如紫衫等;有的苗木能够具有特殊的形态特点，如垂柳等。在苗木选择的过程中应该严格进行筛选，使园林绿化环境保持在较好的状态，逐渐改善园林的生态环境，展现城市生态化的发展状态［2］。

1.2重视园林绿化工作中不同苗木栽种时间的确定

我国苗木种类繁多，不同苗木品种的种植时间也具有较大的差异性。园林绿化单位需要根据本地气候特点以及苗木种植要求，合理规划种植时间，提高苗木成活效率。我国不同地理区域有着较为明显的季节和气候变化，在园林绿化的过程中，苗木的栽植应该选择适合的时节［3］。我国南方大部分地区，一年四季温度较高，湿度较大，对很多常绿苗木的种植时间没有太大的影响，因此，南方地区的苗木种植，主要考虑苗木本身的适应性即可。而我国北方大部分地区，一年四季气候变化明显，使得苗木种植的时间也受到了较大的限制。我国北方地区的苗木主要以春季栽种为主，这是由于冬季寒冷干燥，不利于苗木成活，而夏秋季节栽种则会影响苗木的观赏期。春季气温适宜，降雨增多，为苗木生长创造了有利的外界环境。

1.3重视园林绿化工作中的布局合理

在园林绿化的环境下，为了实现苗木时刻保持良好的生长状态，应该结合园林的基本状况进行合理布局，充分突出环境美化的特点。园林绿化苗木种类众多，苗木的颜色、形态、高度等都呈现了较大差异，通过科学合理的布局规划，能够使不同苗木实现美学上的协调，使园林绿化不但能够实现改善生态环境的作用，也能够陶冶居民的审美情操。园林绿化单位在进行布局规划过程中，要根据不同苗木的特点进行种植方案设计，对绿化区域的苗木排列进行总体规划，使不同高度、不同颜色的苗木能够呈现出层次感。在对苗木进行布局时，还可以进行艺术图案设计，使苗木群能够在多角度形成更为复杂的外观，提高园林绿化的整体艺术性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4园林铺装的应用价值

（1）功能性。铺装工程具有丰富园林的表现形式和空间美，不仅可以为人们提供一个舒适的活动空间和安静的休闲场所，有利于充分发挥整个园林工程中价值，而且能够引导游客游览和组织园林内交通功能，是整个园林中主要的功能部分。（2）艺术性。铺装工程可以利用铺装材料的质感和形态变化表现不同的园林艺术效果，以实现园林工程的设计目标，可以体现出园林整体艺术价值，强化与突出园林整体艺术效果，丰富与发展园林整体美感，以营造出园林工程丰富的文化氛围和艺术气息。（3）整体性。铺装工程作为整个园林工程重要的组成部分，对整体的氛围、环境和空间有全面的凸显和表现作用，当铺装工程成型后，就可以深层次地展示景观效果，引导游人对进行深度理解和总体上的把握，更好地体现出园林工作整体上的价值。

2.园林道路铺装施工技术的实际应用

2.1挖方与填方技术

挖方与填方技术不是道路铺设施工过程中常用的施工方式，运用此种施工方式可以改善施工场地不平整的情况。在地势高低不同的地方选择不同的方式，如果地势比较陡峭，应该进行挖方，如果地势比较低平，应该进行填方。在进行填方时，不能直接一次完成，应该对其进行分层，层级递进的方式进行填方，只有处理好基础层的填方，使其具有一定的稳固性后，才能逐级向上进行陆续的填方，当填方全部完成后，需要反复的处理施工位置，使其没有凹凸不平的地方，确保施工土层的稳定性可以满足实际的施工需要。

2.2基层施工技术

基层施工技术在园林道路铺装中比较常见，对园林道路铺装质量产生至关重要的影响，其包括许多方面的内容，例如，压实碎裂的石头、合理进行填充等。一般情况下，摊铺施工就是在施工现场的土层表面设置施工方格，在方格铺设好以后再放置一些细碎的石头。根据施工需要，对细碎的石头有非常严格的要求，不能选择强度过大的石头，避免因为碎石强度过硬影响工程的施工质量，所以，还应该选择强度大概相同的石头。在摊铺完成后，需要根据实际施工情况，详细检测碎石的厚度，使其可以充分满足建设需要。

2.3石板铺装技术

在混凝土施工完成后，需要及时对其进行养护，使混凝土发挥最大的作用，并进行后续的石板铺装。在进行石板铺装前，一定要根据施工需要，选择最佳的施工材料，并分类施工中需要用到的材料，防止施工材料出现混乱，不利于使用。另外，在进行铺装时，应该事先清洁铺装位置，防止铺装位置出现凹凸不平的情况。当清洁工作结束后，为了增强稳定性，可以适当铺设水泥砂浆。在进行石板铺设时，应该保持石板的平滑，方便施工完成后游人的观赏，为人们的日常出行提供更多的基础设施。在施工工作结束后，需要审查施工质量，对及时发现工程中存在的问题，并进行及时的改进和处理，在确保工程质量符合要求后，进行合理的养护。

3.结语

综上所述，在绿化景观工程铺装过程中，一些工程对技术要求较高，从而给绿化工程施工带来了一定难度，因此，在铺装作业过程中，施工人员应按照园林工程植被的布局进行铺装，并根据色彩设计要求进行搭配，以提升铺装的整体效果，满足人们的使用需求。同时对林绿化的苗木种植施工和养护技术水平，直接影响了现代园林绿化领域的发展。园林绿化单位要在日常工作中强化相关技术的完善和优化，保障我国园林绿化对城市发展以及人民生活质量提高的促进作用。

参考文献:

［1］张永强.园林绿化种植类型及养护措施［C］//河南省土木建筑学会2008年学术交流会，2008.

［2］杨洁.“街道更新—打造活力花园休闲轴，智慧虹桥新门户”—以申长路(甬虹路－苏虹路)景观提升项目为例［C］//2018年4月建筑科技与管理学术交流会，2018.

[3]刘莹，张玉燕，张琳苒.园林工程中园林道路铺装的施工技术[J].建设科技，2018（2）

论文作者:张彪

论文发表刊物:《城镇建设》2019年17期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/af9ca75cbb406e166ef7cbdb.html