# 建筑电气设计中的节能措施分析论文_李博超

伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院 新疆伊宁 835000

摘要：为了实现我国可持续发展战略，把电气节能技术实际运用到建筑节能中，已经是建筑施工单位不可忽略的重要部分，建筑节能已经是大势所趋。随着经济的高速发展，能源的消耗量急剧增加，能源危机迫在眉睫，目前，我国的能源问题尤为突出。建筑节能已成为当前一项极为紧迫的任务。因此，如何将建筑电气节能技术合理应用到工程设计中，做到电气系统安全可靠，节约投资，减少能耗，使用管理方便是广大电气设计工作者应该深入思考和研究的问题。文章主要就建筑电气节能设计的节能措施进行了分析。

关键词：建筑电气；节能措施；分析

前言

随着我国经济的快速发展，对于能源的需求也变得越来越旺盛，节能问题就显得尤为重要。而在建筑电气设计中的节能空间就较大，我国目前有五百多亿平方米的建筑面积，与世界平均水平相比，我国平均每平方米建筑面积的能源消耗要高出1～2倍，尤其是电气建筑部分能源浪费问题更加严重，因此，加强建筑电气设计中的节能工作极为重要。

1 建筑电气设计中节能的重要性

建筑电气设计需要技术作为支持，也是实践性很强的一个行业，建筑电气的设计水平会受到多个因素的影响。所以，在建筑电气设计环节，相关的负责人应该对建筑电气设计的安全性和实用性重视。目前，节能理念已经被各个行业所关注，建筑电气设计需要耗费大量的材料和能源，建筑电气设计在节能这一理念上的发展空间很大。目前，我国的能源利用率较低，处于能源紧张状态，为了缓解能源紧张的局面，在建筑电气设计中应该采取节能措施。采取节能措施，提高能源的利用率，在一定程度上可以降低成本，减少建筑电气设计对环境的污染。构建节约型社会，节约能源，从长远的角度考虑可以促进我国经济和社会的可持续发展。相关负责人员在设计环节既要考虑建筑电气设计的安全性和实用性，也要考虑节能理念，可以更好的贯彻可持续发展理念。在设计环节采取节能措施进行电气设计，保证电气设计的照明效率，提高经济效益和能源的利用率，为节约环保型社会做贡献。

2 建筑电气设计中的节能措施

2.1 合理设计供配电系统和线路

供配电系统的节能设计主要需考虑如下几个问题：

负荷大小及其位置、供电路径长度和用电设备的特征等，据此来选择合理的供配电系统电压等级，通常来说，供配电系统设计需要简单且运行可靠性高，配变电级数应小于等于两级。

而供配电线路长度达到一定值时，线路上的电能损耗也相当可观，必须进行考虑，采取措施节能降损。由于线路损耗主要取决于电流和线路电阻，而电流主要由负荷决定，不可控制，所以只能从降低线路电阻入手，线路电阻主要由线路横截面积、长度和其电导率有关，所以在设计供配电系统的线路时，应尽可能的将供电变压器设置于负荷分布的中心点，从而尽可能的降低供电线路长度，另一方面在对线路型号进行选择时，也要在考虑一定经济性的前提下，尽可能的选择电导率低，横截面大的线路，从而降低线路损耗。

2.2 建筑智能控制设计中的节能措施

在建筑智能控制中采取节能措施，可以利用相关的建筑电气控制技术进行节能控制。在建筑电气设计中，建筑智能控制设计离不开相关技术的支持，利用相关专业技术实施节能控制是建筑电气设计中的重要节能措施。相关负责人员首先应该对建筑电气内部设备进行全方位的检查和监控，了解建筑电气设备在照明过程中的运行状况，在保证建筑电气设备安全性的前提下，利用相关技术达到节能减排的目的[1]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3 提高供配电系统的功率因数

针对供电部门对用户用电的统一规定，用户月平均功率因数一般要达到0.9以上，所以在建筑电气设计人员要在安装配电系统时，要尽量做好无功功率补偿设备，将其安装到位。其安装方法可以采用并联电力容器来进行低压时的压力集中补偿，目的在于提高用户的功率因数。

2.4 控制线路的电能损耗

对于线路来说，当线路中有电流经过之后就会发生一定的有功功率损耗；若想避免线路中的能耗过大，必须在设计时考虑这一问题。由于线路中的电流不能任意改变，那么控制线路损耗应该着重降低线路电阻，主要做到如下几点：

其一，尽量选择电导率较低的导线，目前以铜芯为主；对于负荷量较大的一类建筑及二类建筑，可全部采用铜导线；而负荷量较小的三类建筑中也可采用铝芯导线，节约用铜；其二，控制导线长度，布线应减少弯路，以直线为主，低压线路尽量少走回头路，避免在来回线路中的电能损失；其三，变压器应该尽量与负荷中心靠近，合理控制供电距离；其四，在高层建筑电气设计中，应该将低压配电室与竖井靠近。其五，增加导线的截面积，在线路较长的情况下，除了满足温升、电压损失、经济电流、机械强度等性能以外，应适当增大一级导线截面，合理控制线路损耗。

2.5 配电变压器的节能

配电变压器占据着至关重要的位置，对建筑电气的运行有着直接性的影响，所造成的能耗非常高。所以，要加大对配电变压器的优化与改善，发挥各种技术优势来完成对电能转换利用率的提升，才能够真正意义上的实现节能。具体措施如：首先，在选择配电变压器的型号中，为了提高节能效率，尽量选择安全环保型的节能变压器；其次，建筑电气设计中，需考虑一部分具有较大负荷的电气设备，这类电气负荷供电的工程中，应考虑采用单独配电变压器，采用专门供电的方式；再者，在配电变压器台数以及运行方式的规划中，在选择配电变压器时，应该选择在电子技术中能够匹配容量与电气负荷的建筑电气节能措施，如此就可以在较低能耗的工况下使变压器得以长时间运行，有效控制了运行损耗；此外，变压器低压侧网络，必须对负荷容量与分布情况加以充分考虑，并采用闭环网络的形式，有利于工作人员以负荷运行为参考，将相关负荷开关进行及时的切换，并对并联变压器的组合方式进行改进与调整，如此既可以提高电气负荷供电的稳定性，并且能够使并联变压器的运行损耗得以有效降低。

2.6 采用智能控制节能

随着计算机技术的发展，利用先进的智能控制技术，对建筑设备系统进行实时高效的监控管理，以达到节能降耗的目的，已经成为建筑节能的有效手段。近年来，建筑设备监控系统的性能日趋完善，节能效果也变得越来越显著。采用建筑设备监控系统，可以对建筑中的风机及给排水泵等设备进行有效控制；也可对制冷机组、空调器等设备、高、低压变配电系统、照明系统和电梯系统等进行实时监控。总之，利用建筑设备监控系统，可以全方位地对建筑中各类机电设备的运行进行控制，住满足建筑要求的前提下，使各种设备均处于最佳运行状态，从而实现最大限度的节能。由于专业智能化控制手段的快速发展，针对电气系统控制，推出了高效的变配电智能监控系统和智能照明控制系统，无疑对建筑机电设备的监控节能起到更加积极的作用[2]。

3 结论

民用建筑中存在大量可以节能的环节和部位，节能潜力很大，建筑电气设计人员应充分考虑选择高效率的节能设备，为人们提供健康、舒适、安全的居住、工作和活动空间，同时在建筑电气设计中实现高效率地利用能源、最低限度地影响环境，使之成为低碳的，可持续的绿色建筑。建筑节能设计是未来建筑设计的发展方向。建筑电气的节能潜力很大，应在设计中精心考虑各种可行的技术措施。同时，在选用节能的新设备时，应具体了解其原理、性能、效果，从技术、经济上进行比较后，再合理选定节能设备，以真正达到有效节能的目的。

参考文献：

[1]李蔚.在建筑电气设计中的节能技术措施[J].电气应用，2007，2（10）：12-15.

[2]谢子立.建筑电气设计中节能措施的探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2014（5）.

论文作者:李博超

论文发表刊物:《基层建设》2019年第3期

论文发表时间:2019/4/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/afa09aba2f4f3ec48da70e78.html