# 国际电建项目开箱缺陷分析及处理建议讨论论文_王超

摘要：随着电力建设项目的不断国际化，传统各环节的工作都需要采用国际化的实施方式来适应新的需求。本文通过对既有项目的设备开箱缺陷处理情况，进行分析汇总，并给出预防处理建议，希望对后续项目给出指导性意见，供实施时参考借鉴。

关键词：电力建设；开箱缺陷；国际项目

引言：在电力建设项目实施过程中，货到现场后的开箱验收是必不可少的环节之一，也是直接制约现场设备材料安装进度与质量的前置工作。为了保证项目的进度与质量，对此环节进行重点管控尤为重要。特别是在国际项目中，货物的发运路线长，补供周期久，尽早的发现设备缺陷，对于项目实施有着重要意义。

1、 国际项目实施案例统计：

在某国际项目实施中，共发现设备开箱缺陷324项。其中数量短缺种类共计186项，占比57.41%左右；其中型号错误类共计25项，占比7.72%左右；其中发生损坏类共计43项，占比13.27%左右；其中发生锈蚀类共计37项，占比11.42%左右；其中质量缺陷类共计16项，占比4.94%左右；其中资料缺陷类共计13项，占比4.01%左右其他类别的缺陷共计4项，占比1.23%左右。

通过上述数据，可以发现在设备开箱验收阶段，占比最大的还是数量短缺类。因此应将此种缺陷作为本过程控制的重点因素。另外，发生损坏、发生锈蚀种类的占比也较大，均超过10%。此部分主要由包装引起，所以也应引起一定的重视。其他部分占比较小，但是也对工程进度、质量存在直接制约作用。下面将对各种情况，逐类进行分析。

2、 分类案例分析：

（1）数量短缺类：

此类缺陷在项目开箱验收阶段发现比例最高。数量的短缺将直接导致设备、材料的安装无法按预期计划完成，进而使得工期拖延，对项目的影响较大。此类缺陷发生的原因，一般为生产时未按照图纸数量生产，或者装箱时未按照箱单数量装箱。对于国内相对粗放式的生产管理来说，属于较常见的现象。

一旦发生此种情况，如非紧急缺件，可以联系厂家重新供货。如果发运周期超过计划余量，则需要考虑从项目所在国当地实施应急采购因满足需求。如当地无法采购到所缺设备材料，则需要通过调整施工方案或者采取临时措施等手段，使得项目工期得到保证。

（2）型号错误类：

此类缺陷在项目开箱验收阶段发现比例较低。虽然物资数量无误，但是型号错误也将导致设备、材料的安装无法按预期计划完成，进而使得工期拖延，对项目的影响也较大。此类缺陷发生的原因，一般为生产时未按照图纸型号生产，或者装箱时误将其他项目或其他部位的部件装入箱中。对于国内相对粗放式的生产管理来说，也属于较常见的现象。

此种情况的处理方式与此前类别类似，一旦发生，需要联系厂家重新供货。如果发运周期超过计划余量，则需要考虑从项目所在国当地实施应急采购因满足需求。或者尝试在现场对型号错误的设备、材料进行二次加工改造，通过机加工、热处理、焊接、防腐等措施，使得型号错误的部件临时可用，从而保证项目工期。

（3）发生损坏类：

此类缺陷多发生在设备物流运输阶段。由于国际项目运输距离长、时间久，其在不同的运输工具之间需要反复的装卸。如果设备的包装无法满足要求，将极易造成设备损坏。即使设备到达现场的数量、型号无误，也无法及时投入使用。

一旦发生此种情况，补供货物是一方面工作，同时也需要及时追查是否属于运输公司责任，在必要时启动保险，及时止损。

（4）发生锈蚀类：

此类缺陷同样多发生在设备物流运输阶段。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于某些设备材料对于气候、温度、湿度的敏感性，如未采用恰当的防护，则很容易在运输阶段发生受潮，严重的还可能对设备、材料造成无法修复的缺陷。

当开箱发现此类缺陷时，首先应当分析判断货物的锈蚀程度。如果仅仅为表面浮锈，则可以通过打磨、除锈、涂油、合理仓储等手段，使得锈蚀材料恢复其可用性。如果锈蚀严重的，甚至影响设备、材料本身机械性能、使用性能的时候，则需要重新进行补供。

（5）质量缺陷类：

此类缺陷在开箱阶段发现较少，但并不意味着物资本身不存在缺陷。相反的，很多时候是因为开箱人员对于质量方面的缺陷缺乏辨识能力，造成在此阶段无法清晰的辨识出问题。此类问题一旦进入到安装、调试阶段，将会极大制约影响进度。

如在此阶段可以发现质量问题，可以直接联系厂家更换补供。或者采取其他替代方案，起到保证工程进度的目的。

（6）资料缺陷类：

此类问题，其实也是国内项目实施的常见问题。在国内项目中，资料的缺失往往不列入重点管控环节，一般会在项目竣工前统一处理。但是在国际项目中，资料的确实往往意味着设备、材料的完整性不够，很有可能会被业主拒绝使用缺少资料的设备材料，进而影响进度。

因此一旦发现此类问题，也需要尽快的补供资料，以保证到场的设备、材料可以及时应用在项目中。一般来说电子版资料也具有有效性，可以更为方便的实现即时补供。

3、 整改建议：

通过以上案例的分析，为保证国际电建项目的顺利实施，建议提出以下整改建议：

（1）重视厂内装箱清点环节：上述占比较大的数量短缺问题，以及型号错误问题，其实很大程度上可以在厂内装箱环节提前发现并排查。应要求装箱清点人员严格按照设备图纸与装箱清单相对应，同时按照装箱清单与实物相对应的原则，逐项对发运货物进行清点，并留下书面清点记录以及照片记录。如能严格控制好厂内清点环节，提前发现问题并处理，将大大节省货到现场后才发现问题而带来的进度影响。

（2）重视物资包装环节：由于国际项目的运输环境复杂性，原本无问题的货物在运输过程总，容易出现各种问题，如上述的损坏、锈蚀等。这就要求在厂内的包装环节，即加强管理与监控，对于常规的货物制定通用的包装方式，对于特殊的货物制定针对性措施。对易变形的部件做好缓冲与支撑，对于可能锈蚀的部件增加防腐包装，甚至可采用真空封装、气象缓蚀剂等措施来处理重点设备及部件。

（3）重视开箱阶段质量查验：提高此部分工作的实施效果，将能提前发现在设备安装、调试阶段才能发现的质量问题，从而可以给缺陷处理留下更充分的处理时间，对于促进项目进度有极大的帮助。当然在此阶段不可能发现全部的质量问题，但至少应对明显可见的问题提前发现并进行处理。同时这也对开箱验收人员的能力，提出了更高要求。

（4）重视资料发运的完整性：由于在国际项目实施中，资料往往被视为设备、材料不可分割的一部分。因此应在发运前认真核对每一项资料的完整性，一旦到现场后发现缺失，应及时联系补供，将其提升到与设备材料缺失处理同样的重视程度。

4、 小结：本文通过对国际项目实施过程中发现问题的梳理与分类统计汇总，将常见的问题划分为数量短缺、型号错误、发生损坏、发生锈蚀、质量缺陷、资料缺陷、其他缺陷等几大类别。通过对每种类别发生原因、产生影响、处理建议等方面的分析与讨论，希望能对后续项目起到建议与借鉴作用。开箱验收作为物资供应的重要环节，应当引起相当的重视，并通过事前、事中、事后采取各种控制处理措施，优化此项工作，以起到促进项目进度、质量的目的。

参考文献：

[1]贾全发.做好电力工程建设过程管控[J].中国电力企业管理，2017，25（21）：12-13.?

[2]徐晟宇.做好电力工程建设管理的有效策略[J].中国高新技术企业，2016，36（34）：23-25.?

[3]袁伟.电力工程建设质量与安全控制策略探究[J].河北企业，2016，10（9）：23-26.?

[4]刘永利.电力工程建设项目精细化管理措施分析[J].科技创新与应用，2017，06：213.?

论文作者:王超

论文发表刊物:《中国电业》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/afa1859849fdc71cb27737ae.html