# 矿山救护队正压氧气呼吸器安全管理探索论文_钱永久

开滦集团公司矿山救护大队 河北唐山 063000

摘要：现阶段，随着社会的发展，现代化建设的发展也越来越迅速。矿山救护队是处理矿山灾害事故的专业队伍，其配备的特种救援装备氧气呼吸器是救护指战员在灾区救援作业的重要个人呼吸防护装备。目前，各救护队使用的呼吸器品牌、结构都不尽相同，操作应用和维护保养也有所差异，在救援过程中由于呼吸器发生故障和使用不当造成的自身伤亡事故也时有发生。本文分析当前矿山救护队呼吸器在操作训练、战备维保、安全检验等方面存在的问题，结合多年在矿山救护队管理应急救援特种装备仪器的经验和遵循国家相关法律法规的要求，提出矿山救护队氧气呼吸器管理的新思路和新模式。

关键词：矿山救护队；氧气呼吸器；安全管理探索

引言

煤矿井下发生矿难后，矿山救护队员必须佩戴呼吸器下井进行救援，呼吸器常常被喻为矿山救护队员的第二生命。因此，选择合适的呼吸器显得尤为重要，不仅可以最大限度地保证救护队员的生命安全，而且能最大限度地降低矿难带来的损失。本文主要是针对目前救护队配备的各类氧气呼吸器进行分析，得出矿山救护队各类常用正压呼吸器的性能，以供矿山救护工作人员参考。

1常用呼吸器的生产现状

目前，我国呼吸用品生产企业中，能够规模性生产正压式呼吸器的企业数量很少。除极少数企业外，相当部分生产企业为只能从事个别呼吸防护用品生产的民营小作坊式企业。大部分国内生产企业处于恶性竞争导致的微利或亏损状态，形不成综合性、规模性生产能力。各厂家都在自卖自夸，质量不过关，经常有零部件损坏，国家既没有推广，也没有定点生产厂家。进口正压呼吸器可靠耐用，功能丰富，拆装简单，但体积大、笨重，价格昂贵，不适合我国矿山救护队的实际需要。

2常用呼吸器的优缺点

由于正压氧气呼吸器种类少，且自国家推广使用以来未曾有大的变化，也造成了它的优缺点明显的特点。

2.1优点

⑴采用闭路式正压呼吸循环系统

常用呼吸器采用闭路式正压呼吸循环系统，利用正压的原理使得它在整个呼吸循环系统中产生的是正压（包括面罩），克服了过去的负压式氧气呼吸器因负压而经常出现掉鼻夹，口具或者因磕碰等外在因素打掉救护工作人员鼻夹，口具而造成人身伤亡这一大难题。它的正压系统使面罩内部压力始终大于外界的空气压力，使外界有毒有害气体无法进入到内部系统，其安全系数超过20000，与负压式（保护系数小于10000）相比安全系数提高了一倍多。

⑵应用范围更广

常用正压式呼吸器采用新型的材料和制作工艺及微电子技术，呼吸器内置有过滤石灰和灰尘滤网，采用独有的近几年发展起来的智能系统，可以清晰地以模拟和数字方式显示视频及音频信息，使用人员可以随时准确地掌握此仪器的各个参数和周围环境情况。面罩由老式两眼式改为了全面式，可视范围更加广阔，可以随人的头部移动而移动，且面罩内设有发话器，克服了过去的不能发话这一大难题；整个仪器与环境直接接触的材料均新型高效阻燃材料，仪器能在火灾环境下使用。

⑶舒适度更好

常用正压式呼吸器根据人体工程学而设计的背负框架，背带宽大且设有减震装置，上下部都有可调扣式固定带，使得整机重量合理的分布在背部。有效地解决了过去老式像AHG-2等氧气呼吸器因在侧面悬挂在干活时带来的种种不便，甚至磨伤皮肤带来的一些痛苦。由于其具有反向减压，正压定量供氧量大（1.5～1.9L/min）等特点，故其呼吸阻力小，呼吸时更加畅通、舒适。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

⑷使用维护及检测更简单

前面提到该仪器是根据人体工学设计，并应用的是带式侧锁紧爪，在佩戴和卸下时更加的方便快捷。此仪器的各个接头均采用套结的方法连接，组装起来既方便又杜绝了用螺丝接头易造成“O”型圈损坏，连接不可靠的这一大弊端。使用完后在维护的时候避免了老式的必须用专用的工具才可以拆卸容易造成呼吸软管的破损。其内置的智能系统可以直接准确的读出该仪器的各个参数，避免了用水柱的方式来检测仪器的各个参数由于人的视线受外界光线的影响而读不准带来的较大的误差。

2.2缺点

⑴氧气耗量大，使用时间段

由于常用呼吸器一般是欧洲呼吸器公司或国内仿欧洲呼吸器公司研究生产，其供氧量是根据欧洲人的体质特点而研究设计的，三路供氧方式的供氧量都较大（自动供氧量大于80L/min），对国人的体质来说有点过大，缩短了氧气的使用时间（一般中等劳动强度条件下约为3小时），大大地减少了救援时的是使用时间。

⑵面罩存在的各种问题

常用正压式呼吸器虽然比起过去的老式呼吸器在面罩的设计上做了很大的改进，但有许多存在的问题并没有改变还是沿着过去的思路来设计的。如在浓烟或较高温度环境条件下使用，由于温差等外界环境条件的影响，空气中的水蒸气很容易液化在面罩上形成水滴，对人的眼睛易造成错觉，不利于在浓烟或高温区域内侦查使用，每次在使用前必须喷防雾剂，造成时间上的浪费，有可能失去最佳的侦察机会；其面罩的面积设计较大，面罩的外边缘框采用的是高分子合成橡胶，在使用时较重，佩戴者的头部负荷过大（因为还有安全帽和矿灯）；面积大还有一个较为突出的缺点就是容易被划伤。

3建立气瓶动态安全管理的新机制

结合矿山救护队复合气瓶管理中普遍存在的问题，针对矿山救护队的实际情况，建议建立如下安全管理机制：(1)规范管理，完善制度。进一步完善气瓶安全管理制度，普及培训气瓶安全操作规程，对复合气瓶的存放、使用、移动、充装、报废等流程制定详细标准。(2)重视培训，加强人才培养。配备专职气瓶管理人员，专职人员必须参加政府质监部门组织的压力容器气瓶作业培训，取得操作证后方后可从事大队复合气瓶的日常管理工作。(3)加强巡检，消除隐患。所有复合气瓶纳入特种设备管理，严格按照国家法律法规要求定期组织巡检，每三年委托有资质的检测机构进行检测并出具检测报告，定期检验项目包括外观检查、内部检查、瓶口检查、水压试验、内部干燥、瓶阀检验、压力表检验和气密性试验等。(4)引入计算机数字气瓶管理系统。在每个气瓶上粘贴数字标签，采用数字技术建立气瓶档案，对气瓶实施全过程的动态安全监管，实时准确记录气体充填时间、气体种类、气瓶检验情况、气瓶流动情况、气瓶领用情况、气瓶报废情况等。采用数字化管理后，既可以提高气瓶安全管理效率和质量，又可以降低劳动强度。(5)杜绝隐患，建立超期及检验不合格气瓶强制报废制度。超期或具有下列问题的复合气瓶的一律强制切割报废处置：①内胆有开裂损伤;②内胆有不规则变形;③外表有腐蚀点，腐蚀深度＞0．7mm;④条状腐蚀，腐蚀深度＞0．5mm;⑤分散性质的腐蚀凹坑深度＞0．5mm;⑥瓶体出现泄漏、打压保压期间压力下降;⑦瓶口出现裂纹缺陷;⑧O型圈的环型槽有裂纹、凹陷损伤;⑨从瓶口平面开始计算，连续完好螺纹数少于12周;⑩瓶口螺纹中有伤口缺陷。

结语

保障矿山救护装备仪器安全可靠是矿山救护队日常的主要任务，为保证矿山救护训练和战备工作的安全顺利进行，氧气呼吸器使用和安全管理问题，值得各类矿山救护队积极探索和不断改进。矿山救护队常用正压氧气呼吸器，无论国产还是进口，分类一样，原理一样，优缺点明显。不论使用哪种呼吸器，都应该熟悉该呼吸器的性能，才能保证在救灾事故中不发生人员伤亡。

参考文献：

[1]巩玉奎.关于对BG4型正压氧气呼吸器性能及使用的探讨[D].全国安全生产应急救援技术装备研讨会，2008.

[2]王志坚主编.矿山救护队员[M].北京：煤炭工业出版社，2007：114.

论文作者:钱永久

论文发表刊物:《基层建设》2019年第21期

论文发表时间:2019/10/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/afa9c891fb00f5fcb5958038.html