# 浅谈液晶电视常见故障及维修研究论文_杨涵

广东省潮州市创佳电子有限公司 521000

摘要：平板显示中的液晶显示，用途非常广泛，使用量很大。而且根据搭载设备的用途不同显示画面的大小与画素数有很大的不同。从手用型到电视用数十种，根据各种用途的要求不同，液晶面板的性能也有所不同。而随着液晶显示器的大量应用，其主要元器件液晶显示屏的故障也逐渐被人们所关注，随着科学技术的不断进步，人们生活水平的逐步提升，液晶电视已经逐步取代了传统的普通电视，成为了千家万户的重要家用电器之一。通常液晶电视主要由显示屏、信号处理电路、背光灯电路构成，其液晶电视的原理、液晶电视常见故障和维修方法也与普通电视有所不同，本文首选介绍 LCD 液晶电视概念及原理，然后通过具体的案例分析，提出液晶电视产生的故障原因及其如何排除故障进行详细的阐述，以供液晶电视维修人员参考。

关键词：液晶电视 显示屏 常见故障 分析与维修

引言：

液晶电视显示器又可以称作 LCD，是TFT（薄膜晶体管 ）LCD 类型仅仅是其中的一种，由于液晶电视的本身不发光技术情况，其一定需要调制外界光，这样才能使显示屏发光，在 LCD 显示屏中，作为发光的装置，有依靠冷阴极气体放电的物质，它可以激发荧光粉，这种光源还可以发光，就是冷阴极荧光灯CCF。另外，液晶电视的核心电路使用的都是数字电视。这就给维修人员带来新的课题，维修人员在维修过程中首先要了解液晶电视的工作原理，改变以前的维修方法，摒弃以往的维修经验，才能对实际故障进行排查，才能从故障的根源中找准维修液晶电视显示屏的方法。

1 液晶电视概念及原理

液晶显示器又称作 LCD，20 世纪 70 年代，面世了第一台液晶显示设备，命名 TN-LCD( 扭曲向列 ) 液晶显示器。从而液晶显示器也对传统的电视产生了革命性的改革，液晶电视以其 1024×758 像素的图像清晰度高、厚度在 4 厘米以内的轻薄机身、平均寿命在17年左右，具有保护眼睛的环保效益等特点，越来越被人们所喜爱。

液晶电视的组成部分主要有显示屏、信号处理电路、背光灯电路。第一个组成部分是显示屏，第二个是信号处理，他主要是由高频电路图象处理 A/D 电路、伴音电路、控制电路组建，第三个是背光灯电路，这是一个逆变电路，可以点亮显示屏内灯管。

工作原理主要体现在分子的排列顺序上，当分子排列秩序顺畅，则显示通电畅通，光线能够通过；如果分子排列混乱，则不通电，无法使光线通过。由于液晶本身的材质特性是不发光的，所以在显示屏上放置光源灯管，可以提供均匀背景光源的有背光板，这是由荧光物质组成的，它可以发射光线，液晶屏背面还有反光膜。当背光光源越亮的时候，整个液晶显示器也会越亮。

2 液晶显示器的组成

液晶显示器是在液晶板加上相应的驱动板（也称主板）、电源板、高压板、按键控制等，就构成了一台完整的液晶显示器。其组成框图如图1所示。

（1）电源电路：电源电路由开关电源和DC/DC变换器两部分组成。开关电源作用是将市电交流220V转换成12V直流电源供给DC/DC变换器和高压板电路。DC/DC直流变换器用以将开关电源产生的直流电压（如12V）转换成5V、3.3V、2.5V等电压，供给驱动板和液晶面板等使用。

（2）驱动板：驱动板也称主板，是液晶显示器的核心电路，在主电路板上主要有输入接口电路、A/D转换电路、Scaler电路、微控制电路、输出接口电路等。

（3）按键电路：按键电路的作用就是使电路通与断，按键开关输出的开关信号送到驱动板上的MCU中，由MCU识别后，输出控制信号，去控制相关电路完成相应的操作和动作。

（4）高压板：高压板俗称高压条，有时也称为逆变电路或逆变器，其作用是将电源输出的低压直流电压转变为液晶板（Panel）所需的高频的600V以上高压交流电，点亮液晶面板上的背光灯。

（5）液晶面板（Panel）：液晶面板是液晶显示器的核心部件，主要包含液晶屏、LVDS接收器（LVDS液晶屏有该电路）、驱动IC电路（包含源极驱动IC与栅极驱动IC）、时序控制IC（TC0N）和背光源。

3 液晶显示器的几种故障现象及维修分析

液晶显示器的常见故障现象大致有以下几种：不能开机、白屏、花屏、黑屏等。

（1）显示器不能开机故障现象：接通显示器电源，按下电源开关，电源指示灯不亮，屏幕无任何显示故障分析：此故障属于整机不工作，造成此类故障主要原因有：

①电源板故障；

②按键板按钮损坏不受控制；

③驱动板故障。

显示器中大多数采用开关电源，易损的元件有保险管、输入电感、开关管、稳压二极管、电源IC等。对于此类故障的维修思路是：先用目测法检测，再用电压法检测。目测法是指用眼睛直接观察各元件是否有烧糊，各电容是否有鼓包等现象，若有，则以正常元件替即可。电压法检测可以从后级逐级向前级检测，先从开关变压器副边的几个整流二极管开始测输出电压是否正常，如果测的电压值与额定输出相符，则说明电源电路工作正常，如果没有输出电压或者电压偏低，则说明整个电源工作不正常，则需逐级向前检测，直到检测到正常额定电压为止。

对于由于按键板按钮损坏引起的整机不受控而不能开机故障的简修方法很简单，按下按键时看是按健板否有信号输出即可判断，此类故障通常是由于开关按键损坏导致，只需更换按键即可。

由于驱动板短路会把电压拉低，造成CPU不工作，导致无电源指示灯显示，通常可用万能主板代替的方法进行排除。

（2）黑屏

故障现象1：按下液晶显示器开关，电源指示灯长亮，屏上不显示任何内容，无背光，侧视也看不到任何的图像。故障分析：造成此类故障可能是以下两个部位：

①驱动板故障，因为高压板的工作都要靠驱动板上的芯片发出相应的控制信号才能正常工作，若驱动板芯片无相应控制信号输出至高压板，则高压板不能正常工作，因此驱动板故障会引起黑屏现象。检修操作方法是用一通用驱动板替代之，注意用通用驱动板需写入与之相应的面板驱动程序方可正常使用。

②高压板故障，因为背光是液晶显示的前提，而高压板主要任务是点亮背光灯，如果高压板工作不正常则将导致黑屏。检修方法是先检查Light-ON电平是否有变化、高压末级供电是否正常，然后用金属工具尖端碰触高压变压器输出端看是否有蓝色放电火花，如果有火花就检查CCFL和高压输出电容；反之则检查高压形成电路。另外，也可以用替代法确定高压板是否有高压产生，从而判断是否高压板故障。

故障现象2：接通显示器电源，按下电源开关，电源指示灯一直闪烁，屏幕无任何显示

故障分析：此故障是因高压板故障引起的，而且通常是高压板上的四个MOS管中的一个或两个管子损坏导致。由于高压板通常具有电路对称性，检修时只需比照检测各MOS管的极间电阻，即可初步判断出是哪个MOS管坏所导致的黑屏。另外，通常一些品牌机，如三星、华硕、海尔、宏基等显示器，这些显示器的内置电源与高压板做在一块电路板上，称为一体板，其高压部分的MOS管坏了同样会出现同样故障现象。

（3）花屏

故障现象：显示器背光正常，但屏幕有杂乱的彩色条纹。

故障分析：因显示器背光正常，可知光通道正常，只是图像通道不正常，故障在图像通道，造成花屏故障可能有以下几方面原因：

①驱动板故障：因驱动板故障造成花屏的原因通常有两方面，一方面是因图像处理芯片出现虚焊造成图像不正常而出现花屏；另一方面是振荡电路，在数字处理芯片旁的晶振和周围的电容坏也会造成花屏的故障现象。

②屏线本身质量不好或连接松脱，屏线是指连接驱动板和逻辑板的信号线。维修方法：将屏线拔下重新接上或换屏线。

③液晶显示屏故障：这部分故障通常是屏的驱动电压出现问题，检查屏背板供电电路（3.3V或5V）是否正常，另外还可能是部分的行列IC模块损坏。注意：由于液晶显示屏是精密器件，为了保护液晶显示屏，在出厂时就做了严密的封装，如果确定故障是由于液晶显示屏引起时，需要专用仪器才能修好，一般情况下不建议随意拆卸。

④ VGA视频线故障：如果VGA视频线质量不好，也会导致显示器花屏的故障。排除方法：更换VGA视频线。

（4）白屏

故障现象：开机白屏

故障分析：造成白屏故障可能是以下原因：

①驱动板故障：检修思路：首先测量驱动板上的三端稳压管是否有5V电压输出，如果电压偏低或没电压输出，说明三端稳压管不正常工作，如果电压都相符合，主板上的MCU芯片或者微控制器内部损坏了，直接更换通用驱动板即可。

②液晶显示屏故障：这部分电路故障多数的为屏背电路板保险丝断或屏上的信号转换处理器芯片损坏造成白屏。

4 液晶电视故障情况及检修过程

现在液晶电视逐年被广大消费者青睐，使用量也在逐年增多，市场配件不齐全给维修

难度带来了很多不便，笔者长期依靠经验来维修液晶电视，收到了很好效果，一般的故障都能完美解决好。

4.1 温度高导致的故障

一般情况下，我们在客户家见到的机器摆放的方式除了墙挂式，就是座架式。目前，随着人们生活方式和家庭装修的改变，相同机型和购买时间相同的机器，一般客户都选择墙挂式，但是故障率越来越多开始，而且相同的故障也开始早出了一至两年，我分析主要是因

为墙挂式的温度比座式的高，后面散热功能也受到影响，此故障由于温度升高导致。此类，

笔者检修的办法是：机器后装两个电脑风扇，足以保障机器在保修期内不会因为温度高而频

繁返修。

4.2 机器腐蚀导致的故障

除了上面说的由于温度高的原因导致机器故障外，在维修过程中，维修人员发现，很

多问题主要来源于接插件之间的金属表面的腐蚀，这也会导致双面板的铜眼腐蚀，分析其原

因，出现这种问题的根本原因是空气质量和湿气等容易腐蚀的因素。一般这种情况，笔者维

修都是采取导热硅脂密封又不影响散热的方法，同时接插件的金属一定要用橡皮擦擦干净，或用酒精清洗，保持表面清洁并且干燥。

4.3 屏幕出现黑带，亮线

维修过程中很多机器的屏幕出现黑带，亮线，维修这种故障必须具备一定的条件，在完成后用导热硅脂在COF的模组IC上涂多点。这种故障也多是由于温度过高引起。

结语：

日常生活中，开始购买液晶电视的家庭越来越多，使用时间长对液晶电视势必会产生一些大小不一的故障问题，面对故障问题，首先要对液晶电视的故障原理进行总结研究，这样才能找准引起液晶电视出现故障的主要因素，从而做出正确的维修方法。同时液晶电视在日常使用中还要注意保养，妥善的保养和使用液晶电视不但可以减少故障的发生几率，同时还可以让您的电视机尽可能延长服役期，从而实现液晶电视更好用、更安全、更长寿的最佳性能。

参考文献：

[1]王国安,张石柱.液晶显示器维修技能实训[M].北京：电子工业出版社,2010.

[2]刘天成.液晶显示器的几种故障现象及维修分析[J].和田师范专科学校学报,2009(28).

[3]徐杰桑.液晶显示器原理与常见故障维修[J].电子科学,2009(1).

[4]李长有.基于 DHT11 温湿度测控系统设计[B]. 机床与液压 ,2013(13).

论文作者:杨涵

论文发表刊物:《基层建设》2016年24期8月下

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/afcabd3e8e0792fce1d0680f.html