# 老旧城区交叉口“微改造”研究论文_ 李,俊

[摘要]：随着我国社会经济的不断发展，老旧城区交通拥堵日益严重。本文分析了老旧城区交通拥堵的主要原因，提出了交叉口“微改造”的原则和措施，并通过实际案例分析了“微改造”效果，以期为类似老旧城区交通拥堵治理项目提供参考。

[关键词]：老旧城区 交通拥堵 交叉口改造

随着国内城镇化、机动化进程的不断加速，城市交通需求与交通结构也在不断发生变化，交通发展“不平衡不充分”问题凸显。人口密度大、商业综合体多、路内违停车辆多是老旧城区的典型特征，由于区域内市政基础设施建设较早，道路断面形式、交叉口渠化方式等与现状交通出行特征不尽匹配，造成早晚高峰交通拥堵日益严重。缓解老旧城区居民出行难的感受，改善老旧城区交通运行状况迫在眉睫。

1.老旧城区交通拥堵原因

1.1 交叉口未有效渠化

老旧城区内早期城市道路建设相对粗放，在交叉口设计及建设过程中没有充分考虑专用的掉头、左转及右转车道，在交通量不大的情况下未出现明显问题，但随着近年来私家车保有量增加，由于交叉口未有效渠化，往往带来交叉口进口道通行能力小于路段通行能力，节点拥堵频发，导致车辆排队积压，拥堵蔓延至路段，进而引发区域性交通拥堵。

1.2 人行横道宽度不足

随着城市的向外扩张和高容积率小区的建设，电动车数量迅速增加，与地铁等公共交通设施对接的共享单车也成为了解决“最后一公里”出行的重要方式，但老旧城区内人行横道普遍较窄，主要以4m宽为主，部分路段设置6m宽人行横道，导致电动车、自行车在过街时排队溢出，过街混乱，干扰机动车通行，影响整个交叉口通行效率。

1.3 交通信号相位相序不合理

在老旧城区内，大部分交通信号灯为圆屏灯，信号控制机为单点控制方式，高峰小时各方向交通流量均较大，逐个进口道“推磨式”放行造成整个交叉口的通行能力和通行效率均较低。

2.交叉口“微改造”原则与措施

2.1交叉口“微改造”原则

在老旧城区内进行交叉口“微改造”，梳理了以下5条改造原则。一是交通安全原则，即充分保障各类交通流的有序流动，降低交通冲突概率；二是供需平衡原则，即合理调节交通流的通行需求，使之与道路通行能力相匹配；三是均衡分布原则，即在特定区域内，从空间和时间上调整疏导交通流，使之分布区域均匀；四是交通分离原则，即在时间和空间上，将行人、非机动车、机动车交通流分离，减少混合运行和相互干扰；五是交通连续原则，即尽可能保证车辆和行人连续移动，减少停车次数和等候时间。

2.2交叉口“微改造”措施

2.2.1交叉口科学渠化

1）增加进口车道数。结合交叉口交通流量情况，利用压缩车道宽度、局部拆除侧分带等技术手段，对交叉口进口道通行能力进行扩容，根据国家规范设置合理的渐变段、展宽段长度，保证交叉口进口道通行能力与路段通行能力相匹配。

2）合理分配车道数。结合早晚高峰流量特征，按需设施左转、右转专用车道，为发挥信号控制调节作用打好基础。

2.2.2交通秩序综合提升

1）加强对违停的管理，避免因路侧违法停车造成交通拥堵。一般采用加强警力巡逻或增加交叉口智能违停抓拍设施；

2）加强交叉口交通信号管理。结合交叉口车道布置更换箭头信号灯，采用区域信号控制机实现联动控制，通过调研全天交通流量，细分交通时段，按不同时段流量特征与上游交叉口联动制定信号放行方案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3）加强行人、非机动车过街管理，完善交叉口范围内人行道护栏，避免行人随意过街，同时加宽人行横道，设置独立的非机动车过街通道。

3.实际应用案例与分析

吴家山区域是武汉市东西湖区的核心区域之一，区域道路建设较早，是典型的老旧城区。近年来，随着社会经济的迅速发展，居民机动车保有量增长速度较快，区域内商业综合体、高容积率小区不断增加，部分交叉口交通拥堵加剧，高峰小时引发区域性交通拥堵。本研究对吴家山区域5处拥堵严重的交叉口进行“微改造”，并对区域改造前与改造后的交叉口服务水平进行评估分析，下文以四明路东吴大道交叉口为典型交叉口介绍详细改造方案。

3.1典型交叉口改造方案

3.1.1基本情况

四明路东吴大道交叉口为四路灯控交叉口，各方向进口道均未拓宽；信号灯为圆屏信号灯，采用单点式信号机；该交叉口高峰小时交通流量为2948pcu/h，高峰小时服务水平为E级。

3.1.2存在的主要问题

1）交叉口进口道未拓宽，进口道通行能力不足；

2）两相位放行方式引发左转与对向直行冲突，通行效率较低；

3）非机动车、电动车过街混乱，干扰机动车通行。

3.1.3“微改造”措施

（1）交叉口科学渠化

1）北进口道通过压缩车道宽度，增加1条进口车道；

2）东、西进口道拆除侧分带，各增加增加1条进口车道。

（2）提升交通秩序

1）取消交叉口100米范围内路侧停车位，加装智能违停抓拍系统；

2）交叉口信号灯增加左转箭头灯，更换区域控制信号机；结合交通流量早晚高峰采用四相位放行；平峰采用多方案两相位放行方案；

3）规范慢行过街，完善交叉口100米范围内人行道护栏。

3.2整治后周边交通影响评价

综合整治前，吴家山片区部分交叉口拥堵较为严重，交叉口服务水平分布不均衡。其中，服务水平为F级的交叉口2处，服务水平为E级的交叉口3处，服务水平为D级的交叉口1处，其余交叉口服务水平均为C级。

本次研究通过对服务水平E级和F级的交叉口进行交叉口“微改造”，吴家山区域内交通流量分布趋于均衡，交叉口服务水平保持在C级或D级。

图1 综合整治前、后吴家山区域交叉口服务水平

4.小结

本文分析了老旧城区交通拥堵的主要原因，提出了交叉口“微改造”的原则和措施，以吴家山区域为例应用交叉口“微改造”，实现了提高交叉口通行能力，均衡交通流量分布的“微改造”目标。城市是一个动态发展的有机体，不同的发展阶段表现出不同的交通供需矛盾，面对老旧城区交通拥堵，应立足于详细的交通调查和社会调查，用“绣花”功夫深入分析交通拥堵的主要原因，并结合“微改造”原则提出合理的、有效的交通拥堵改善方案。

参考文献：

[1] 吴志强，李德华. 城市规划原理[M].中国建筑工业出版社,2010年9月.

[2] 张敬宇,刘孟林. 交叉口微改造及交通管理优化的城市治堵实践[J]. 物流工程与管理.2019年4月

论文作者: 李,俊

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/afcdd3fc3b97beb556171024.html