# 采油工程中油井的防蜡与清蜡方法分析论文_姜明森

青海油田分公司采油一厂尕斯第三采油作业区青海 816499

摘要：由于我国原油的蜡含量极高，在原油开采出地面的过程中，原油的压力和温度不断下降，所以会有大量的蜡析出，由于油井内壁较为粗糙，容易沉积杂质，所以析出大量的石蜡晶体沉积于油井内壁，这就是所谓的结蜡过程。油井结蜡以后，首先油井内壁的直径将大大缩小，直接影响原油开采效率，其次，内壁的蜡层将使原油的流速变慢，间接影响开采效率。另外，结蜡之后将在原油中产生大量的杂质，从而影响原油的开采质量。油井的清防蜡问题已成为制约油田发展的关键因素，目前国内外对此方面的研究较少，所取得的成果也相对较少，即国内外皆没有较好的措施处理结蜡问题。笔者认为解决结蜡问题的关键在于对影响结蜡的因素进行深入分析，针对性的提出清防蜡手段，才能从本质上解决结蜡问题。

关键词：采油工程；油井；防蜡；清蜡方法

引言

在当前我国的石油开发工艺当中，油井结蜡是一个比较严重的问题，结蜡会导致油井的管径变小，生产力下降，降低管道的使用寿命，因此针对油井结蜡问题展开研究十分有必要。本文阐述了油井的防蜡与清蜡机理，希望能够给相关行业的工作者带来一定的启发。

1影响油井结蜡的因素

1.1原油组分

原油自身的成分组成是油井结蜡情况出现的主要原因，其中不同成分的原油结蜡问题出现的情况也不一样，其中原油成分中包含较多轻质组分的话，石蜡晶体析出的过程当中所需要的低温度就无法满足，因此油井内壁的结蜡问题也比较小。另外如果原油内部的含蜡量相同，容易结蜡的原油就是一些重质原油。

1.2原油中的胶质沥青质含量

胶质和沥青质含量也是影响油井结蜡的重要因素。当原油中的胶质含量较多时，结蜡速度将大大减慢，因为胶质可以充当活性物质，可以沉积于石蜡晶体表面，阻止其成长。由于沥青质是胶质进一步发展的产物，所以会起到和胶质一样的作用，从而使油井不易产生结蜡。

1.3原油所处压力

原油所处的位置和开采过程中对原油产生的压力也会影响结蜡问题的发生，原油所处的环境和压力会随着原油的上升而不断降低，所以油井结蜡问题也会受到压力的影响。原油开采的时候会随着位置的上升压力不断下降，所以相关气体会随着压力下降不断被排出，因此原油对蜡的溶解程度也会大大下降，这样就会导致石蜡晶体会在合适的温度下生长出来，容易产生结蜡情况。因此可以表明压力下降幅度越大，结蜡现象出现的程度越高。

1.4原油内的杂质

原油中的杂质是石蜡晶体的核心，即石蜡晶体的形成和成长都是围绕着杂质展开的。原油中的杂质包括各种盐类，在原油开采过程中，温度不断降低，大量的盐类不断析出成颗粒结构，石蜡分子将附着在盐颗粒上，不断的生长，最后产生石蜡晶体。

1.5原油流速及管壁粗糙度

原油的流速会对原油所处的温度环境产生影响。当流速较快时，原油将和油井内壁产生摩擦作用，自身产生大量的热量，阻止温度的降低，从而使结蜡现象大大减慢。同时，管壁越粗糙，石蜡晶体越容易沉积于油井内壁，从而产生结蜡现象。

2油井的清蜡技巧

2.1机械清蜡

用专门的工具（刮蜡片、清蜡梭、通井规等）刮除油井中管壁或抽油杆等抽油设备表面上的蜡，在本文中，机械清蜡也包括利用声波、超声波等机械波或振动方式来清除结蜡。

2.2热力清蜡技术

在当前我国的油田开发中，热力清蜡技术主要有热油循环清蜡、电热清蜡、热化学清蜡以及蒸汽清蜡集中方式，这些清蜡技术都具有一个共同点，就是通过升温将蜡熔化，使其随着油井的液体循环被排出井外。但是这些方式的工作方法和适用对象都有所区别，需要根据实际情况选择。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3磁防蜡

将磁性材料随管柱等入井，在磁场作用下，削弱或克服原油中石蜡分子之间、石蜡分子与流体分子之间的作用力，从而抑制石蜡晶体聚集长大；此外，经过磁场作用，井筒中沉积的结蜡的蜡质变软，利于后续清除。

2.4化学清防蜡

向井筒中加入液体清防蜡剂，或在井中抽油管柱等上安装装有固体化学清防蜡剂的装置，通过清防蜡剂实现清防蜡。清防蜡剂主要包括活性剂型和高分子型两大类。

3油井防蜡措施

3.1增加原油流速

为了减少油井内结蜡情况的发生，可以通过增加原油流速来实现。主要是由于提高原有的流速，可以产生一定的摩擦作用，通过相互摩擦可以提高原有的温度，从而能控制石蜡晶体的析出，从根本上控制了油井结蜡的问题。另外提高原油流速也可以减少石蜡晶体在油井内壁上沉积的时间，从而起到减少油井内部石蜡的析出。

3.2特殊材料油管防蜡技术

（1）涂层油管。不同的油管材料能够达到不同的效果，在油管当中涂上一层涂料，这种涂料与油管表面的亲和度较高，不易脱落，同时固化以后表面光滑，具有较强的亲水性，这样的涂料能够有效防止油管结蜡的问题。在当前的采油工程中，涂料的配方和构成有很多种配方，在这些配方中聚氨基甲酸酯是最为广泛应用的防蜡材料，同时这些材料的应用能够帮助液体油管延缓结蜡周期，同时降低结蜡的速度，达到防蜡的目的。

（2）玻璃衬里油管。这种油管主要是在内壁上衬上工业玻璃，玻璃的厚度维持在0.5到1毫米之间，然后将这种油管应用于油管结蜡问题比较高发的井段中，在两根玻璃衬里油管之间需要应用玻璃接头，通过这种方式能够方式油管与油管的连接处出现结蜡的问题。在油井中应用的玻璃衬里主要的结构是氧化物，这种材料表面光滑，而且亲水性较强，能够确保增油、绝热，所以蜡会很难附着在上面，这种方式能够有效延长结蜡周期，提高防蜡效果。

3.3化学防蜡工艺

化学防蜡工艺主要是指通过防蜡剂的应用，延缓石蜡晶体聚结和沉积的速度，防止原油当中以及有关表面出现结蜡的现象。通常来说，当前石油开发中常用表面活性剂和高分子聚合物作为防蜡剂的主要材料。在防蜡剂当中，表活剂主要是用于防止石蜡晶体的长大，这种材料会附着在蜡晶微粒的表面，在表面形成一层薄膜，通过这种防止，防止蜡晶体的聚集和长大，这样就可以将处于微粒状态下的石蜡晶体分散于油中，被带出油井，同时表活剂还会在油管表面附着，形成一层薄膜，对石蜡晶体的沉积发挥阻碍作用，在油田防蜡工作当中，常用的表面活性剂多种多样，需要工作人员根据实际情况来确定。表活剂用于防蜡的工艺主要是应用于抽油井当中，但是具体的用量和配方还需要根据油井的情况进行实验来确定。在油田的施工现场，将验证配方的表活剂应用到石油当中，这时在油中溶解的聚合物就会形成一个网状结构，这个结构就会阻碍石蜡微粒的凝结，使其不能够长大，也不能够沉积，这样就会很容易被油流带走，在当前的石油开发当中，常用的防蜡聚合物主要是聚乙烯、聚丙烯、聚异丁烯等，这单是具体的配方和用量还需要根据油田的现场施工情况来确定。

3.4磁防蜡

磁防蜡是近几年提出的新措施，这种方式不会对油井和原油本身产生影响。磁防蜡的原理较为简单，就是通过磁场作用，使得石蜡晶体不易形成和沉积。但是这种防蜡措施的技术要求较高，所以应用相对较少。

结语

总而言之，我国当前采油工程发展的主要制约因素就是油井结蜡问题，为了进一步提高我国石油采油效率和采油质量，主要就是解决油井结蜡问题。其中影响油井结蜡的因素有很多，相关工作人员必须要对影响油井结蜡因素进行明确的了解，并且采取有针对性的措施来解决油井结蜡的问题，在保证原有质量的基础上提高原油开采效率，这样才能够进一步推进我国油田开采工程的不断发展。

参考文献：

[1]田子剑.采油工程中油井的防蜡与清蜡方法研究[J].石化技术，2018，25（12）：332.

[2]焦秉礼.探析采油工程中油井清防蜡方法[J].化工管理，2018（6）：198.

[3]魏宏明.油井不同清防蜡工艺效益与经济适用性评价[J].化学工程与装备，2018（2）：111-112.

论文作者:姜明森

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aff9383984930e1ea99c8487.html