# 建筑装饰施工技术管理浅析论文_陈锐城

陈锐城

广东电白建设集团有限公司 广东茂名 525000

摘要：本文在建筑装饰工程现状分析、建筑装饰施工技术管理、建筑装饰施工的重要性和现状中呈现出了文章题目的含义施工措施。

关键词：建筑装饰；施工技术；浅析

建筑装饰施工工程师当代建筑工程的有机组成部分，是一切装饰工程的深化和不断完善。其定义就是为了保证建筑物的主要结构体系，完善建筑物的一切功能，美化建筑物，运用装饰装修材料，对建筑物进行全面合理、规范的处理。为了达到这一要求，建筑装饰施工管理是首要前提，所以，强化建筑装饰施工质量管理措施，提高建筑装饰施工质量，保证建筑装饰行业长远发展。

一、建筑装饰工程现状分析

随着建筑工程功能的逐渐专一，酒店、商场、高层办公楼等都针对建筑的不同用途进行了工程的装饰，以此增加建筑的美观与实用。但是由于传统建筑装饰管理粗犷，工程竣工后的使用中常会出现外墙砖掉落、内部装饰掉落、由于装饰施工过程擅自改变供电线路造成电火等情况时有发生。许多中标企业将工程分包，分包企业有的并不具备相应的资质，这样就导致了在装饰工程施工中，施工管理与技术管理困难，工程质量存在隐患。质量的企业生存和发展的根本，随着市场经济的不断发展与完善，越来越多的装饰施工企业认识到施工质量的重要性，不断提高自身的施工管理水平与技术水平，以此保障工程质量。许多工程项目常有这种情况，施工队伍进场了，发现设计单位确定的洗手间位置没有给排水管道，造成成本不必要的提高。因此，施工前的实地勘察和审查施工图非常重要。另外，由于设计人员素质参差不齐，对施工工艺和新型材料的应用很熟练的设计师并不是很多，这需要优秀的施工人员同设计师多沟通，而不要一意孤行的去改变材料或改变做法。装饰工程质量最重要的控制点是隐蔽工程。如给排水工程管道的水压试验，通常试验很简单，但却为整个工程最重要的环节。没有经过规定压力数值的试验，管道系统是否合格无法保障。一旦隐蔽安装、做好防水、再贴完瓷片及竣工之后发现漏水，再找原因是非常困难的，经济上的损失非常大。

二、建筑装饰施工技术管理

2.1建立健全的施工技术管理体系

要进行全面有效的管理，首先要建立完善的管理体系，包括施工技术的管理制度和施工组织的管理制度。用制度管理保障技术管理的有效进行。要保证施工技术管理体系的顺利实施，必须先有施工组织和人员的管理制度，要通过制度明确施工过程各工种和人员的职责，明确责任和义务，明确奖惩，由此约束施工人员的工作。在组织上和人员上管理好后，再通过健全的施工技术管理体系，做好施工技术要求和标准，为装饰工程施工打下良好的基础。在健全的施工技术管理体系完善后，装饰工程施工企业还需要通过切实有效方式使体系内的各项制度有效实施，以此保障技术管理工作的有效开展。

2.2通过技术监督推进技术管理的有效实施

在健全的施工技术管理体系完善后，就需要严格的执行，如何切实有效的使体系内的各项制度严格实施，确保技术管理工作的有效开展，是装饰企业管理的重点和难点。可以设置现场监督专员，定期的到各个施工现场进行检查，看技术管理制度中的相关技术要求和标准是否得到落实。通过现场监督、巡检等方式，提高装饰工程的施工技术监控，借鉴土建施工的经验，通过对施工记录的检查，要求每一道工序合格后才能进入下一工序的施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3建筑工程外墙装饰施工的技术管理

现代建筑工程外墙多采用外墙砖和涂料进行装饰，线着重阐述外墙砖的技术管理。外墙砖饰面工程是将无釉面砖或釉面砖通过水泥砂浆的粘合作用吸附在建筑外墙上，以达到美化建筑立面的作用。其施工过程的技术管理重点为：外墙砖的选择、水泥砂浆的混合和施工工艺三方面。外墙砖的选择要依据建筑工程所在地的地理位置和环境气候情况。外墙砖随着吸水率的降低，耐火性和抗冻性逐渐提高。所以，长江以北地区在选择外墙砖时，多采用吸水率不大于4%的外墙砖作为工程装饰砖。其次为了有效保证外墙砖和墙体的有效吸附作用和粘合强度，装饰用水泥砂浆底层必须采用掺水量10%的107胶水泥素浆，然后取用1：3的水泥砂浆进行抹底。建筑外墙装饰工程的具体施工阶段技术管理要从基层处理开始，在进行饰面砖施工前，要先对混凝土墙面进行毛化处理，以保证外墙砖于外墙的有效粘合。在进行毛化处理后须利用吊垂线的方法，确定外墙的找平和垂直，设置标点标块，以保证外墙砖施工后的整齐。在进行排砖施工时，要综合考虑砖的规格、墙面尺寸和缝隙宽度等因素，以确保满足施工设计图纸的要求。外墙砖的铺贴须从下而上进行，最下层砖的位置和水平高度要进行校正，因为最下层得砖是上部砖铺贴的标准。铺贴用水泥可利用1：2水泥砂浆、1：3水泥砂浆或1：0.2：2的水泥石灰膏砂混合物进行。砂浆的厚度不能太薄也不能太后，一般在6-10mm之间。

三、建筑装饰施工的重要性和现状

建筑工程根据国家验收统一标准分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调系统、电梯等分部工程。这样看来，建筑装饰工程属于建筑工程，是建筑工程非常重要的组成部分。我国的建筑装饰行业从改革开放以来保持了持续发展的趋势，在国民经济发展中发挥了重要作用。随着社会的进步，建筑装饰行业的施工技术有了很大的进步，尤其幕墙专业已经接近国际水平，部分企业已经开始走向了生产工厂化和施工装配化，建筑装饰行业常用的各种电动工具已经在全行业得到了普及。由于施工管理的进步，我国的装饰施工已经出现了工期短、质量好和污染少的特点。但是，在发展过程中，建筑装饰行业的施工管理也显露出了一些问题。我国许多大型建筑装饰公司工程中标后，将工程分包，分包企业的不负责任导致了施工管理与技术管理困难，工程质量存在着隐患。由于各种建筑物的不同用途，施工单位对建筑进行不同的工程装饰，以增加建筑物的实用与美观。针对建筑的功能来说，建筑的功能逐渐专一起来，建筑公司要对不同的用途进行建筑，例如商场，酒店和办公楼等等。传统的建筑装饰技术比较粗糙，会造成建筑装饰工程竣工后出现内部装饰掉落和砖瓦脱落的现象，甚至还会出现因为施工过程中擅自改变用电线路造成危险灾情。质量是企业的发展之根本，随着我国市场经济的发展和完善，更多的施工企业更加深刻的认识到了工程质量的重要性，并且对自身的施工管理和技术水平进行不断地提高，保障建筑装饰工程的质量。

我国建筑主体结构施工进入了工业化施工，取得了较好的建筑成绩。但装饰工程仍落后于主体结构的发展，施工工期比较长的状况还普遍存在，装饰工程的质量返修量还是比较大的，这样就拖了整个施工工期的时间。主要原因是没有建立完善的设计和生产及施工技术体系，一些工艺操作不够科学，劳动生产率、技术水平低下、原材料浪费现象比较严重。同时，手工操作量大，造价高，占用劳动量大也是造成建筑装饰技术水平较低的一个重要原因。

结束语

随着人们生活水平和对环境问题的迅速提升，对建筑装饰标准和施工质量要求也日益提升。建筑装饰施工过程中存在着许多值得我们注意的问题，完善建筑装饰施工管理体系，保证建筑装饰施工质量是目前我们首要解决的问题。

参考文献：

[1]马志斌.装饰工程施工现场技术管理探讨[J].广东建材，2008（5）.

[2]严建伟.建筑装饰企业技术管理探索[J].科技资讯，2008（14）.

[3]侯崇光.关于建筑装饰施工技术管理的探讨[J].黑龙江科技信息，2010（29）.

论文作者:陈锐城

论文发表刊物:《基层建设》2015年20期供稿

论文发表时间:2016/3/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b0284609aa8fc5a07d8053eb.html