# 油田开发后期地质挖潜增效措施研究论文_武小娜

摘要：在油田开发过程中，会通过应用各种采油工程技术措施，将油井内的油气资源开采出来。油田开发分为初期、中期和后期三个阶段，随着石油开采的不断进行，开发程度不断深入，进入到油田开发的后期阶段后，油田的开采会越来越困难，产量也会逐渐下降。在这样的情况下，需要通过对油田地质情况进行深入研究，对剩余油的分布规律进行分析，从而选择最合适的采油工程技术，提高油田开发效率，降低开采成本，达到增效降本的开发目标。本文分析了油田开发后期的特点，并对油田开发后期的地质挖潜增效措施进行探究，希望对提升油田产量有所帮助。

关键词：油田开发后期；地质挖潜增效；措施

1、油田开发后期的特点

油田的开发生产可以分为三个阶段，即初期、中期和后期，随着石油开发的不断进行，油井内的油量会下降，从而导致油的产量呈现下降趋势，产液中水的比例会不断升高，开采出的油量不断降低，随着井内油的综合含水量的不断上升，需要净化更多的处理液，从而导致采油的作业量增加，进而提高采油成本。由于在油田开发后期面临处理成本升高、产量下降的问题，因此需要应用最佳的采油工程技术，在降低成本的同时提高产量，从而达到增效降本的目的。在实际的工作过程中，需要对油田内剩余的含油量以及分布情况进行详细的分析，并总结规律，然后基于实际情况来选择最佳的采油工程技术，从而可以提高石油的开采效率和开采量。

2 油田开发后期的地质挖潜增效措施

为了提升油田开发的后期的产量，需要结合不同储层的不同特点，科学应用地质挖潜增效措施，进而保障油田的开发达到预期的开发效率。例如。针对砂岩油层，可以采用基质酸化工艺技术和对其进行水力压裂，通过这种措施来实现增产的效果;再比如，针对碳酸盐岩的储层，可以采用基质酸化、酸压、水力压裂技术，通过这种技术措施可以实现挖潜增产，进而促进油田生产效率的提升。

2.1 水力压裂技术措施

水力压裂技术措施可以有效提升低渗透油层的产量，应用水力压裂技术措施可以提升储层的渗透性，从而使储层达到最佳的开发效率，进而保障油田可以保持长期的高效生产。水力压裂技术的原理是指在地面上通过高压泵机组的作用，把压裂剂注入到油层部位，通过人为形式创造裂缝，并在裂缝中注入支撑剂，使支撑剂对人为裂缝进行支撑，避免人为裂缝出现闭合，这样可以有效提升油层的渗透性，进而提升油田开发后期的产量。针对近井地带的堵塞以及近井地带的污染现象，也可以采用水力压裂技术进行处理，进而提升储层的联通能力，降低流体流通的阻力。除此之外，应用水力压裂技术措施，还可以增加储层的竖向裂缝和横向裂缝，进而增加储层的渗透能力，这可以在很大程度上提升油田开发后期的产量。在应用水力压裂技术措施的过程中，要注重对限流压裂工艺的选择，严格控制各个层段射孔孔眼的直径和射孔孔眼的数量，最大限度的提升注入压裂液的排量，进而使其达到底层爆破的压力，压力液可以顺着射孔孔眼直接进入到地层，最终实现通过一次压裂施工而压开多个储层的目的。另外，在采用水力压裂技术措施的过程中，要注重选择性能优越的压裂施工设备，在施工之前，要对压裂施工设备进行全面的维护和检修，确保压裂施工设备运行质量和性能符合施工要求，最大限度的降低设备故障的产生几率，进而确保施工效率和水力压裂的效果。

2.2 酸化技术措施的应用

酸化技术主要是指利用酸液的腐蚀性，将岩层的堵塞物溶解，解决近井地带的堵塞问题，进而提升储层的渗透性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆酸化技术主要包括压裂酸化技术措施和基质酸化技术措施，无论应用哪种酸化技术，都需要选择优质的酸解，要保证酸液既能对近井地带的堵塞物进行有效的溶解，又不会给储层带来伤害，进而为后续的油井开采工作创造出良好的施工条件，控制酸化效果因素。对于特低渗透储层而言，为提升其渗透能力，可以结合水力压裂技术措施和酸化技术措施，通过对这两种技术措施的应用来提升特低渗透储层的渗透能力，使油流的流动速度得到有效的提升。

2.3 堵水技术措施的应用

在油田开发的后期，为了提升油田的产量，需要采用堵水技术措施，应用堵水技术措施可以降低油井含水上升的速度，进而提升单井的产油量。堵水技術措施主要包括两种方式，一种方式是指机械的堵水方式，另一种方式是指化学堵剂的堵水方式，在实际的应用过程中可以根据油井的生产实际合理选择应用哪种方式进行堵水处理。两种堵水处理方式都可以起到较好的堵水效果，降低单井含水量，进而提升油田开发后期的产量。

2.4实施精细地质研究

结合油田开发后期的特点，实施精细的地质研究，充分发挥现代化的地震勘探的手段，重新认识地层，对地层进行重新划分，布署新的注采井网，形成油水井的有效连通。对于低渗透油层进行强化注水，达到水驱的开发效率。 借助于三次采油的技术措施，将聚合物水溶液注入到油层中，提高注入剂的波及体积，产生更大的驱替能量，将更多的剩余油开采出井。对油田生产实施动态分析，寻找油井产能下降的原因，采取最佳的地质技术措施，结合采油工程技术措施的优化，提高单井的产量，满足油田开发后期的产能要求。不断研究和开发油田开发的新工艺技术措施，实施三元复合体系驱油试验，将碱液、表面活性剂和聚合物注入到油层中，提高驱替效果，从油井方面，反应出产量的增加。针对不同的区块，实施三元复合体系驱油的注入顺序和注入量的试验研究，选择最适宜的注入方式，提高油层的开采程度。研究和应用二氧化碳泡沫驱油的技术措施，降低驱替剂的用量，同时提高波及体积，促使油流顺利入井，通过机械采油设备开采到地面上来。微生物采油新技术的研究和应用，满足节能降耗的技术要求，由于微生物比较容易获得，井下油层的温度和压力条件，有益于微生物的繁殖，促进微生物驱油效率的提高，成为油田开发后期的采油工程新技术措施，有望在油田开发后期推广使用。

2.5优化油田的增产挖潜技术措施

对低渗透油藏的挖潜措施进行优化，如实施油层的水力压裂技术措施，选择最佳的压裂液体系，应用环保性的支撑剂，避免给油层带来污染。实施绿色环保的施工模式，保证油田水力压裂施工达到最佳的效果。促使油层形成规范的人工裂缝，为剩余油的开采提供流通路径。对油层实施酸化作业技术措施，优化酸液的配方，强化对油层堵塞部位的酸处理，同时在进行酸化施工后，通过替挤的方式，将酸液排出地面，防止酸液对油层造成污染，而影响到油层后续的顺利开采。酸化作业施工解决油层的堵塞问题，尤其针对注入聚合物后的堵塞，经过酸液的化学溶蚀作用，提高储层的渗透能力，为油层的可持续开采提供依据。对油井的产液剖面及注水井的注水剖面进行调整，选择最佳的调剖剂，改善注水剖面，促使油水井形成有效的连通，达到水驱的开发效率。研究和开发高效的调剖剂，提高绿色施工的效果，避免调剖剂堵塞油层孔隙，影响到注水的效率。

结语：在油田开发后期，采用有效的地质挖潜增效措施，可以在很大程度上提升油田的产量，因此，我们应充分认识到油田开发后期的特点，根据其特点有针对性的采取地质挖潜增效措施，保障油田产量达到预期标准。

参考文献：

[1]王建国.油田开发后期的挖潜增效措施探究[J].现代经济信息,2019(04):409.

[2]林斌.油田开发中后期的采油工程技术优化途径[J].化工设计通讯,2018,44(12):62.

[3]陈晶晶.油田开发后期的采油工程技术措施探讨[J].云南化工,2018(03).

[4]韩刚.油田开发中后期的采油工程技术优化探讨[J].化学工程与装备,2018.

论文作者:武小娜

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b0375644e971d9ad457f0a10.html