# 河道清淤疏浚施工关键技术分析论文_商广彬

中建八局第一建设有限公司 山东济南 250014

摘要：近年来，我国开展了大量河道治理工作，利用深挖、拓宽、清淤等多种河道治理工程，有效恢复了河道排涝、蓄水等功能，并进一步改善了周边环境。以往河道清淤仅重视河道防洪抗涝及灌溉能力提升，但是在高强度建设开发活动背景下，河道生态环境依旧受到了极大影响。必须转变传统水利工程发展观，逐步转向生态水利发展目标。换言之，在大多数河道清淤工程中，均含有大量河道内源污染问题。为改善河道水质，必须重视河道清淤技术的选择，达到良好的清淤效果。

关键词：河道施工；清淤疏浚；施工技术

引言

河道是泄洪、排沥、输水、排水、运输、发电、自然生态保护以及景观建设等多个方面的重要基础设施，然而河道受外部环境因素影响较为广泛，我国大量河道在河水长期流动、输运过程中，发生程度不同的淤积问题，特别是平原地带和盆地区域细小河流，淤积情况不容乐观，为促使河流功能充分发挥，造福于民改善生态，须以高质量、高水平的技术手段清淤疏浚。

1.河道清淤关键技术类型及特点阐述

1.1排干清淤

清淤方法是将临时围堰设于河道施工区域，待排干河道水之后，即可通过干挖等方式将淤泥清理干净。排干之后，一般可通过下述两种方法进行清淤处理。1)干挖清淤。当河道施工区域排干水之后，即可通过机械设备进行开挖处理，由运输车直接将挖除的淤泥运送至场地外指定位置。若河道宽度较大，施工段与堆放点存有一定距离，需通过中转设备，向堆放点运送淤泥，如挤压式泥浆泵等;距离较短时，也可选择皮带机运输。此类清淤方法的特点为技术要求低、清淤效果好。2)水力冲挖清淤。底泥经水力冲挖机组的高压水枪强力冲刷，促使底泥转化为泥浆，随后通过泥浆泵等设备把泥浆输送至堆积地。此类清淤方法的特点为施工简便、费用少，但不利于后续处理。

1.2水下清淤

1)抓斗式清淤

这种清淤方法主要通过抓斗式挖泥船进行河道底泥清理。主要作用机理为利用抓斗式挖泥船前臂抓斗向河底开挖，这种方式多用于大开挖泥层厚度的河道，如河道行洪断面扩大时的清淤处理。相比其他清淤方法，该挖泥船更具灵活性，河道内的障碍物，如垃圾、石块等对其影响不大，且施工便捷、成本低，几乎不受制于天气情况。但针对底泥极为松软的河道，该清淤法将会导致大量表层底泥泄露，进而影响清淤效果。

2)泵吸式清淤

此清淤法也被叫做射吸式清淤法，是指在一个圆筒状罩子内，同时安设水力冲挖水枪与吸泥泵，通过水枪喷水搅混底部淤泥，形成泥浆状态，再利用泥浆泵吸取泥浆，随后通过管道向岸上堆积处输送。此类设备可全部安设于船内，并同时进行船只滑行与清淤。另一种泵吸法，则是通过压缩空气进行淤泥吸附、排除，在重力作用下，向水底放置圆筒状下端，待其降至淤泥底部后，施加压力，在水的静压与泵筒真空负压下，淤泥将被泵筒吸入，此时可利用压缩空气，向排泥管内压入淤泥，随后通过管道运送至指定位置。相比其他清淤方式，此清淤法具有较为简单的设备，一般可用于较小河道清淤处理。

3)普通绞吸式清淤

此类清淤主要利用绞吸式挖泥船，通过绞刀转动、切割、搅拌河床底泥，形成泥浆，随后经离心泵顺着吸泥管将泥浆通过全封闭管道向指定场地运送。一般可在较厚泥层河道采用这种绞吸式方法。由于输送泥浆采取全封闭管道，无泥浆泄漏等情况发生。同时在整个清淤环节也不会影响河道航行。

2.针对现状对提高河道清淤疏浚关键施工技术的探析

2.1对河道清淤疏浚的施工关键技术严格把关

河道清淤疏浚的施工安全直接关系着人民群众的生命财产安全，也关系着整个河道清淤的工作效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此在这一过程中不能有一丁点的马虎，必须保证河道清淤工作开展的安全性，让安全性提高，经济得到大发展。为了能使河道清淤工程的质量得到保障，必须经过多重考虑，多方面的团结协作。这就要求我们吸收专业的技术人才，进行专业的技术性支持。除了在前期的计划投入要大，在生产过程中必须坚持实事求是的原则，不允许有偷工减料的成分。

必须在清淤过程中克服难关，保证最后的工程质量安全能够过关。在施工过程中除了要追求工程质量过关，更需要保证施工过程中的工人安全，坚决杜绝各种安全事故的发生。在这一过程中需要考虑诸多因素，要求决策者在实行决策的过程中必须全面的考虑问题，坚持全新全意为人民服务，综合考虑多种因素的共同作用，在施工过程中不断进行技术的改革与创新，以此能够更好的造福于人民，服务于经济社会的发展。

2.2完善河道清淤疏浚施工关键技术管理

对整个工程的管理是十分重要的，但在我国现阶段的发展过程当中，很多的施工单位没有重视这一项工作的发展。例如在河道清淤疏浚的施工的过程之中，缺乏一套严格的监督管理机制，这种机制体现于整个施工的过程之中。首先，整个行业的内部缺乏一个明确的标准，从业者仿佛没有对于安全生产的一个明确的标准，这就导致安全事故的不断发生，甚至进一步的恶化，最终导致严重的人员与财产损失，造成这种损失不仅使得河道的清淤工作质量受到质疑，而且整个的河道清淤的工程进度也受到拖延，可以说后果是十分严重的。

2.3创新河道环保清淤疏浚技术

所谓的环保清淤技术其施工目标为：在清除淤泥的基础上来保护河道水体质量，维护河道水质。实际清淤施工中，由于所采用的技术有环保性，不会对水体带来污染，能够达到环保标准。具体的清淤设备为：螺旋挖泥机器、密封旋转斗挖泥装置，或者已经被公认的能够用来疏浚的气动泵挖泥船，特别适合于河道下方污泥的清理，其运行原理为：在净水压力、压缩空气等的辅助下来及时清理掉污泥，经过大量的疏浚实践得出：这一疏浚设备能够带来较好的疏浚效果，达到70%以上，而且能够保持河底安全、原状，控制对河底的干扰，这样就保护了河底生态安全，防止河水受污染，保护水体生态环保。

环保清淤技术和设备实际使用中体现出以下优势：

①所选择清淤设备实际运行中精度更高、定位更准、挖掘更深，可以控制超挖、漏挖等问题。而且能确保河道底层土体的安全，减少损伤问题。②清淤不会对河道带来太大的影响和干扰，也能保护水体安全、控制污染。而且机械设备也能低分贝作业，减少对周围环境的干扰，保护四周居民生活安全。

2.4完善清淤疏浚施工技术善后工作

河道清淤疏浚施工完成后，需要完善相应的善后工作。而对于清淤疏浚工作来说，最关键的是有效处理淤泥，这些淤泥在一定程度上来说，如果处理不当会造成较大的污染问题，而淤泥的初始含水率、黏粒含量、有机质含量、黏土矿物种类及污染物类型和污染程度等因素都会对淤泥管理产生较大的影响，因此，在施工过程中应该采取最佳的施工处理方案，在施工完成后，对于清理出来的淤泥，应该运送到相应的地点进行处理，如果河道的淤泥较为严重的话，应该进行必要的干化处理，进行集中焚烧。如果淤泥含有较为丰富的有机物，可以对其进行发酵处理，然后用于肥料。

此外，如果淤泥没有受到污染的话，可以在施工完成后，将这些淤泥进行有效管理，统一堆放，再进行统一的风干处理，然后将其用于道路铺垫和农田土壤，实现合理处理河道淤泥工作，更加合理地完善施工善后工作。

3.结语

综上所述，河道清淤疏浚工作对于保证水利的正常运行有着非常重要的作用，更是水利施工的重要环节。在日常的维护与管理过程中，河道清淤疏浚工作非常常见，是维护河道正常运行的重要基础。本文就对河道清淤疏浚的施工管理方法进行探讨。

参考文献

[1]冯高宇.河道清淤疏浚施工技术控制措施探讨[J].江西建材,2014(11): 154-155.

[2]孙鹏.对河道清淤疏浚的施工技术的几点分析[J].新材料新装饰,2014 (19):47-49.

论文作者:商广彬

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b0406977ae88e8ede27bd01e.html