# 电焊焊接技术相关问题分析论文_李勇1,贾东2,祁来宝2

大庆油田有限责任公司第二采油厂第二作业区维修队1 大庆油田工程建设公司培训中心2 黑龙江大庆市 163000

摘要：现在我国的制造业与加工业中依然存在许多技术工艺需要提高与发展，这就需要专业的技术人员来进行研究与钻研。机械加工制造也是我国加工制造业中的一个重要分支，虽然该行业取得了一些进步，但是依然存在一些加工技术与工艺的欠缺，需要继续改进与创新，电焊焊接技术就是一项需要提升的加工技术。在机械制造加工业中，焊接技术的需求也越来越大，先进的焊接技术也不断出现并应用在机械制造的过程中，大大提升了生产效率，也提高了产品的质量。

关键词：电焊；焊接技术；技术问题；解决措施

前言

国外先进的焊接技术在我国的机械制造行业中不断被引进并进行应用，这就会给机械加工制造业带来比较大的发展压力，但是也给该行业带来了一个十分好的发展机会，为焊接技术的逐渐提高提供了一个广阔的发展平台，也为电焊焊接技术的发展与创新奠定了坚实的基础。现在的社会各个行业都在快速地发展，电焊焊接技术也在各个行业中进行应用，例如建筑行业、机械制造业等行业中都有所应用。在这种发展趋势下，研究人员就需要分析电焊焊接技术中的相关问题，通过分析与研究来探究焊接班技术发展的措施，让焊接技术在生产中更好地运用。

一、电弧焊接技术

1.电弧焊接技术的基本概念

电弧焊接的技术也经常被称作焊条形式的电弧焊，该类焊接方法在中国的工业生产中广泛应用，也是在生产过程中最为常用的焊接技术。电弧焊接的技术主要是运用电弧焊接专门设备来传递电弧信号，利用电弧传输出来的热量来熔化焊条，这样就可以将焊接的部件也熔化了，焊条与焊接的部件可以同时被熔化然后就会相互融合在一起并逐渐凝固，然后就会形成比较良好的焊接焊缝。通过焊接焊缝的作用就可以让焊接的接头比较坚固牢靠，也可以提高操作过程中的连续性与稳定性，得到焊接质量比较高的工件，这样也就可以提高生产的效率，获得更高的经济效益。

2.电弧焊接的工作原理

电弧焊接技术的工作原理也是工作人员必须要了解的内容，这样可以在生产过程中进行技术的改进与完善，提高焊接施工的质量。这种焊接技术在运用的过程中，电弧是由主体给予焊接设备的电源输出，主要是通过焊条之间的放电效应来进行焊接过程中的控制。在进行电弧焊接的时候，通过相同阴极情况下电子束之间的相互作用来实现焊接的效果。另外，在实际的生产过程中，焊接工人依然通过人工手动的方法来进行电弧焊接的技术调整，焊接的方式包括平焊与立焊等焊接方法。焊接工人就可以依据不同的需要来进行焊接方式的选择或者是组合，通过大量的生产实践来提升自己的焊接水平，在焊接的过程中实现比较好的焊接效果。

3.电弧焊接技术的应用范围

在运用电弧焊接方法来进行生产应用的过程中，主要是通过人工操作来进行焊接操作，这也是一个主要的特点。电弧焊主要包括平焊与立焊这两种焊接的方式，在长时间的生产应用过程中就发现这两种焊接方式也是使用最方便的，性能也是比较稳定的。电弧焊接在实际的应用过程中也具有比较突出的优点，那就是焊接时使用的技术设备比较轻便，搬运起来比较方便灵活，还有就是焊接时焊接材料的选择范围比较大，焊接之后的工件结构性与稳定性也比较好。上面的优点也就是电弧焊接的优势，因此这种焊接技术也在工业生产过程中应用比较广泛。

4.电弧焊接应用过程中问题

在应用电弧焊技术的时候，焊工需要确保焊接过程中的安全性与连续性，首先就需要预防焊接过程中的触电事故，避免因为触电问题而危及工作人员的安全，另外就需要注意火灾事故的发生。这种焊接技术也和其他的技术不一样，焊工在焊接的过程中需要依据实际情况来进行焊接角度与电流的调整。在进行焊接电流调整地过程中，工作人员如果操作失误就有可能引发触电事故，焊工没有完善的劳保用具也会引发严重的人身伤害。

二、电阻焊接技术

电阻焊接技术主要包括点焊与缝焊这两种焊接方法，下面就分两种焊接方法来进行相关问题的分析。点焊运用焊件来装配成搭接的接头，然后将搭头压紧在两柱状电极的中间，运用电阻热将母材熔化进而形成焊点的方法。点焊技术主要是应用在薄板的焊接过程中。点焊主要分为下面的焊接步骤：第一步就是预压工件；然后就是通电让焊接的部位形成熔核与塑料环；其次就是再次断电锻压，让焊接处的熔核再次冷却结晶，这样就会逐渐形成比较致密的焊点。

缝焊的操作过程与点焊差不多，就是将柱状电极换成了圆盘状的滚轮电极，把工件装配成对接或者是搭接的接头，然后将搭头放在滚轮电极之间，滚轮对焊件施加压力并不断转动，电源连续或者是断续地输电，逐渐形成连续的焊缝。

【总结】

电焊焊接的技术在我国的工业生产中应用广泛，先进的焊接班技术也在生产过程中逐渐应用，但是也存在一些焊接相关的问题需要研究人员进行解决，文章主要是分析了电弧焊与电阻焊这两种焊接技术的相关问题。电弧焊凭借着简便易操作的优点而广泛应用在生产实际中，但是也存在一些技术问题，就是触电事故与火灾事故等，研究人员就需要通过焊接过程的技术控制来减少事故发生的概率，实现安全的焊接施工。

参考文献：

[1]曹长娥.具有细小组织的高强度和高延性钢管的开发[J].焊管，2002（04）：25-26.

[2]张朝生.高强度电焊钢管静态强度对其能量吸收特性的影响[J].焊管，2008（02）：99-100.

[3]张雪飞，路芳宇现代焊接技术中的电子束焊接技术[J].科技创新与应用，2017（36）：45+47.

论文作者:李勇1,贾东2,祁来宝2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第10期

论文发表时间:2019/7/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b0520991e9fecacf363a2a89.html